| "Согласовано" И.О. руководителя Управления здравоохранения Акимата Костанайской области __________ Е.К. Даутбаев "___"____________ 20___года | "Утверждено" Главный врач КГП «Денисовская ЦРБ» ___________ М.И.Баймурзин "___"____________ 20___года |
| --- | --- |

Техническая спецификация

Дата « 26 » Февраля 2018 г.

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеоскопический аппарат для проктологии в комплекте |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерений |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Камера-зонд со встроенным оптико-волоконным кабелем с держателем и тележкой | Чувствительная цифровая оптико-электронная CCD видеокамера с разрешением 460 линий, автоматическим балансом белого, ручной фокусировкой изображения, функцией памяти на 4 картинки (при версии с памятью), максимальным увеличением Х 30, галогенным источником холодного освещения, гибким световодом. Электропровод, Оптоволоконный (2 м) Видеокамера - 1/3” Sony super HAD CCD (ПЗС) 410000 pix Стандарт видео - NTSC/PAL Эффективное поле зрения - 752 x 582 Оптическое увеличение - X10~X30 Металлическая тележка на колесах, передвижная | 1 шт |
|  |  | 2 | Видеопроцессор со встроенным источником освещения | Прибор обеспечивает оперативную настройку антибликовой системы, освещение рабочего поля равномерным белым светом высокой интенсивности, естественную цветопередачу изображения. По запросу прибор может быть укомплектован видеомонитором, видеопринтером, программным обеспечением для использования видеосистемы в сочетании с персональным компьютером, аксессуарами Источник света - галогенная лампа 100 Вт Цветовая температура - 3400° К Уровень освещенности - Регулируемый (0-100Вт) Выходной сигнал - Композитный-1/S-Video-1 Электропитание - Переменное напряжение 90~130В или переменное напряжение 180~260 В; 47~63 Гц Габариты, мм - 209(ш) х 250(г) х 101(в) | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Набор ректоскопических насадок-ограничителей | Ректоскопические насадки- 2шт, увеличение х30, с нагнетателем воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Программное обеспечение МультиДоктор 3.5 | Многоцелевая медицинская программа для обработки видеоизображений, которая поддерживает интерфейс пользователей через компьютерную сеть (архитектура клиент/сервер). используется стандартный видеосигнал аналоговой камеры возможность использования цифровых видеокамер, сканеров возможность записи видеороликов процесса обследования в виде файла позволяет сохранять, сравнивать, редактировать и выводить изображения на печать совместима с другими программами (MS-word, MS-paint, Outlook Express) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Плата видеозахвата XP (USB 2.0) | Питание от USB 2,0 порта. Устройство легкое и компактное, удобное при переноске. Поддерживает типы сигналов: NTSC, PAL. Видео-вход: композитный RCA, S-Video. Аудио вход: стерео (RCA). Скорость записи: 29 кадров в секунду (NTSC), 25 кадров в секунду (PAL). Разрешение видео PAL: 720х576, 352х576, 352х288. Разрешение видео NTSC: 720х480, 352х480, 352х240. Поддержка всех видео форматов: DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, DVD-Video. Настройка яркости, контрастности, оттенка, контроль насыщенности. Совместимость: Windows XP / Vista (32-бит) / Vista (64-бит) / Win 7 (32-бит) / Win 7 (64-бит). Габариты корпуса USB устройства: 90 х 27 х 15 мм. Длина выводов к RCA и S-Video: 16 см. Длина USB удлинителя: 60 - 65 см. Вес карты видеозахвата: 47 г. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Педаль дистанционного управления | Корпус из пластика. С кабелем подключения к карте видеозахвата. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Держатель камеры | Металлическое крепление к тележке, для фиксации камеры в нерабочее время. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Мобильная стойка | Мобильная стойка Dr.Camscope | 1 шт. |
|  |  | 7 | ИБП (UPS) 1.5kV | Тип: Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают Мощность: 1500ВА (900Вт) Время работы от батареи: >5 минут Диапазон работы AVR: 165-275В Вход: 220В Выход: 220В+/-10% x 3 вых. (Shuko CEE7) Время переключения режимов: 3 мс. Частота: 50±0.5%Hz Батарея: 12В/9 Ач x 2 шт. Тип аккумулятора: Свинцово-кислотный Время заряда батареи:6-8 часов Лицевая панель управления: LED светодиодная Интерфейс для связи с ПК: USB (технология SMART). Ток заряда:0.6 А Бесшумный режим: Есть Защита телефонной линии: Есть Защита от полного разряда батареи: Есть Защита от короткого замыкания и перегрузок: Есть Длина кабеля питания (1.5м, 3м, 5м): 1.5 м. Цвет: Черный глянец Габариты коробки: 405*195*280 Габариты устройства: 335*122*190 Вес коробки: 12,65 кг Вес устройства: 11,3 кг | 1 шт. |
|  |  | 8 | Монитор и процессор | персональный компьютер монитор (диагональ от 17″, разрешение 1920х1980, матрица типа IPS) | 1 шт. |

| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Перевозка и хранение + 10° С до + 40° С для работы - 40° С до + 70° С для хранения на складе |
| --- | --- | --- |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Условия осуществления поставки МТ  Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке.

Поставка осуществляется по адресу : Костанайская область, Денисовский район с.Денисовка ул.Маслозаводская ,23

К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинская техника является новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

Главный врач   КГП « Денисовская ЦРБ»