ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

АМБУЛАТОРНЫЙ МОНИТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Срок объявления: с 10.00 часов 17 Июня   2020 года до 17.00 часов

07 Июля   2020 года.

с.Денисовка                                                                                                              17.07.2020 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Амбулаторный монитор артериального давления

Лот №4 Амбулаторный монитор артериального давления

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны | Амбулаторный монитор артериального давления |
| 2 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ), относящихся к средствам измерения с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Комплект поставки |
|  |  | 1. | Амбулаторный монитор артериального давления | Технические характеристики должны быть следующие: Дисплей:жидкокристаллический Способ измерения АД: осциллометрический Датчик давления: пьезоэлектрический Диапазон измерений: АД: 20-280 мм рт. ст. ЧСС: 40-160 уд./мин. Точность измерений: АД не более: ±3 мм рт. ст. ± 2% ЧСС: ±5% Питание: Батарейки AA Хранение данных: не менее 600 измерений АД, позволяет мониторировать не менее 48 часов. Твердотельная энергонезависимая память. Интерфейс для передачи данных Нагнетание: компрессор с автоматическим управлением Определение размера манжеты: автоматическое (от педиатрической до большой) Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании 300 мм рт.ст.; клапан аварийного спуска для случая неисправности в системе питания Понижение давления и спуск воздуха: автоматический клапан для регулируемого сброса давления Габариты не более: 70 x 100 x 30 мм Масса не более: 250 г /вместе с элементами питания | 1 шт. |
|  |  | 2. | Манжета нормального размера | Манжета стандартная | 1 шт. |
|  |  | 3. | Сумочка для аппарата | Сумка для переноски и хранения аппарата | 1 шт. |
|  |  | 4. | Интерфейс оптического соединения с ПК | Кабель для соединения с ПК | 1 шт. |
|  |  | 5. | Компакт диск с программным обеспечением | Для установки на ПК | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Условия работы: температура окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: температура. окружающей среды -20 to +50 °C Влажность 10 to 95 % |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ и место дислокации | 120дней Адрес: Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят  тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Аsian CS» | БИН : 120840006319 | 02.07.2020 г в 09 часов 50 минут | 1 100 000 |
| 2 | ТОО «ОрдаМед» | БИН : 131140026382 | 02.07.2020 г в 11 часов 00 минут | 1 125 000 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила

допустить ТОО «ОрдаМед»

и отклонить  ТОО «Asian CS»

ТОО «ОрдаМед»        Амбулаторный монитор артериального давления

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «АSIAN CS»       Амбулаторный монитор артериального давления

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Амбулаторный монитор артериального давления | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в РК либо с привлечением третьих компетентных лиц. | Отсутствует | В краткой ТХ указано : Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в РК либо с привлечением третьих компетентных лиц, отсутствует, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           - ТОО  «ОрдаМед»

отклонить заявку      - ТОО «ASIAN CS»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила признать  закуп Амбулаторный монитор артериального давления   состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ОрдаМед»  на сумму  1 125 000 (Один  миллион сто двадцать пять тысяч) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Баймурзин М.И.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13