ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Шприцевой насос в кол –ве 4 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 02 Июня   2021 года до 17.00 часов

21 Июня   2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              02.07.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Шприцевойнасос в кол – ве – 4 шт

Лот №5 Шприцевой насос

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Шприцевой насос |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Шприцевой насос |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок | Шприцевой насос предназначен для инфузий химических веществ, лекарственных средств, родостимулирующих препаратов, питательных веществ, а также для вливания крови в реанимационном отделении, отделении интенсивной терапии, отделении интенсивной терапии новорожденных или в операционной. Обеспечивают высокоточное введение растворов или более высокую скорость потока, чем при использовании регулируемых вручную приборов для инфузии, работающих благодаря силе тяжести. Автоматическая калибровка и загрузка шприца. Библиотека лекарств макс. 300. Библиотека шприцов макс. 300. Анти-болюс функция. Простой интерфейс пользователя. Выборка меню языков, включая русский. Технические характеристики: Скорость потока: от 0,01 мл/ч до 1500 мл/ч Погрешность: ±2% Диапазон инфузии: Общий объем: от 0,01 мл до 9999 мл; от 0,01 мл/ч до 99,9 мл/ч (с шагом 0,01 мл/ч) от 100,0 мл/ч до 999,9 мл/ч (с шагом 0,1 мл/ч) от 1000 мл/ч до 1500 мл/ч (с шагом 1 мл/ч) Влитый объем: от 0,00 мл до 9999 мл; от 0,01 мл/ч до 99,9 мл/ч (с шагом 0,01 мл/ч) от 100,0 мл/ч до 999,9 мл/ч (с шагом 0,1 мл/ч) от 1000 мл/ч до 1500 мл/ч (с шагом 1 мл/ч) Показатель болюса (очистка): 700 мл/ч (по умолчанию) Шприц 5 мл:200 мл/ч Шприц 10 мл:300 мл/ч Шприц 20 мл:400 мл/ч Шприц 30 мл:500 мл/ч Шприц 50/60 мл:500 мл/ч Шприц 50/60 мл: 1500 мл/ч Объем болюса (очистка): от 0,01 мл до 99,99 мл (с шагом 0,01 мл) Окклюзионное давление: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст. (от 13 кПа до 126 кПа) Дисплей: Монографический ЖК дисплей (разрешение: 240 x 64) Сигналы тревоги: - Окклюзия (способность обнаружения: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст.) * 9 регулируемых шагов для понижения окклюзии: - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор - Отключение питания постоянного/переменного тока - Сигнал о приближающемся окончании инфузии - Режим ожидания (с интервалом в 2 минуты, когда инфузия еще не началась) - Сигнал об окончании инфузии - Сигнал о приближающемся опустошении - Насос прекращает работу, когда срабатывают сигналы тревоги, за исключением низкого заряда батареи, сигналов напоминания о запуске и об окончании инфузии - Неисправность - отображается состояние насоса и гаснет сигнал. - Инфузия недоступна, когда зажим шприца открыт - Блокировка кнопок: работают только клавиши START/STOP и ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) - Датчики окклюзии (закупорки): обнаруживает засорение трубы - Вызов медсестры: мониторинг возможен только при срабатывании сигнализации *Поломка шагового двигателя или шестерни обнаруживается путем контроля движения приводного вала. - Режим времени (TIME): рассчитывает скорость потока при установке времени инфузии - Режим дозировки (DOSE): рассчитывает скорость потока при установке дозы. - Титрование: скорость потока может быть изменена во времяинфузии (доступно только тогда, когда оставшееся время инфузии составляет 5 минут) - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор: сигнализация за 30 минут и 3 минуты до истечения батареи - Дата и время: дата и время можно проверить без источника питания, после того, как часы установлены - Режим ожидания (пауза): операция возобновляется автоматически после заданного истечения времени, когда нажата клавиша «пауза», инфузия прекращается (по умолчанию 24 часа, диапазон настройки от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту) - Журнал историй: сохранение до 2000 данных, которые могут просматриваться через отдельный ПК. - Журнал сигнализаций: сохраняет до 50 историй в насосе *Все записи событий инфузии будут сохраняться автоматически и постоянно после выключения питания События содержат дату и время (дату и время возникновения события), режим работы, общий объем, скорость подачи, влитый объем и типы сигналов. 1) Дата и время: год, месяц, день, час, минута, секунда 2) Режимы работы: режимы Готова, Обычная, Болюс, Продувка и Пауза 3) Общий объем: 0,00 - 9999 4) Скорость подачи: 0,00 - 1500 5) Влитый объем: 0.00 - 9999 6) Типы аварийных сигналов Источник питания: - AC от 100 В до 240 В. переменного тока, от 50 Гц до 60 Гц (предохранитель: 250 В, T3.15). - DC 12 В постоянного тока (500 мА). - Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, АА, 1,2 В. Потребление энергии: 34 ВА. Рабочее время: 6 часов при скорости. потока 5 мл/ч. Время зарядки: 5 часов. Размеры: 260 х 130 х 91 мм. Вес: 1,8 кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кронштейн для крепления на инфузионную стойку | Используется для крепления к инфузионной стойке, охват 4 см. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Аккумулятор | Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, АА, 1,2 В. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель питания | Используется для подключения к сети. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочая среда: Температура: от 10°C до 40°C Относительная влажность: от 20% до 90% Атмосферное давление: от 70 кПа до 106 кПа (от 525.04 мм рт.ст. до 795.06 мм рт.ст.) Температура хранения: от -10°C до 60°C Относительная влажность: от 10% до 95%. Избегать прямого солнечного света во время хранения насоса. Не оставляйте насос во влажных и сухих условиях. |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с  даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с  даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной  системы обеспечения  единства  измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о  прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик  на   соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  2 440 000 (Два миллиона четыреста сорок   тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ОрдаМедКостанай» | БИН : 131140026382 | 18.06.2021 г в 16 часов 00 минут | 610 000 |
| 2 | ИП «GroMax» | БИН : 680426450534 | 18.06.2021 г в 16 часов 00 минут | 535 000 |
| 3 | ТОО «Сапа Мед Астана» | БИН: 120940003596 | 16.06.2021 г в 15 часов 00 минуты | 470 000 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила

допустить ТОО «ОрдаМедКостанай»

и отклонить  ИП «GroMax»,  ТОО «Сапа Мед Астана»

ИП «GroMax»        Шприцевой насос

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил не полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «Сапа Мед Астана»       Шприцевой насос

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Шрпицевой насос | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Скорость потока | от 0,01 мл/ч до 1500 мл/ч | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Диапазон инфузии от 100,0 мл/ч до 999,9 мл/ч (с шагом 0,1 мл/ч) | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| от 1000 мл/ч до 1500 мл/ч (с шагом 1 мл/ч) | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Влитый объем: от 0,00 мл до 9999 мл; от 0,01 мл/ч до 99,9 мл/ч (с шагом 0,01 мл/ч) | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| от 100,0 мл/ч до 999,9 мл/ч (с шагом 0,1 мл/ч) | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Окклюзионное давление: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст. (от 13 кПа до 126 кПа) | Нет | В краткой ТХ указано: Нет данных, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Сигналы тревоги: - Окклюзия (способность обнаружения: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст.) * 9 регулируемых шагов для понижения окклюзии: - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор - Отключение питания постоянного/переменного тока | Не соответствует | В краткой ТХ указано;Окклюзия Окончание инфузии, пустой шприц, окклюзия, опорожнение шприца, низкий заряд аккумулятор( нет развернутого описания по функциям) , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Режим ожидания (с интервалом в 2 минуты, когда инфузия еще не началась) - Сигнал об окончании инфузии - Сигнал о приближающемся опустошении | НЕТ | В краткой ТХ указано; Нет описания , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Неисправность - отображается состояние насоса и гаснет сигнал. | НЕТ | В краткой ТХ указано; Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Датчики окклюзии (закупорки): обнаруживает засорение трубы - Вызов медсестры: мониторинг возможен только при срабатывании сигнализации *Поломка шагового двигателя или шестерни обнаруживается путем контроля движения приводного вала. | НЕТ | В краткой ТХ указано; Не указано , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| оставшееся время инфузии составляет 5 минут) | НЕТ | В краткой ТХ указано; Не указано , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Дата и время: дата и время можно проверить без источника питания, после того, как часы установлены | НЕТ | В краткой ТХ указано; Не указано , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Журнал сигнализаций: сохраняет до 50 историй в насосе | НЕТ | В краткой ТХ указано; Не указано , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Все записи событий инфузии будут сохраняться автоматически и постоянно после выключения питания | НЕТ | В краткой ТХ указано; Не указано , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| 1) Дата и время: год, месяц, день, час, минута, секунда | НЕТ | В краткой ТХ указано; Не указано , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Размеры 260 х 130 х 91 мм. | НЕТ | В краткой ТХ указано; Не указано , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

ТОО «САПАМЕД АСТАНА»                   Шприцевой насос

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Шприцевой насос | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Скорость потока от 0,01 мл/ч до 1500 мл/ч | НЕТ | В краткой ТХ указано; Не указано , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Дисплей; Монографический ЖК дисплей (разрешение: 240 x 64) | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | В краткой ТХ указано; Большой графический LCD дисплей (115*35 мм), что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Поломка шагового двигателя или шестерни обнаруживается путем контроля движения приводного вала. | отсутствует | В краткой ТХ указано : отсутствует, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Вес 1,8 кг. | 1,8 кг. | В краткой ТХ указано: 2,6 выше заявленного, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Размеры 260 х 130 х 91 мм. | 260 х 130 х 91 мм. | В краткой ТХ указано: 305*135*195 что выше заявленного , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           - ТОО  «ОрдаМедКостанай»

отклонить заявку     - ИП «Gromax»

отклонить заявку      - ТОО «Сапа Мед Костанай»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила признать  закуп Шприцевой насос   состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов тендера   направит потенциальному поставщику  подписанный договор:

- ТОО «ОрдаМедКостанай»  на сумму  2 440 000 (Два миллиона четыреста сорок тысяч ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Баймурзин М.И.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13