Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для комбинированной терапии |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Аппарат для комбинированной терапии | Аппарат с УЗ головками 5 см2 и 0,8 см2 и с двумя держателями для головки. является комбинированным устройством, также возможно одновременное применение ультразвуковой терапии и электротерапии (комбинированной терапии). Свободный канал для электротерапии можно при этом использовать независимо. К изменениям в новой серии можно отнести наглядный и интуитивный интерфейс пользователя, базирующийся на цветном сенсорном дисплее. Сокращение количества механических элементов управления позволило упростить освоение прибора медицинским персоналом, существенно увеличить надежность аппарата и технологичность обслуживания. Пользователям удобнее станет работать со встроенными программами — протоколы сопровождаются фотографиями расположения электродов и текстовыми описаниями методики проведения (частота и общее количество процедур, расположение электродов, рекомендуемая интенсивность тока). Встроенные протоколы лечения охватывают такие направления как ослабление боли, улучшение циркуляции крови, снижение отека, миостимуляция, расслабление мышц, недержание, противовоспалительные программы, подготовлен дополнительный пакет терапевтических программ, поставляемый по запросу клиники. Аппарат обеспечивает независимую работу двух каналов ультразвуковой терапии. Таким образом можно использовать ультразвуковую терапию сразу на две терапевтические области у одного пациента или проводить лечение у двух пациентов. Два независимых канала электротерапии аппарата позволяет применять большинство низко- и среднечастотных форм тока. Габариты и вес новой серии аппаратов еще уменьшились, что облегчает их применение вне кабинетов физиотерапии. Дополнительный встраиваемый аккумулятор обеспечивает непрерывную работу в течение нескольких часов. Таким образом, с аппаратом одновременно и независимо можно проводить терапию сразу по 4 каналам: 2 ультразвуковых воздействия и 2 электротерапевтических. Формы тока: ЧЭНС (симметричный и ассиметричный) СМТ (синусоидально модулированные токи по типу Амплипульса, 1-4 рода работы) классическая четырехполюсная интерференция, изопланарная интерференция, интерференция с регулируемым вектором «русская стимуляция» диадинамические токи (токи Бернара) прямоугольный и треугольные токи гальванический ток микроток (10 мкА - 1 мА) высоковольтные импульсы Аппараты комплектуются новыми излучателями. Излучатели оснащены датчиками ультразвукового контакта, имеют водонепроницаемую, но разборную конструкцию, увеличенный ресурс работы. Возможно подключение к аппарату одновременно двух излучателей с разной площадью излучающей поверхности. Малый излучатель предназначен для терапии малых суставов, применения в педиатрии, офтальмологии и стоматологии. Датчик УЗ контакта постоянно отслеживает качество передачи УЗ энергии пациенту и своевременно извещает оператора аппарата о недостаточной эффективности передачи УЗ энергии пациенту. Особенности аппарата: 2 независимых канала электротерапии с 36 формами тока 2 независимых канала УЗ терапии Режим комбинированной терапии (совместное воздействие ультразвука и тока) Большой ЖК цветной сенсорный дисплей Отсутствие механических кнопок управления Пакет предустановленных протоколов для лечения наиболее распространенных заболеваний (25 протокола УЗ терапии, 42 протокола электротерапии, 2 протокола комбинированной терапии) Создание пользовательских программ терапии из одного или нескольких шагов (более тысячи пользовательских программ) Возможность сохранения пользовательских программ на USB flash носитель и переноса на аналогичные аппараты этой серии Небольшие размеры и вес Возможность установки аккумулятора для автономной работы и комплектации сумкой для переноски Возможность подключения модуля вакуумного наложения электродов. Ультразвуковая терапия Напряжение 100-240 В±10%/50/60 Гц Размеры: Аппарат 24х32х12 см Аппарат с базой 24х30.5х18.2 см Аппарат 24х30.5х21.6 см Вес: 2 кг Вес, включая опциональную батарейку 3 кг Частота 1 и 3 МГц Режимы излучения УЗ непрерывный и импульсный Рабочий цикл 5,10,20,33,50,80% Частота импульса 16 Гц, 48 Гц и 100 Гц Интенсивность 0–2 В/см. – непрерывный/ 0-3 Вт/см.- импульсный УЗ соединения 2 УЗ головка, большая 5 см2 УЗ головка, маленькая 0,8 см2 Встроенные программы лечения 25 Место для пользовательских программ 1000+ Электротерапия Каналы 2 (100% независимые) Текущий тип 36 (для каждого канала) Встроенные программы лечения 42 Место для пользовательских программ 1000+ Комбинированная терапия Встроенные программы лечения: 2 Место для пользовательских программ 1000+ | 1 шт |
|  |  | 2 | Контакт-гель, флакон 250 мл | Ультразвуковой гель, емкость 250 мл | 1 шт |
|  |  | 3 | Держатель для лечения головы | Держатель для уз излучателя | 1 шт |
|  |  | 4 | Фиксирующая лента 250x3 см | Лента для фиксации для увлажняющих прокладок | 1 шт |
|  |  | 5 | Фиксирующая лента 100x3 см | Лента для фиксации для увлажняющих прокладок | 1 шт |
|  |  | 6 | Резиновые электроды 6х8 см, 2 мм разъем, упаковка х 2 шт | Гибкие резиновые электроды 6х8 см, разъем 2 мм, комплект из 2 шт. | 1 шт |
|  |  | 7 | Увлажняемые прокладки для гибких резиновых электродов 6x8 см, упаковка х 4 шт | Увлажняемые прокладки гибких резиновых электродов 6х8 см, комплект из 4 шт. | 1 шт |
|  |  | 8 | Кабель пациента, 2 мм разъем, черный, с цветными клипсами | кабель электротерапии, | 1 шт |
|  |  | 9 | Кабель | Основной кабель | 1 шт |
|  |  | 10 | Основание устройства | поддержка наклона для аппарата, запасная часть | 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: От - 10 до 40°C Влажность: 10 — 90% без конденсации, 500 гПа – 1060 гПа |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 05 декабря 2021 года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.