Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ универсальный |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не подлежит к средствам измерении |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  |  | АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ | Аппарат общей и локальной магнитотерапии, предназначен для лечения низкочастотным, низкоинтенсивным импульсным магнитным полем больных с острыми и хроническими заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, бронхолегочной, опорно-двигательной, мочеполовой, эндокринной систем; внутренних органов; нагноительных заболеваний; с иммунодефицитными состояниями; травматическими повреждениями и их осложнениями. Для общей, распределенной, зональной и локальной терапии бегущим и неподвижным импульсным низкоинтенсивным магнитным полем. Особенности аппарата: - формирование непрерывных и прерывистых импульсных магнитных полей (бегущее и неподвижное) различные по конфигурации, интенсивности, направлению и скорости перемещения; - возможность локального, зонального и общего воздействия на организм - возможность отпуска процедур магнитотерапии двум пациентам одновременно; - наличие предуставленных программ воздействия для каждой нозологической формы, указанной в инструкции по применению (1355 программ), с возможностью их корректировки и дальнейшего сохранения в энергонезависимой памяти аппарата; - обновленный сенсорный ЖК-дисплей; - обновленный дизайн (облегчение конструкции) основных магнитных излучателей. Показания к применению: (приведены для варианта поставки №2 – с полным комплектом излучателей) • Болезни нервной системы. • Болезни системы кровообращения. Болезни органов дыхания. Болезни органов пищеварения. • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. • Болезни мочеполовой системы. • Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. • Болезни глаза и его придаточного аппарата. • Болезни уха и сосцевидного отростка. • Болезни кожи и подкожной клетчатки. • Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания. • Психические расстройства и расстройства поведения. • Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. • Болезни кожи и подкожной клетчатки. • Дерматит и экзема. • Атопический дерматит. • Другие атопические дерматиты. • Себорейный дерматит. • Себорея головы. • Себорейный детский дерматит. • Аллергический контактный дерматит • Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит. • Контактный дерматит неуточненный. • Другие дерматиты. • Другой себорейный дерматит. • Папулосквамозные нарушения. • Псориаз. • Парапсориаз. • Питириаз розовый [Жибера]. • Другие папулосквамозные изменения. • Лишай красный плоский. • Крапивница и эритема. • Локализованная склеродермия [morphea]. • Линейная склеродермия. Противопоказания к применению: • Склонность к кровотечению; • Системные заболевания крови; • Злокачественные новообразования; • Выраженная гипотония; • Заболевания, протекающие с высокой лихорадкой; • Острый период инфаркта миокарда; • Острый период инфаркта головного мозга; • Нагноения кожи, подкожной клетчатки, полостей до оперативного вмешательства, пункции полости; • Выраженный тиреотоксикоз; • Беременность; • Наличие имплантированного электрокардиостимулятора. – 7" (17,78 см) цветной сенсорный экран – амплитудное значение индукции на поверхности индукторов от 2 до 45 мТл – частота следования импульсов от 1 до 100 Гц. для типа магнитного поля «бегущее»от 2 до 10 мТл с дискретностью 2 мТл и от 10 до 25 мТл с дискретностью 5 мТл для типа магнитного поля «неподвижное» от 2 до 6 мТл с дискретностью 2 мТл для излучателя оголовье для типа магнитного поля «бегущее»от 2 до 10 мТл с дискретностью 2 мТл и 10; 15 мТл для типа магнитного поля «неподвижное» от 2 до 6 мТл с дискретностью 2 мТл для излучателя офтальмологического для типа магнитного поля «бегущее»от 4 до 10 мТл с дискретностью 2 мТл и от 10 до 20 мТл с дискретностью 5 мТл для типа магнитного поля «неподвижное» 4; 6 мТл для локального излучателя от 2 до 10 мТл с дискретностью 2 мТл; от 10 до 45 мТл с дискретностью 5 мТл Диапазон устанавливаемых временных интервалов процедуры магнитного воздействия находится в пределах от 5 до 30 мин Интервал установки 5 мин Режим воздействия устанавливается автоматически в соответствии с программой воздействия наличие | 1 шт |
|  |  |  | Блок управления | блок управления на мобильной стойке, к которому могут быть подключены: * четыре основных излучателя в чехлах, что создает удобство медицинскому персоналу при наложении излучателей. Основные излучатели содержат гибкую излучающую поверхность, состоящую из 4 гибких излучающих линеек по 6 индукторов в каждой; * две линейки излучающие гибкие, содержащие по 6 индукторов каждая;локальный излучатель, обладающий максимальной проникающей способностью. Магнитное поле проникает вглубь тела на 15 см, что создает возможность проводить лечение глубоко расположенных органов; * офтальмологический излучатель - для лечения глазных и ЛОР заболеваний, а также применяется в качестве локальных излучателей при лечении детей; излучатель оголовье - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний головного мозга. - размеры (ДхШхВ), мм 431±10х400±10х210±5 - масса, кг, не более 12,0 | 1 шт |
|  |  |  | Стойка | - размеры (ДхШхВ), мм 530±10х682±10х1000±15 - масса, кг, не более 17,0 | 1 шт |
|  |  |  | Основной излучатель №1 | - размеры (ДхШхВ), мм 740±10х422±8х18±2 - масса, кг, не более 3,5 | 1 шт |
|  |  |  | Основной излучатель №3 | - размеры (ДхШхВ), мм 726±10х102±5х18±2 - масса, кг, не более 1,0 | 1 шт |
|  |  |  | Основной излучатель №4 | Локальный излучатель, в том числе: масса – не более 2,0 кг Катушка - размеры (ДхШхВ), мм 165±5х160±5х28±2 | 1 шт |
|  |  |  | Линейка излучающая гибкая №1 | Линейка излучающая гибкая - размеры (ДхШхВ), мм 726±10х102±5х18±2 - масса, кг, не более 1,0 | 1 шт |
|  |  |  | Линейка излучающая гибкая №2 | Линейка излучающая гибкая - размеры (ДхШхВ), мм 726±10х102±5х18±2 - масса, кг, не более 1,0 | 1 шт |
|  |  |  | Излучатель оголовье | Излучатель оголовье, в том числе масса – не более 1,5 кг Линейка излучателя - размеры (ДхШхВ), мм 277±5х95,5±2х27±2 | 1 шт |
|  |  |  | Излучатель офтальмологический | Офтальмологический излучатель, в том числе масса – не более 1,5 кг Излучатель - размеры (Ш), мм 47±2 - диаметр, мм 70±3 | 1 шт |
|  |  |  | Локальный излучатель | Локальный излучатель, в том числе: масса – не более 2,0 кг Катушка - размеры (ДхШхВ), мм 165±5х160±5х28±2 | 1 шт |
|  |  |  | Устройство сопряжения (разветвитель) | Устройство формирования импульсов - размеры (ДхШхВ), мм 100±5х141±5х50±2 | 1 шт |
|  |  |  | Столик-штатив | Столик-штатив в рабочем положении при максимально выдвинутых и приподнятых штангах - размеры (ДхШхВ), мм 680±20х470±5х1300±20 - масса, кг, не более 10,0 | 1 шт |
|  |  |  | Штатив | Штатив в рабочем положении при максимально выдвинутом вверх держателе - размеры (В), мм 236±5 - диаметр, мм 140±5 - масса, кг, не более 0,6 | 1 шт |
|  |  |  | Ручка | - размеры (ДхШ), мм 130±5х40±2 - диаметр, мм 25±2 - масса, кг, не более 0,02 | 4 шт |
|  |  |  | Держатель | Держатель - размеры (Д), мм 43,8±5 - масса, кг, не более 0,02 | 2 шт |
|  |  |  | Ремешок | - размеры (ДхШхВ), мм 170±10х20±1х1,5±0,5 | 4 шт |
|  |  |  | Крепление катушечной группы | - размеры (ДхШхВ), мм 900±30х18±1х1±0,5 - масса, кг, не более 0,015 | 4 шт |
|  |  |  | Крючок | - размеры (ДхВ), мм 49±2х30±2 - диаметр, мм 7±1 - масса, кг, не более 0,01 | 2 шт |
|  |  |  | Индикатор магнитного поля | Индикатор магнитного поля - размеры (В), мм 14±1 - диаметр, мм 50±3 - масса, кг, не более 0,035 | 1 шт |
|  |  |  | Ключ шестигранный изогнутый 6 мм | Для сборки оборудования, 6 мм диаметр, 7-8 см длина | 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Влажность: 10 — 90% (без конденсации) Атмосферное давление: 500 — 1060 гПа |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 05 декабря 2021 года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.