Техническая спецификация

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Офтальмологический автоматический кераторефрактометр |
| 2 | Наименование МТ (относящейся к средствам измерения) (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Не относится к средствам измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Офтальмология |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Автоматическое измерение рефракции и кривизны роговицы. Возможность измерения при минимальном диаметре зрачка до 2 мм. Функция автоматического «затуманивания» при каждом измерении. Возможность работы в ярко освещенном помещении. Высокая достоверность и воспроизводимость результатов. Система вращающихся призм для минимизации аккомодационной ошибки. Интерфейс передачи данных на компьютерный фороптор CV-5000. Непрерывный режим измерения, предназначенный для детей и подростков. Автоматическое измерение межзрачкового расстояния. Наличие режима измерения с интраокулярной линзой. Совместимость с персональным компьютером. Интуитивное управление прибором. Легкодоступное отображение данных на цветном экране. Отображение (монитор, принтер) коэффициента достоверности измеренных данных. Сенсорный монитор с диагональю 8,5’’. Возможность проведения теста на ослепления. Возможность проведения теста Амслера. Технические характеристики: Режим измерения – рефрактометрия; – кератометрия; – кератометрия + рефрактометрия. Режим рефрактометрии - наличие Сфера, не менее от -25D до +22D Шаг 0,12D / 0,25D Цилиндр, не менее от 0 до ± 10D Шаг 0,12D / 0,25D Угол оси цилиндра, не менее от 0 до 180 ° Шаг 1° / 5° Режим кератометрии - наличие Радиус кривизны роговицы, не менее от 5 мм до 10 мм Шаг 0,01 мм Показатель преломления 1.3375 Роговичная рефракция, не менее от 33,75D до 67,50D Шаг 0,12D / 0,25D Роговичный астигматизм от 0 до ± 10,0D Шаг 0,12D / 0,25D Угол оси цилиндра, не менее от 0 до 180 ° Шаг 1° / 5° Режим работы автошот и ручной Выбор режима отображения цилиндров + /± /- Режим "CAT" (катаракта) наличие Режимы измерения диаметра роговицы и зрачка: − живое изображение − фотоизображение (стоп-кадр) Диапазон измерения диаметра роговицы и зрачка, не уже от 2 мм до 13 мм Шаг 0,25 мм Измерение межзрачкового расстояния, не менее от 20 мм до 85 мм Шаг 0,5 мм Время измерения, не более 0,15 с. Минимальный диаметр зрачка для точного измерения, не более 2 мм Цветной сенсорный монитор управления наличие Диагональ монитора, не менее 8,5" Манипулятор наведения джойстик Механический упор для лба и побородка наличие Встроенный термопринтер - наличие Возможность записи в память до 10 измерений на каждый глаз - наличие Функция автозатуманивания перед каждым измерением для минимизации аккомодационной ошибки - наличие Cистема вращающихся призм для минимизации аккомодационной ошибки и увеличения площади измерений даже при узком зрачке - наличие Специальная форма подвижной части рефрактометра, обеспечивающая визуальный контакт с пациентом и легкость манипуляций с веками - наличие Режим сохранения энергии (автоматическое выключение при отсутствии управления прибором в теч. 10 мин) - наличие Информационный интерфейс USB (импорт), RS232C (экспорт), LAN (экспорт) |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Офтальмологический автоматический кераторефрактометр |  | 1 шт |
|  |  | 2 | Электроподьемный стол |  | 1 шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | 100-240V AC, 50-60Hz, 30-70VA |
| 8 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |
| 9 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 05 декабря 2021года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 10 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц (указывается необходимость данного условия и срок, в течение которого гарантия будет действительна) | Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |
| 11 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники (указывается необходимость данного условия) | Необходимо проведение обучения специалистов на месте установки МТ |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.