ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Бинокулярный микроскоп в кол -ве -3 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 27 сентября   2021 года до 17.00 часов

18 Октября  2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              18.10.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Бинокулярный микроскоп в кол-ве – 3 шт

Лот №1 Бинокулярный микроскоп  в кол-ве - 3шт

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Биологический микроскоп |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Рама микроскопа с фокусировочным устройством: | Класс микроскопа – прямой микроскоп клинического класса. Оптическая система – цветная, скорректированная на бесконечность. Метод наблюдения – может использоваться для исследований в светлом поле (опционально – темное поле, фазовый контраст, поляризация). Цельно-металлический вылитый под давлением корпус микроскопа, точный механизм трансмиссии на регулировочных винтах. Ход фокусировки: не менее 25 мм, с настройкой натяжения и установкой верхнего лимита, шаг точной фокусировки: 0,002 мм; | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | Тринокулярный тубус с фиксированным углом наклона, поле зрения 22,0 мм | Наличие бинокулярного тубуса с наклоном не менее 30°, настройкой межзрачкового расстояния не менее 48-75 мм и диоптрийной настройкой на обеих муфтах. | 1 Шт. |
|  |  |  | Окуляры: | Наличие 2 широкопольных окуляров с увеличением 10х и числовым полем не менее 18мм. | 2 Шт. |
|  |  |  | Револьвер объективов: | Наличие 4-позиционного револьвера объективов | 1 Шт. |
|  |  |  | Объективы: | - Наличие Объектива класса Ахромат с увеличением 4x. Рабочее расстояние не менее 21,5 мм, числовая апертура не менее 0.1, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. - Наличие Объектива класса Ахромат с увеличением 10x. Рабочее расстояние не менее 6,3 мм, числовая апертура не менее 0.25, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. - Наличие Объектива класса Ахромат с увеличением 40x (подпружиненный). Рабочее расстояние не менее 0.48 мм, числовая апертура не менее 0.65, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. - Наличие Объектива класса Ахромат масляноиммерсионного с увеличением 100x (подпружиненный). Рабочее расстояние не менее 0.15 мм, числовая апертура не менее 1,25. С коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. | 1 Набор (4 Шт.) |
|  |  |  | Столик: | наличие фиксированного механического предметного столика размером не менее 132ммX140мм с рукоятками управления с правой стороны., диапазон перемещения не менее: 50ммX76мм, точность: не менее 0.1мм. Наличие зажимной клипсы для образца. | 1 Шт. |
|  |  |  | Конденсор: | Наличие конденсора Аббе с числовой апертурой (N.A.) не хуже 1.25, со слотом для фазово-контрастных и темнопольных вставок. | 1 Шт. |
|  |  |  | Осветитель проходящего света: | Наличие настраиваемой интенсивности света, внешний адаптер питания с широким диапазоном 100В-240В_AC50/60Гц., наличие встроенного осветителя для галогеновой лампы 6В, 20Вт (опционально светодиодная LED лампа) | 1 Шт. |
|  |  |  | Светобалансирующие фильтры: | Синий светобалансирующий фильтр | 1 Шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  |  | Галогеновая лампа 6В | Галогеновая лампа 6В, 20Вт, срок службы 3 000 часов | 1 Шт. |
| 3 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 4 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 05 декабря 2021года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 5 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ - 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в полгода. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для данного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Эталон КZ» | БИН:47121300874 | 14.10.2021г в 10 часов 21 минут | 336 800,00 |
| 2 | ТОО “ОрдаМедКостанай» | БИН:131140026382 | 15.10.2021г в 17 часов 20 минут | 350 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «ОрдаМедКостанай».

Отклонить ИП «Эталон KZ»

- ИП «Эталон KZ»   Бинокулярный микроскоп

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил не  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп Бинокулярный микроскоп в количестве 3 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО « ОрдаМедКостанай»  на сумму  1 050 000, 00 (Один миллион пятьдесят тысяч) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13