ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Ламинарный шкаф (боксы биологической безопасности 2 класса тип) -  1шт

Срок объявления: с 10.00 часов 09 Сентября   2021 года до 17.00 часов

30 Сентября  2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              04.10.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Ламинарный шкаф (боксы биологической безопасности 2 класса тип)  в кол-ве -1 шт

Лот №8 Ламинарный шкаф (боксы биологической безопасности 2 класса тип)

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Бокс биологической безопасности 2 класса тип А2 |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Бокс биологической безопасности 2 класса тип А2 |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Бокс биологической безопасности 2 класса тип А2 | Боксы биологической безопасности 2 класса тип А2 применяются для оснащения отдельных рабочих мест в биотехнологических, фармацевтических и других учреждениях, работающих с патогенными агентами, требующих нормированной воздушной среды (вирусологические и бактериологические лаборатории, работающие с микроорганизмами III-IV групп патогенности согласно СП 1.3.2322- 08, СП 1.3.2518-09 и СП 1.3.3118-13, при производстве готовых стерильных лекарственных средств и др.). Бокс оснащен стеклянными боковыми стенками, двойной системой фильтрации выходящего воздуха вентиляторами с практически бесшумными двигателями, работающими от постоянного тока. Высокоэффективная фильтрация воздуха обеспечивается ULPA/HEPA фильтрами с эффективностью ＞99,9995/99,995 % для частиц больше 0,12 мкм/0,3 мкм. Равномерный нисходящий воздушный поток защищает продукт, оператора и окружающую среду. Конструкция бокса с инновационной системой распределения воздушного потока обеспечивает равномерный поток воздуха в рабочей зоне и низкий уровень шума ＜62 дБ. Система контроля и корректировки обеспечивает постоянную скорость потока воздуха и экономию электроэнергии. С помощью микрокомпьютера на основе информации о потоке воздуха, полученной с датчиков, установленных внутри бокса, система регулирует скорость работы вентилятора для достижения равномерного нисходящего ламинарного потока в рабочей зоне. При отсутствии оператора на рабочем месте более 15 минут, микрокомпьютер переводит бокс в энергосберегающий режим LNS это способствует экономии электроэнергии, снижению уровня шума и увеличению срока службы фильтров. Панель управления с микропроцессорным контроллером оснащена ЖК дисплеем, на котором отображаются ключевые показателей работы бокса в реальном времени: скорость нисходящего и входящего потока воздуха, ресурс работы вентилятора, фильтра и ультрафиолетовой лампы. С помощью панели управления производится установка режимов работы бокса, в том числе УФ лампы, управление световой и звуковой сигнализацией, включение/отключение электророзеток.Система оповещения срабатывает (световая и звуковая сигнализация) при открытия фронтальной двери бокса (одновременно происходит выключение вентилятора), в случае, когда фронтальное окно открыто выше рабочего положения, в случае неисправности или повреждении фильтра, заранее предупреждает о необходимости замены фильтра и др. Электропитание 220В/50Гц Потребляемая мощность, Вт 1600 Распределение потока воздуха 70% рециркуляция (нисходящий поток), 30% выходящий поток Эффективность основного фильтраULPA,U15,99.9995%@0.12мкм Эффективность фильтра на выходе TWO HEPA 99, 995%® 0,3 мкм Средняя скорость нисходящего потока воздуха, м/с 0,30 Средняя скорость входящего потока воздуха, м/с 0,45 Уровень шума, дБ. 58 Освещенность (флуоресцентная лампа), лк 1000 Вес нетто/брутто, кг 320/360 Размеры рабочей зоны, (ШхГхВ), мм 1310х620х630 Внешние размеры (ШхГхВ), мм 1380х780х2160 Размеры в упаковке, (ШхГхВ), мм 1470х920 х 1690 Подлокотник 75мм регулируемая высота Регулируемое по высоте основание, мм 680-900 Сигнализация Звуковая и световая Международные сертификаты CE, EN12469 | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | 0 ... 50 °C, 30 ... 95 % относительной влажности, но без конденсации, 700 гПа ... 1060 гПа, непрерывный режим работы |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 05 декабря 2021года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  6 720 000 (Шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Neomed Group» | БИН : 181240026810 | 29.09.2021 г в 12 часов 00 минут | 6 720 000,00 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г комиссия решила

допустить ТОО «Neomed Group»

ТОО «Neomed Group»        Ламинарный шкаф (боксы биологической безопасности 2 класса тип)

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил    полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           ТОО «Neomed Group»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100, комиссия решила признать  закуп

Ламинарный шкаф (боксы биологической безопасности 2 класса тип)  состоявшимся

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «Neomed Group»         на сумму  6 720 000  (Шесть миллионов семьсот двадцать тысяч ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13