ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Аппарат для определения кислотно-щелочного состояния(КЩС)  в кол -ве -1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 25 Октября   2021 года до 17.00 часов

16 Ноября  2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              19.11.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Аппарат для определения  кислотно щелочного состояния (КЩС) в кол-ве – 1 шт

Техническая спецификация

Лот № 3 Аппарат для определения  кислотно щелочного состояния (КЩС)

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Анализатор газов, метаболитов (глюкоза, лактат) и электролитов крови в комплекте с принадлежностями |
| 2 | Требования к комплектации | . № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Анализатор газов, метаболитов (глюкоза, лактат) и электролитов крови в комплекте с принадлежностями | Тип анализатора Автоматический Реагентная система Закрытая Автоматичеcкая система оценки газов крови, электролитов, глюкозы, лактата и полной CO-оксиметрии, включая общий билирубин новорожденных (nBili) и общий гемоглобин (tHb); Кол-во возможного выполнения тестов : не менее 700. Наличие автоматической системы калибровки и контроля качества. Получение результата 1-ого теста не более минуты. Исследование газов крови, электролитов, глюкозы, лактата и обязательной полной CO-оксиметрии, включая общий билирубин новорожденных (nBili) и общий гемоглобин (tHb); Возможность исследования нескольких типов проб, включая цельную кровь (артериальную и венозную), плевральную жидкость и диализат; Наличие сенсорного экрана и встроенного сканера штрих-Код 128, Код 39, символьный/цифровой, чересстрочный 2 из 5 Наличие биологически безопасного, автоматизированного пробозабора без участия оператора с функцией обнаружения и удаления сгустков. Не нуждающаяся в обслуживании система картриджей с автоматическим QC. Возможность подключения к LIS/HIS (информационная система лаборатории/ медицинская информационная система) с опциональным дистанционным мониторингом и управлением с помощью системы управления данными. Автоматическое обноружение и удаление сгустков проб. Наличие технологии Co-оксиметрии, без гемолиза включая tHb и nBili. Возможность принятия пробы из шприца или капилляра без адаптеров в порт пробозаборника. Объем образца: Шприц не более 200 мкл., Капилляр не более 110 мкл. Наличие одноточечной калибровки: Не более чем через каждые пол часа. Наличие двухточечная калибровки: Не более чем через каждые 120 минут. USB порт- не менне 3. Габариты анализатора: Ширина: не более 300 мм Глубина: не более 422 мм Высота: не более 580 см Цветной сенсорный дисплей 21,1 см x 15,8 см (8,3 дюйма x 6,2 дюйма) Встроенный шканер Масса: не более 18 кг. Объем памяти: Образцы пациентов: не менее 250. Образцы QC: не менее 250. Операторы: не менее 4 950. Измеряемые параметры: Газы крови: pH, pCO2, pO2. Электролиты, Na+,K+, Ca++, Cl– Метаболиты, глюкоза, лактат tHb, HHb, O2Hb, sO2, COHb, MetHb, общий билирубин новорожденных | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | нет |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Стартовый набор | Стартовый набор включает в себя: картридж, на 250 исследований, контрольный раствор. | 1 набор |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к электропитанию Температура: не менее + 14 °C, не более + 31 °C Влажность: не менее 4%, не более 86% без конденсации Атмосферное давление: 523-800 мм рт. ст. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 15 декабря 2021 года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либоспривлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: замену отработавших ресурс составныхчастей; замене или восстановлении отдельных частей медицинскойтехники; настройкуирегулировкумедицинскойтехники;специфическиедляданной медицинской техники работы ит.п.; чистку,смазкуипринеобходимостипереборкуосновныхмеханизмовиузлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловойразборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинскойтехники. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщи

- Сумма выделенная для закупки  9 660 000 ( Девять миллионов  шестьсот шестьдесят  тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ОСТ-ФАРМ» | БИН:990140000225 | 11.11.2021г в 10 часов 14 минут | 655 800,00 |

5 Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «ОСТ-ФАРМ».

- ТОО «ОСТ-ФАРМ» Аппарат для определения кислотно-щелочного состояния (КЩС)

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Аппарат для определения кислотно-щелочного состояния

(КЩС) в количестве 1 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ОСТ-ФАРМ» на сумму  9 655 800, 00  (Девять миллионов шестьсот пятьдесят пять  тысяч восемьсот ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13