ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Капнограф   в кол -ве -1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 23 Сентября   2022 года до 11.00 часов

14 Октября  2022 года.

с.Денисовка                                                                                                              20.10.2022 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Капнограф  в количестве 1 шт

Техническая спецификация

Лот № 3 Капнограф  в количестве 1 шт

ЛОТ № 4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Капнограф / пульсоксиметр с принадлежностями и расходным материалом. |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Портативный капнограф / пульсоксиметр с сетевым кабелем | Компактный прибор - капнограф / пульсоксиметр для постоянного неинвазивного мониторинга насыщения кислородом гемоглобина Hb артериальной крови (SpO2), а также для измерения частоты пульса ЧСС (bpm). Обеспечивает точный и непрерывный мониторинг капнографических и пульсоксиметрических параметров для интубированных и неинтубированных пациентов всех возрастов (от новорожденных младенцев до пожилых людей). Позволяет одновременно отслеживать показания EtCO2 и SpO2. Дополнительным показанием к применению монитора является его использование в качестве инструмента выявления апноэ и снижения насыщения кислородом у взрослых пациентов (22 года и старше) в условиях палат интенсивной терапии и обычных условиях больницы, позволяющем сообщать об этих событиях и рассчитывать, соответственно, показатель апноэ в час (А/ч) и индекс уменьшения насыщенности кислородом (ODI). Дисплей: Цветной дисплей на тонкопленочных транзисторах 109 мм (4,3 дюйма); Плотность пикселей: 0,198мм (по горизонтали) х 0,198мм (по вертикали); Активная зона дисплея: 95,04мм (по горизонтали) х 53,856мм (по вертикали); Разрешение: 480 х 272 пикселей; Угол обзора (по вертикали): 125 градусов; Угол обзора (по горизонтали): 140 градусов; Скорость дискретизации графика: 77,82 выборок в сек. для SpO2 (фиксированное значение), 20 выборок в сек. для капнографии (фиксированное значение); Вывод данных динамики на экран: Отображение графических данных: 1ч, 2ч, 4ч, 8ч, 12ч, Интервалы отображения данных в табличной форме: 1 сек, 5 сек., 15 сек., 30 сек., 1 мин., 5 мин., 15 мин., 30 мин., 1 час. Электропитание: Входное напряжение — 100–240В переменный ток; Входная мощность — 100–240В переменный ток, +10% 50–60Гц. Аккумуляторная батарея: Тип аккумуляторной батареи -Ионная литиевая. Номинальное напряжение и мощность аккумуляторной батареи — 7,2В, 18,72Вч; Работа аккумуляторной батареи - 3 часа – съемная аккумуляторная батарея, 20 – внутренняя аккумуляторная батарея; Время зарядки аккумуляторной батареи — до 5 часов, когда аппарат выключен и до 8 часов когда монитор включен для обоих видов аккумуляторных батарей. Наличие в комплекте поставки кабеля пульсоксиметра и датчика пульсоксиметра взрослого, многоразового. Сетевой кабель с адаптером переменного тока и кабелем постоянного тока – наличие. Зажим для крепление к кровати – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Зарядное устройство | Зарядное устройство для аккумуляторных батарей аппарата. Наличие портов для одновременной зарядки двух аккумуляторных батарей. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Сменная батарея | Аккумуляторная батарея: Тип аккумуляторной батареи -Ионная литиевая. | 2 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательные контуры назальные | Дыхательные контуры назальные одноразовые для неинвазивного измерения уровня СО2. Назальная канюля для отбора проб ETCO2 без доставки O2 без доставки кислорода. Детская. Линии отбора проб для неинтубированных пациентов. Длина 2 м. | 2 упак. |
|  |  | 3 | Дыхательные контуры назальные | Дыхательные контуры назальные одноразовые для неинвазивного измерения уровня СО2. Назальная канюля для отбора проб ETCO2 без доставки O2 без доставки кислорода. Взрослая. Линии отбора проб для неинтубированных пациентов. Длина 4 м. | 2 упак. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: от 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 01 декабря 2022 года. Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  3 675  052,00 ( Три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят две ) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТОО «ITTS» | БИН:140640025133 | 10.10.2022г в 16 часов 59 минут | 3 675 052,00 |

5 Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «ITTS».

- ТОО «ITTS»             Капнограф

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара   соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации | Заявленные параметры Капнограф Capnostream 35 c принадлежностями и расходным материалом | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Основные комплектующие |  |  |
| Компактный прибор - капнограф / пульсоксиметр для постоянного неинвазивного мониторинга насыщения кислородом гемоглобина Hb артериальной крови (SpO2), а также для измерения частоты пульса ЧСС (bpm). Обеспечивает точный и непрерывный мониторинг капнографических и пульсоксиметрических параметров для интубированных и неинтубированных пациентов всех возрастов (от новорожденных младенцев до пожилых людей). Позволяет одновременно отслеживать показания EtCO2 и SpO2. Дополнительным показанием к применению монитора является его использование в качестве инструмента выявления апноэ и снижения насыщения кислородом у взрослых пациентов (22 года и старше) в условиях палат интенсивной терапии и обычных условиях больницы, позволяющем сообщать об этих событиях и рассчитывать, соответственно, показатель апноэ в час (А/ч) и индекс уменьшения насыщенности кислородом (ODI). Дисплей: Цветной дисплей на тонкопленочных транзисторах 109 мм (4,3 дюйма); Плотность пикселей: 0,198мм (по горизонтали) х 0,198мм (по вертикали); Активная зона дисплея: 95,04мм (по горизонтали) х 53,856мм (по вертикали); Разрешение: 480 х 272 пикселей; Угол обзора (по вертикали): 125 градусов; Угол обзора (по горизонтали): 140 градусов; Скорость дискретизации графика: 77,82 выборок в сек. для SpO2 (фиксированное значение), 20 выборок в сек. для капнографии (фиксированное значение); Вывод данных динамики на экран: Отображение графических данных: 1ч, 2ч, 4ч, 8ч, 12ч, Интервалы отображения данных в табличной форме: 1 сек, 5 сек., 15 сек., 30 сек., 1 мин., 5 мин., 15 мин., 30 мин., 1 час. Электропитание: Входное напряжение — 100–240В переменный ток; Входная мощность — 100–240В переменный ток, +10% 50–60Гц. Аккумуляторная батарея: Тип аккумуляторной батареи -Ионная литиевая. Номинальное напряжение и мощность аккумуляторной батареи — 7,2В, 18,72Вч; Работа аккумуляторной батареи - 3 часа – съемная аккумуляторная батарея, 20 – внутренняя аккумуляторная батарея; Время зарядки аккумуляторной батареи — 5 часов когда аппарат выключен и 8 часов когда монитор включен для обоих видов аккумуляторных батарей. Наличие в комплекте поставки кабеля пульсоксиметра и датчика пульсоксиметра взрослого, многоразового. Сетевой кабель с адаптером переменного тока и кабелем постоянного тока – наличие. Зажим для крепление к кровати – наличие. | Компактный прибор - капнограф / пульсоксиметр для постоянного неинвазивного мониторинга насыщения кислородом гемоглобина Hb артериальной крови (SpO2), а также для измерения частоты пульса ЧСС (bpm). Обеспечивает точный и непрерывный мониторинг капнографических и пульсоксиметрических параметров для интубированных и неинтубированных пациентов всех возрастов (от новорожденных младенцев до пожилых людей). Позволяет одновременно отслеживать показания EtCO2 и SpO2. Дополнительным показанием к применению монитора является его использование в качестве инструмента выявления апноэ и снижения насыщения кислородом у взрослых пациентов (22 года и старше) в условиях палат интенсивной терапии и обычных условиях больницы, позволяющем сообщать об этих событиях и рассчитывать, соответственно, показатель апноэ в час (А/ч) и индекс уменьшения насыщенности кислородом (ODI). Дисплей: Цветной дисплей на тонкопленочных транзисторах 109 мм (4,3 дюйма); Плотность пикселей: 0,198мм (по горизонтали) х 0,198мм (по вертикали); Активная зона дисплея: 95,04мм (по горизонтали) х 53,856мм (по вертикали); Разрешение: 480 х 272 пикселей; Угол обзора (по вертикали): 125 градусов; Угол обзора (по горизонтали): 140 градусов; Скорость дискретизации графика: 77,82 выборок в сек. для SpO2 (фиксированное значение), 20 выборок в сек. для капнографии (фиксированное значение); Вывод данных динамики на экран: Отображение графических данных: 1ч, 2ч, 4ч, 8ч, 12ч, Интервалы отображения данных в табличной форме: 1 сек, 5 сек., 15 сек., 30 сек., 1 мин., 5 мин., 15 мин., 30 мин., 1 час. Электропитание: Входное напряжение — 100–240В переменный ток; Входная мощность — 100–240В переменный ток, +10% 50–60Гц. Аккумуляторная батарея: Тип аккумуляторной батареи -Ионная литиевая. Номинальное напряжение и мощность аккумуляторной батареи — 7,2В, 18,72Вч; Работа аккумуляторной батареи - 3 часа – съемная аккумуляторная батарея, 20 – внутренняя аккумуляторная батарея; Время зарядки аккумуляторной батареи — 5 часов когда аппарат выключен и 8 часов когда монитор включен для обоих видов аккумуляторных батарей. Наличие в комплекте поставки кабеля пульсоксиметра и датчика пульсоксиметра взрослого, многоразового. Сетевой кабель с адаптером переменного тока и кабелем постоянного тока – наличие. Зажим для крепление к кровати – наличие. | Соответствует заявленому параметру |
| Дополнительные комплектующие |  |  |
| Зарядное устройство; Зарядное устройство для аккумуляторных батарей аппарата. Наличие портов для одновременной зарядки двух аккумуляторных батарей. Сменная батарея: Аккумуляторная батарея: Тип аккумуляторной батареи -Ионная литиевая. Дыхательные контуры назальные/ Дыхательные контуры назальные одноразовые для неинвазивного измерения уровня СО2. Назальная канюля для отбора проб ETCO2 без доставки O2 без доставки кислорода. Детская. Линии отбора проб для неинтубированных пациентов. Длина 2 м. | Зарядное устройство; Зарядное устройство для аккумуляторных батарей аппарата. Наличие портов для одновременной зарядки двух аккумуляторных батарей. Сменная батарея: Аккумуляторная батарея: Тип аккумуляторной батареи -Ионная литиевая. Дыхательные контуры назальные/ Дыхательные контуры назальные одноразовые для неинвазивного измерения уровня СО2. Назальная канюля для отбора проб ETCO2 без доставки O2 без доставки кислорода. Детская. Линии отбора проб для неинтубированных пациентов. Длина 2 м. | Соответствует заявленому параметру |
| Дыхательные контуры назальные / Дыхательные контуры назальные одноразовые для неинвазивного измерения уровня СО2. Назальная канюля для отбора проб ETCO2 без доставки O2 без доставки кислорода. Взрослая. Линии отбора проб для неинтубированных пациентов. Длина 4 м. | Дыхательные контуры назальные / Дыхательные контуры назальные одноразовые для неинвазивного измерения уровня СО2. Назальная канюля для отбора проб ETCO2 без доставки O2 без доставки кислорода. Взрослая. Линии отбора проб для неинтубированных пациентов. Длина 4 м. | Соответствует заявленому параметру |
| Требования к условиям эксплуатации; Требования к помещению: Площадь помещения: от 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В. | Требования к условиям эксплуатации; Требования к помещению: Площадь помещения: от 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В. | Соответствует заявленому параметру |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Капнограф  в количестве 1 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ITTS» на сумму  3 675 052, 00  ( Три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят две  ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13