ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Аппарат для согревания внутривенных инфузий   в кол -ве -1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 23 Сентября   2022 года до 11.00 часов

14 Октября  2022 года.

с.Денисовка                                                                                                              20.10.2022 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Аппарат для согревания внутривенных инфузий в количестве 1 шт

Техническая спецификация

Лот № 5 Аппарат для согревания внутривенных инфузий в кол-ве 1 шт

ЛОТ № 5

| Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат для согревания инфузий |
| --- | --- |
| Страна происхождения |  |
| Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) |  |
| Год выпуска |  |
| Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) | Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев. |
| Срок поставки | До 01 декабря 2022года |
| Место поставки товара |  |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Прибор для согревания крови и инфузионных растворов применяется в анестезиологической и реанимационной практике для профилактики гипотермии. Применяется для согревания растворов (кристаллоиды, кровезаменители, препараты крови), переливаемых пациенту в ходе операционного вмешательства, а также при внутривенном вливании агрессивных (гиперосмолярных, местнораздражающих) растворов для уменьшения повреждающих сосудистую стенку эффектов Электронный автоматический аппарат по стандарту EN60601-1 с электронным дисплеем (LCD-дисплей D/M), с электронным блоком управления Технология основана на постоянной циркуляции, предварительно подогретой в приборной части жидкости (дистиллированная вода или 33% изопропиловый спирт) вокруг инфузионного канала трехпросветной теплообменной магистрали, подключающейся к коннектору венозного доступа пациента. Техническая характеристика: - Моноблок в составе электронагревателя - Камеры для циркулирующей жидкости. - Электропомпы. - Датчика температуры. - Панель дисплея с параметрами: температура нагрева теплоносителя; индикатор включения в сеть и нормальной работы устройства; индикатор (дублирован звуковым сигналом) отсоединения/неприсоединения теплообменника; индикатор (дублирован звуковым сигналом) объема жидкости в системе; индикатор (дублирован звуковым сигналом) сбоя работы системы контроля температуры. После подключения прибора к электрической сети, жидкость из расширительного бачка прокачивается через роторную помпу в проточный нагреватель, максимальной мощностью – 300 Вт. - Время выхода на рабочий режим 80 (сек). - Гарантированный диапазон температуры раствора на выходе из теплообменника 41.5-36.5+0,5°С при объемной скорости переливаемых сред от 5 до 3000 мл/ч. - Габариты (высота/длина/глубина в см) 24,10/21,00/17,80. - Масса изделия 3,5 (кг). - Питание от сети переменного тока. - Длина шнура питания 360 (см). - Электрические характеристики: 230 V; 50-60 Hz; 1,5А; ток утечки <500 A. - Класс электробезопасности I, тип BF. -Температура теплоносителя 39,5-42,0+0, 5°С - Диапазон подачи раствора: 950-1000 ml/min - Не закреплять на стойке на высоте более чем 107 см. Комплектующие и расходные материалы Система, включающая: Комплектация: 1. Прибор для согревания крови и инфузионных растворов 2. Теплообменник L70NI к устройству для согревания инфузионных растворов и крови: магистрали-теплообменник трёхпросветную инфузионно-трансфузионную магистраль длиной 2,4 м. 20 штук 3. Универсальная стойка для инфузионных растворов -1 штук ХРАНЕНИЕ Окружающей среды от - 20,0 до + 70,0оС, при относительной влажности 0-90% |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включает в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - обучение специалистов; |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  5 608 109,00 ( Пять миллионов шестьсот восемь тысяч сто девять ) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТОО «Денсаулық -3 » | БИН:130640007946 | 11.10.2022г в 15 часов 35 минут | 5 600 000,00 |

5 Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «Денсаулық- 3».

- ТОО «Денсаулық- 3»

Аппарат для согревания инфузий

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара   соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации | Заявленные параметры Прибор Hotline HL -90 для согревания крови и инфузионных растворов | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Основные комплектующие |  |  |
| Прибор для согревания крови и инфузионных растворов применяется в анестезиологической и реанимационной практике для профилактики гипотермии. Применяется для согревания растворов (кристаллоиды, кровезаменители, препараты крови), переливаемых пациенту в ходе операционного вмешательства, а также при внутривенном вливании агрессивных (гиперосмолярных, местнораздражающих) растворов для уменьшения повреждающих сосудистую стенку эффектов Электронный автоматический аппарат по стандарту EN60601-1 с электронным дисплеем (LCD-дисплей D/M), с электронным блоком управления Технология основана на постоянной циркуляции, предварительно подогретой в приборной части жидкости (дистиллированная вода или 33% изопропиловый спирт) вокруг инфузионного канала трехпросветной теплообменной магистрали, подключающейся к коннектору венозного доступа пациента. Техническая характеристика: - Моноблок в составе электронагревателя - Камеры для циркулирующей жидкости. - Электропомпы. - Датчика температуры. - Панель дисплея с параметрами: температура нагрева теплоносителя; индикатор включения в сеть и нормальной работы устройства; индикатор (дублирован звуковым сигналом) отсоединения/неприсоединения теплообменника; индикатор (дублирован звуковым сигналом) объема жидкости в системе; индикатор (дублирован звуковым сигналом) сбоя работы системы контроля температуры. После подключения прибора к электрической сети, жидкость из расширительного бачка прокачивается через роторную помпу в проточный нагреватель, максимальной мощностью – 300 Вт. - Время выхода на рабочий режим 80 (сек). - Гарантированный диапазон температуры раствора на выходе из теплообменника 41.5-36.5+0,5°С при объемной скорости переливаемых сред от 5 до 3000 мл/ч. - Габариты (высота/длина/глубина в см) 24,10/21,00/17,80. - Масса изделия 3,5 (кг). - Питание от сети переменного тока. - Длина шнура питания 360 (см). - Электрические характеристики: 230 V; 50-60 Hz; 1,5А; ток утечки <500 A. - Класс электробезопасности I, тип BF. -Температура теплоносителя 39,5-42,0+0, 5°С - Диапазон подачи раствора: 950-1000 ml/min - Не закреплять на стойке на высоте более чем 107 см. Комплектующие и расходные материалы Система, включающая: Комплектация: 1. Прибор для согревания крови и инфузионных растворов 2. Теплообменник L70NI к устройству для согревания инфузионных растворов и крови: магистрали-теплообменник трёхпросветную инфузионно-трансфузионную магистраль длиной 2,4 м. 20 штук 3. Универсальная стойка для инфузионных растворов -1 штук ХРАНЕНИЕ Окружающей среды от - 20,0 до + 70,0оС, при относительной влажности 0-90% | Технология основана на постоянной циркуляции, предварительно подогретой в приборной части жидкости (дистиллированная вода или 33% изопропиловый спирт) вокруг инфузионного канала трехпросветной теплообменной магистрали, подключающейся к коннектору венозного доступа пациента. Техническая характеристика: - Моноблок в составе электронагревателя - Камеры для циркулирующей жидкости. - Электропомпы. - Датчика температуры. - Панель дисплея с параметрами: температура нагрева теплоносителя; индикатор включения в сеть и нормальной работы устройства; индикатор (дублирован звуковым сигналом) отсоединения/неприсоединения теплообменника; индикатор (дублирован звуковым сигналом) объема жидкости в системе; индикатор (дублирован звуковым сигналом) сбоя работы системы контроля температуры. После подключения прибора к электрической сети, жидкость из расширительного бачка прокачивается через роторную помпу в проточный нагреватель, максимальной мощностью – 300 Вт. - Время выхода на рабочий режим 80 (сек). - Гарантированный диапазон температуры раствора на выходе из теплообменника 41.5-36.5+0,5°С при объемной скорости переливаемых сред от 5 до 3000 мл/ч. - Габариты (высота/длина/глубина в см) 24,10/21,00/17,80. - Масса изделия 3,5 (кг). - Питание от сети переменного тока. - Длина шнура питания 360 (см). - Электрические характеристики: 230 V; 50-60 Hz; 1,5А; ток утечки <500 A. - Класс электробезопасности I, тип BF. -Температура теплоносителя 39,5-42,0+0, 5°С - Диапазон подачи раствора: 950-1000 ml/min - Не закреплять на стойке на высоте более чем 107 см. Комплектующие и расходные материалы Система, включающая: Комплектация: 1. Прибор для согревания крови и инфузионных растворов 2. Теплообменник L70NI к устройству для согревания инфузионных растворов и крови: магистрали-теплообменник трёхпросветную инфузионно-трансфузионную магистраль длиной 2,4 м. 20 штук 3. Универсальная стойка для инфузионных растворов -1 штук ХРАНЕНИЕ Окружающей среды от - 20,0 до + 70,0оС, при относительной влажности 0-90% | Соответствует заявленому параметру |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Аппарат для согревания В/В инфузий  в количестве 1 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «Денсаулық- 3»   на сумму  5 600 000, 00  ( Пять миллионов шестьсот тысяч  ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13