ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Электрокардиограф    в кол -ве -2 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 23 Сентября   2022 года до 11.00 часов

14 Октября  2022 года.

с.Денисовка                                                                                                              20.10.2022 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Электрокардиограф  в количестве 2 шт

Техническая спецификация

Лот № 7 Электрокардиограф  в количестве 2 шт

ЛОТ № 7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Электрокардиограф |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок электрокардиогра-фа | Электрокардиограф портативный 12-канальный, предназначенный для регистрации, анализа, просмотра, хранения и передачи данных ЭКГ и должен использоваться для всех категорий пациентов вне зависимости от пола, расовой принадлежности или возраста. Возможность работы как в автоматическом, так и в ручном режимах. Максимальное количество одновременно распечатываемых на встроенном термопринтере отведений ЭКГ не менее 6. Отведения: 12 одновременных отведений, Стандарт, Кабрера, Правые прекардиальные (C4r), Стандарт C4r, Левые задние, по Небу. Отведения на экране: Отображение выбранных отведений в 2 колонки по 6 отведений или 12 отведений друг под другом или 4 группы по 3 отведения, скорость 25 мм/с, амплитуда 10 мм/мВ. Функция копирования. Количество одновременно регистрируемых отведений ЭКГ не менее 12. Дисплей: цветной, мультисенсорный размером не менее 8 дюймов с разрешением 1200 x 768. Отображение: максимальное количество одновременно визуализируемых отведений ЭКГ не менее 12. Выбор последовательности отведений Стандарт или Кабрера. Скорость представления кривых ЭКГ: 12,5; 25; 50 мм/с. Чувствительность представления кривых ЭКГ: 5; 10; 20 мм/мВ. Наличие индикатора заряда батареи. Наличие отображения на дисплее индикаторов контакта отведений на анатомической модели человека. Дифференцировка цветом (зеленый, красный, желтый) качества сигнала ЭКГ. Наличие функции автоматического определение реверсии электродов. Вывод тревожного сообщения при обнаружении плохого качества контакта электродов или их отключения. Наличие информации о дате и времени регистрации, данных пациента. Наличие таблицы измерений, усредненных комплексов. Сенсорная клавиатура на дисплее для управления и ввода данных и установок. Печать на встроенном термопринтере. Бумага: Z-образно сложенная, ширина бумаги не менее 113 мм/не более115 мм. Разрешение не менее 8 точек/мм (ось Y), 20 точек/мм (ось X) при скорости печати 25 мм/с. Возможность выбора скорости печати для ЭКГ покоя: 5; 12,5; 25; 50 мм/с. Возможность выбора скорости печати для ритма покоя 6.25 мм/с. Возможность выбора чувствительности для ЭКГ покоя 5; 10; 20мм/мВ. Возможность выбора чувствительности для ритма покоя 2,5; 5 мм/мВ. Наличие вывода на печать данных пациента, даты и времени регистрации, скорости, чувствительности. Наличие функции определения пейсмекера. Наличие следующих ЭКГ – фильтров: миографический 25, 40, 150 Гц; сетевой - подавление навязанных синусоидальных помех 50 или 60 Гц посредством адаптивного цифрового фильтра. Комбинированное питание:аппарат должен работать от сети или от встроенной аккумуляторной батареи. Процесс зарядки батареи должен сопровождаться горящим индикатором под символом батареи. Сеть переменного тока: 100 - 240 В; постоянный ток: 15 В. Работа аппарата ЭКГ от аккумулятора (без распечатки) не менее 4 часов. Время, необходимое для полной зарядки аккумуляторной батареи не должно превышать 3-х часов. Батарея: ёмкость: Литиево-полимерная 11.1 В, 2.4 Aч. Максимальная потребляемая мощность не более 30 ВА. Вход сигнала от пациента: полностью изолирован и защищен от дефибрилляционного напряжения. Интерфейсы: USB не менее 2 шт., Ethernet. Наличие усилителя ЭКГ: частота дискретизации регистрации сигнала не менее 32 000 Гц; сохранение по всем 12 отведениям с частотой не менее 1 000 Гц; частотный диапазон 0 - 250 Гц. Внутренняя память рассчитана на хранение не менее 350 ЭКГ с возможностью их дальнейшей передачи или печати. Длительная регистрация ритма покоя: сохранение ритма покоя не менее 4 мин. Наличие возможности просмотра, печати и передачи сохраненного ритма. Автоматическое измерение интервалов и зубцов ЭКГ. Построение усредненных комплексов со справочной маркировкой. Возможность поиска сохраненных регистраций по дате и времени или же при помощи другого метода, через поиск. Программная русификация. Двунаправленная LAN / WLAN связь. Возможность подключения сканера штрих-кодов (не входит в комплект поставки-опция). Кабель пациента: IEC или AHA. Размеры не более 230 x 160 x 30 мм. Вес с аккумулятором и принадлежностями не более 1,1 кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Пациентный кабель 10-ти жильный банановый | Пациентный кабель аппарата 10-ти жильный банановый для подключения ЭКГ электродов. Количество проводов не менее 10. Цвет кабеля: черный. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Комплект ЭКГ для взрослых: ЭКГ электроды, (грудные, для конечностей), электродный ЭКГ гель | Комплект ЭКГ электродов для взрослых, включающий ЭКГ электроды, (грудные - 6 шт., для конечностей – 4 шт.), электродный ЭКГ гель. Электрод-зажим фиксируется на конечностях и является электродом для ЭКГ многократного применения.Электрод состоит из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента. Цвет прищепок соответствует европейским стандартам: желтый, красный, зеленый и черный.Покрытие - Ag/AgCl (хлорсеребренные). Предназначен для регистрации ЭКГ у детей с 10 лет и взрослых. Могут применяться при дефибрилляции.Соединение с кабелем пациента - универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку. Электроды грудные взрослые, на присосках с винтом и зажимом, хлорид серебра, D 22 мм. Электроды состоят из эластичной груши и металлической части с чашкой-присоской. Диаметр баллона (груши) – 30-32 мм. Соединение с кабелем пациента – универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку. Могут применяться при дефибрилляции. Предназначен для регистрации ЭКГ у детей от 3 до 10 лет. Применяются электроды в терапевтических отделениях клиник и больниц, а также на машинах скорой помощи. | 1 компл. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Мобильная стойка | Аппарат ЭКГ должен располагаться на мобильной стойке. Основание 4-х колесное, все колеса с механизмом блокировки. Аппарат должен надежно фиксироваться на плату стойки с возможностью отсоединения без использования дополнительных инструментов. При это должна сохраняться возможность наклона аппарата на стойке под удобным для персонала углом (не менее 90 гр.). Наличие ручки стойки для простоты транспортировки. Наличие на передней части стойки корзины для расположения в ней кабеля, бумаги и ЭКГ электродов. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Регистрационная бумага | Бумага ЭКГ терморегистрирующая: Z-образно сложенная, ширина бумаги 113 мм/115 мм. Цвет сетки – розовый. На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка (чёрный квадратик). Основа – термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) | 5 шт. |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 01 декабря 2022года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  7 137 158,00 ( Семь миллионов  сто тридцать  семь тысяч сто пятьдесят восемь) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТОО “ITTS» | БИН:140640025133 | 10.10.2022г в 16 часов 59 минут | 3 568 579,00 |

5 Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО « ITTS» .

- ТОО «ITTS».             Электрокардиограф в количестве 2 шт.

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара   соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации | Заявленные параметры Электрокардиограф 12-ти канальный / CARDIOVIT FT-1 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Основные комплектующие |  |  |
| Основной блок электрокардиографа; Электрокардиограф портативный 12-канальный, предназначенный для регистрации, анализа, просмотра, хранения и передачи данных ЭКГ и должен использоваться для всех категорий пациентов вне зависимости от пола, расовой принадлежности или возраста. Возможность работы как в автоматическом, так и в ручном режимах. Максимальное количество одновременно распечатываемых на встроенном термопринтере отведений ЭКГ не менее 6. Отведения: 12 одновременных отведений, Стандарт, Кабрера, Правые прекардиальные (C4r), Стандарт C4r, Левые задние, по Небу. Отведения на экране: Отображение выбранных отведений в 2 колонки по 6 отведений или 12 отведений друг под другом или 4 группы по 3 отведения, скорость 25 мм/с, амплитуда 10 мм/мВ. Функция копирования. Количество одновременно регистрируемых отведений ЭКГ не менее 12. Дисплей: цветной, мультисенсорный размером не менее 8 дюймов с разрешением 1200 x 768. Отображение: максимальное количество одновременно визуализируемых отведений ЭКГ не менее 12. Выбор последовательности отведений Стандарт или Кабрера. Скорость представления кривых ЭКГ: 12,5; 25; 50 мм/с. Чувствительность представления кривых ЭКГ: 5; 10; 20 мм/мВ. Наличие индикатора заряда батареи. Наличие отображения на дисплее индикаторов контакта отведений на анатомической модели человека. Дифференцировка цветом (зеленый, красный, желтый) качества сигнала ЭКГ. Наличие функции автоматического определение реверсии электродов. Вывод тревожного сообщения при обнаружении плохого качества контакта электродов или их отключения. Наличие информации о дате и времени регистрации, данных пациента. Наличие таблицы измерений, усредненных комплексов. Сенсорная клавиатура на дисплее для управления и ввода данных и установок. Печать на встроенном термопринтере. Бумага: Z-образно сложенная, ширина бумаги не менее 113 мм/не более115 мм. Разрешение не менее 8 точек/мм (ось Y), 20 точек/мм (ось X) при скорости печати 25 мм/с. Возможность выбора скорости печати для ЭКГ покоя: 5; 12,5; 25; 50 мм/с. Возможность выбора скорости печати для ритма покоя 6.25 мм/с. Возможность выбора чувствительности для ЭКГ покоя 5; 10; 20мм/мВ. Возможность выбора чувствительности для ритма покоя 2,5; 5 мм/мВ. Наличие вывода на печать данных пациента, даты и времени регистрации, скорости, чувствительности. Наличие функции определения пейсмекера. Наличие следующих ЭКГ – фильтров: миографический 25, 40, 150 Гц; сетевой - подавление навязанных синусоидальных помех 50 или 60 Гц посредством адаптивного цифрового фильтра. Комбинированное питание:аппарат должен работать от сети или от встроенной аккумуляторной батареи. Процесс зарядки батареи должен сопровождаться горящим индикатором под символом батареи. Сеть переменного тока: 100 - 240 В; постоянный ток: 15 В. Работа аппарата ЭКГ от аккумулятора (без распечатки) не менее 4 часов. Время, необходимое для полной зарядки аккумуляторной батареи не должно превышать 3-х часов. Батарея: ёмкость: Литиево-полимерная 11.1 В, 2.4 Aч. Максимальная потребляемая мощность не более 30 ВА. Вход сигнала от пациента: полностью изолирован и защищен от дефибрилляционного напряжения. Интерфейсы: USB не менее 2 шт., Ethernet. Наличие усилителя ЭКГ: частота дискретизации регистрации сигнала не менее 32 000 Гц; сохранение по всем 12 отведениям с частотой не менее 1 000 Гц; частотный диапазон 0 - 250 Гц. Внутренняя память рассчитана на хранение не менее 350 ЭКГ с возможностью их дальнейшей передачи или печати. Длительная регистрация ритма покоя: сохранение ритма покоя не менее 4 мин. Наличие возможности просмотра, печати и передачи сохраненного ритма. Автоматическое измерение интервалов и зубцов ЭКГ. Построение усредненных комплексов со справочной маркировкой. Возможность поиска сохраненных регистраций по дате и времени или же при помощи другого метода, через поиск. Программная русификация. Двунаправленная LAN / WLAN связь. Возможность подключения сканера штрих-кодов (не входит в комплект поставки-опция). Кабель пациента: IEC или AHA. Размеры не более 230 x 160 x 30 мм. Вес с аккумулятором и принадлежностями не более 1,1 кг. | Основной блок электрокардиографа; Электрокардиограф портативный 12-канальный, предназначенный для регистрации, анализа, просмотра, хранения и передачи данных ЭКГ и должен использоваться для всех категорий пациентов вне зависимости от пола, расовой принадлежности или возраста. Возможность работы как в автоматическом, так и в ручном режимах. Максимальное количество одновременно распечатываемых на встроенном термопринтере отведений ЭКГ не менее 6. Отведения: 12 одновременных отведений, Стандарт, Кабрера, Правые прекардиальные (C4r), Стандарт C4r, Левые задние, по Небу. Отведения на экране: Отображение выбранных отведений в 2 колонки по 6 отведений или 12 отведений друг под другом или 4 группы по 3 отведения, скорость 25 мм/с, амплитуда 10 мм/мВ. Функция копирования. Количество одновременно регистрируемых отведений ЭКГ не менее 12. Дисплей: цветной, мультисенсорный размером не менее 8 дюймов с разрешением 1200 x 768. Отображение: максимальное количество одновременно визуализируемых отведений ЭКГ не менее 12. Выбор последовательности отведений Стандарт или Кабрера. Скорость представления кривых ЭКГ: 12,5; 25; 50 мм/с. Чувствительность представления кривых ЭКГ: 5; 10; 20 мм/мВ. Наличие индикатора заряда батареи. Наличие отображения на дисплее индикаторов контакта отведений на анатомической модели человека. Дифференцировка цветом (зеленый, красный, желтый) качества сигнала ЭКГ. Наличие функции автоматического определение реверсии электродов. Вывод тревожного сообщения при обнаружении плохого качества контакта электродов или их отключения. Наличие информации о дате и времени регистрации, данных пациента. Наличие таблицы измерений, усредненных комплексов. Сенсорная клавиатура на дисплее для управления и ввода данных и установок. Печать на встроенном термопринтере. Бумага: Z-образно сложенная, ширина бумаги не менее 113 мм/не более115 мм. Разрешение не менее 8 точек/мм (ось Y), 20 точек/мм (ось X) при скорости печати 25 мм/с. Возможность выбора скорости печати для ЭКГ покоя: 5; 12,5; 25; 50 мм/с. Возможность выбора скорости печати для ритма покоя 6.25 мм/с. Возможность выбора чувствительности для ЭКГ покоя 5; 10; 20мм/мВ. Возможность выбора чувствительности для ритма покоя 2,5; 5 мм/мВ. Наличие вывода на печать данных пациента, даты и времени регистрации, скорости, чувствительности. Наличие функции определения пейсмекера. Наличие следующих ЭКГ – фильтров: миографический 25, 40, 150 Гц; сетевой - подавление навязанных синусоидальных помех 50 или 60 Гц посредством адаптивного цифрового фильтра. Комбинированное питание:аппарат должен работать от сети или от встроенной аккумуляторной батареи. Процесс зарядки батареи должен сопровождаться горящим индикатором под символом батареи. Сеть переменного тока: 100 - 240 В; постоянный ток: 15 В. Работа аппарата ЭКГ от аккумулятора (без распечатки) не менее 4 часов. Время, необходимое для полной зарядки аккумуляторной батареи не должно превышать 3-х часов. Батарея: ёмкость: Литиево-полимерная 11.1 В, 2.4 Aч. Максимальная потребляемая мощность не более 30 ВА. Вход сигнала от пациента: полностью изолирован и защищен от дефибрилляционного напряжения. Интерфейсы: USB не менее 2 шт., Ethernet. Наличие усилителя ЭКГ: частота дискретизации регистрации сигнала не менее 32 000 Гц; сохранение по всем 12 отведениям с частотой не менее 1 000 Гц; частотный диапазон 0 - 250 Гц. Внутренняя память рассчитана на хранение не менее 350 ЭКГ с возможностью их дальнейшей передачи или печати. Длительная регистрация ритма покоя: сохранение ритма покоя не менее 4 мин. Наличие возможности просмотра, печати и передачи сохраненного ритма. Автоматическое измерение интервалов и зубцов ЭКГ. Построение усредненных комплексов со справочной маркировкой. Возможность поиска сохраненных регистраций по дате и времени или же при помощи другого метода, через поиск. Программная русификация. Двунаправленная LAN / WLAN связь. Возможность подключения сканера штрих-кодов (не входит в комплект поставки-опция). Кабель пациента: IEC или AHA. Размеры не более 230 x 160 x 30 мм. Вес с аккумулятором и принадлежностями не более 1,1 кг. | Соответствует заявленому параметру |
| Пациентный кабель 10-ти жильный банановый; Пациентный кабель аппарата 10-ти жильный банановый для подключения ЭКГ электродов. Количество проводов не менее 10. Цвет кабеля: черный. Комплект ЭКГ для взрослых: ЭКГ электроды, (грудные, для конечностей), электродный ЭКГ гель Комплект ЭКГ электродов для взрослых, включающий ЭКГ электроды, (грудные - 6 шт., для конечностей – 4 шт.), электродный ЭКГ гель. Электрод-зажим фиксируется на конечностях и является электродом для ЭКГ многократного применения.Электрод состоит из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента. Цвет прищепок соответствует европейским стандартам: желтый, красный, зеленый и черный.Покрытие - Ag/AgCl (хлорсеребренные). Предназначен для регистрации ЭКГ у детей с 10 лет и взрослых. Могут применяться при дефибрилляции.Соединение с кабелем пациента - универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку. Электроды грудные взрослые, на присосках с винтом и зажимом, хлорид серебра, D 22 мм. Электроды состоят из эластичной груши и металлической части с чашкой-присоской. Диаметр баллона (груши) – 30-32 мм. Соединение с кабелем пациента – универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку. Могут применяться при дефибрилляции. Предназначен для регистрации ЭКГ у детей от 3 до 10 лет. | Пациентный кабель 10-ти жильный банановый; Пациентный кабель аппарата 10-ти жильный банановый для подключения ЭКГ электродов. Количество проводов не менее 10. Цвет кабеля: черный. Комплект ЭКГ для взрослых: ЭКГ электроды, (грудные, для конечностей), электродный ЭКГ гель Комплект ЭКГ электродов для взрослых, включающий ЭКГ электроды, (грудные - 6 шт., для конечностей – 4 шт.), электродный ЭКГ гель. Электрод-зажим фиксируется на конечностях и является электродом для ЭКГ многократного применения.Электрод состоит из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента. Цвет прищепок соответствует европейским стандартам: желтый, красный, зеленый и черный.Покрытие - Ag/AgCl (хлорсеребренные). Предназначен для регистрации ЭКГ у детей с 10 лет и взрослых. Могут применяться при дефибрилляции.Соединение с кабелем пациента - универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку. Электроды грудные взрослые, на присосках с винтом и зажимом, хлорид серебра, D 22 мм. Электроды состоят из эластичной груши и металлической части с чашкой-присоской. Диаметр баллона (груши) – 30-32 мм. Соединение с кабелем пациента – универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку. Могут применяться при дефибрилляции. Предназначен для регистрации ЭКГ у детей от 3 до 10 лет. Применяются электроды в терапевтических отделениях клиник и больниц, а также на машинах скорой помощи. Дополнительные комплектующие; Мобильная стойка - Аппарат ЭКГ должен располагаться на мобильной стойке. Основание 4-х колесное, все колеса с механизмом |  |
| Применяются электроды в терапевтических |  |  |
| отделениях клиник и больниц, а также на машинах скорой помощи. Дополнительные комплектующие; Мобильная стойка - Аппарат ЭКГ должен располагаться на мобильной стойке. Основание 4-х колесное, все колеса с механизмом блокировки. Аппарат должен надежно фиксироваться на плату стойки с возможностью отсоединения без использования дополнительных инструментов. При это должна сохраняться возможность наклона аппарата на стойке под удобным для персонала углом (не менее 90 гр.). Наличие ручки стойки для простоты транспортировки. Наличие на передней части стойки корзины для расположения в ней кабеля, бумаги и ЭКГ электродов. Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Регистрационная бумага - Бумага ЭКГ терморегистрирующая: Z-образно сложенная, ширина бумаги 113 мм/115 мм. Цвет сетки – розовый. На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка (чёрный квадратик). Основа – термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) | блокировки. Аппарат должен надежно фиксироваться на плату стойки с возможностью отсоединения без использования дополнительных инструментов. При это должна сохраняться возможность наклона аппарата на стойке под удобным для персонала углом (не менее 90 гр.). Наличие ручки стойки для простоты транспортировки. Наличие на передней части стойки корзины для расположения в ней кабеля, бумаги и ЭКГ электродов. Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Регистрационная бумага - Бумага ЭКГ терморегистрирующая: Z-образно сложенная, ширина бумаги 113 мм/115 мм. Цвет сетки – розовый. На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка (чёрный квадратик). Основа – термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) |  |

- ТОО «  ITTS».

Электрокардиограф

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара   соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Электрокардиограф  в количестве 2 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «  ITTS»      на сумму  7 137 158, 00  ( Семь миллионов сто тридцать  семь тысяч сто пятьдесят восемь ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13