ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Дефибрилятор    в кол -ве -1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 23 Сентября   2022 года до 11.00 часов

14 Октября  2022 года.

с.Денисовка                                                                                                              20.10.2022 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Дефибрилятор  в количестве 1 шт

Техническая спецификация

ЛОТ №9  Дефибрилятор  в количестве 1 шт

ЛОТ № 9

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Дефибриллятор |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Автоматический наружный дефибриллятор (основной блок) | Информационный кабель – наличие. Программное обеспечение – наличие. Автоматический наружный дефибриллятор для восстановления опасных нарушений сердечного ритма при оказании экстренной помощи находящимся без сознания лицам с симптомами внезапной остановки сердца, осложнённой остановкой или затруднениями дыхания. Возможность использования дефибриллятора не только медицинским персоналом в больничных учреждениях, но также в общественных местах - полицейскими и сотрудниками МЧС, а также парамедиками и спасателями. Основные рабочие характеристики: Кривая: Технология STAR - бифазный усеченный экспоненциальный разрядный импульс Автоматический наружный дефибриллятор после закрепления электродов на пациенте, должен анализировать сердечный ритм и при обнаружении неустойчивого сердечного ритма, требующего стимуляции электрошоком, проводить стимуляцию без вмешательства реанимирующего. Весь процесс дефибрилляции – размещение электродов, анализ ЭКГ пациента, выполнение разряда, сердечно-лёгочная реанимация - должен сопровождаться голосовыми и текстовыми подсказками для лица, выполняющего реанимирующие мероприятия. Обязательно наличие функции отображения на дисплее текстовых подсказок на случай, если реанимационные мероприятия будут проводиться в шумной обстановке. На дисплее дефибриллятора должны отображаться данные по процессу дефибрилляции. Внутренняя память дефибриллятора должна быть рассчитана на запись не менее 90 минут реанимационных данных, и сведений по процессу сердечно-лёгочной реанимации. Обязательно наличие предустановленных одноразовых электродов, поставляемых с дефибриллятором. Возможность применения с дефибриллятором электродов для взрослых и электродов для детей. Применяемые с дефибриллятором электроды должны быть одинаковыми (неполяризованными), для обеспечения возможности их размещения в любом положении. Работа дефибриллятора должна обеспечиваться наличием литиевой батареи, обеспечивающей не менее: 400 ударов по 300Дж. Батарея должна автоматически сохранять в данные обо всем периоде эксплуатации. Возможность просмотра данных по эксплуатации дефибриллятора через специальную компьютерную программу. Автоматический внешний дефибриллятор после выполнения разряда должен продолжать контроль сердечного ритма, чтобы при повторном возникновении желудочковой экстрасистолии, требующей стимуляции электрошоком, автоматически зарядиться и выполнить разряд. Вариабельный уровень мощности разряда должен устанавливаться дефибриллятором автоматически в зависимости от импеданса (сопротивления) тела пациента. Если первый разряд не приносит нужного результата, то повторный разряд должен иметь более высокий уровень. Функция самодиагностики: Автоматическая проверка основных компонентов дефибриллятора каждый день (батарея, электронные узлы, программное обеспечение, и электроды); Автоматическая частичная (один раз в неделю) и полная (один раз в месяц) зарядка высоковольтных элементов дефибриллятора. Определяемые сердечные ритмы, требующие стимуляции электрошоком: Фибрилляция желудочков, тахиаритмия желудочков. Определяемые сердечные ритмы, не требующие стимуляции электрошоком: асистолия и остальные типы сердечных ритмов, согласно стандарту IEC 60601-2-4. Дефибриллятор должен поставляться в комплекте с программным обеспечением, позволяющим просматривать данные и информацию по реанимационным мероприятиям; просматривать текущее состояние дефибриллятора и его состояние на момент проведения реанимационных мероприятий; архивировать все данные для последующего просмотра; Просматривать сервисные и диагностические сообщения дефибриллятора; изменять настройки и способ проведения реанимационных мероприятий. Наличие предустановленного алгоритма анализа ЭКГ: Дефибриллятор должен обнаруживать шумовые искажения в ЭКГ от движений пациента, корректировки положения электродов или шумовых помех от внешних источников. В таком случае анализ должен задерживаться или прерываться. Наличие функции автоматической отмены разряда в случае, если сердечный ритм пациента меняется на не требующий стимуляции электрошоком до подачи разряда. Все случаи фибрилляции желудочков должны рассматриваться алгоритмом анализа, как требующие стимуляции электрошоком. Дефибриллятор должен обнаруживать или игнорировать импульсы вживлённого стимулятора сердечного ритма. Синхронизация разряда: встроенная автоматическая функция синхронизации. Конструктивные особенности: Дефибриллятор должен представлять собой компактную конструкцию. Крышка должна блокироваться на защёлку во избежание случайного открывания и повреждения рабочих частей дефибриллятора. Наличие с наружной стороны крышки дефибриллятора специального окна, в котором просматривается срок годности электродов. Наличие с внутренней стороны крышки дефибриллятора специальных держателей для размещения упаковки с одноразовыми электродами. Наличие на наружной стороне дефибриллятора специального индикатора, отображающего готовность дефибриллятора к работе с учётом состояния аппарата, батареи и электродов. Под крышкой на аппарате должны располагаться динамик, экран с индикаторами рабочих процессов, а также разъем для подключения электродов и порт USB. На экране должны отображаться следующие данные: Число выполненных разрядов, Таймер времени реанимации, Подсказки по процессу реанимации. На индикаторной панели должны располагаться следующие элементы: Индикатор готовности аппарата к работе; Индикатор состояния батареи, Индикатор неисправности электродов, Индикатор необходимости сервисного обслуживания. Технические характеристики: Режим работы: полностью автоматический. Анализ ЭКГ: Система должна анализировать ЭКГ пациента и сообщать об обнаружении сердечного ритма, требующего или не требующего стимуляции электрошоком. Форма импульса: Бифазная усечённая экспоненциальная форма импульса, передающая переменное количество энергии в зависимости от сопротивления тела пациента. Сопротивление: 25-175 Ом. Энергия разряда (электроды для взрослых): повышающаяся, 95 Дж - 354Дж. Энергия разряда (электроды для детей): повышающаяся, 22 Дж - 82 Дж. Возрастающая переменная энергия (энергия разряда, пересчитанная с учётом сопротивления кожи пациента), VE: 150VE, 200VE, 300VE. Звуковые сигналы: голосовые подсказки, сервисные сигналы. Время от анализа ритма до готовности к разряду: 15 сек. Максимальное время от анализа ритма до готовности к разряду: не более 45 сек. Готовность аппарата к разряду начиная с момента открытия крышки: не более 15 секунд. Готовность аппарата к разряду начиная с момента окончания сердечно-лёгочной реанимации: не более 10 сек. Требования к электродам для взрослых: Самоклеющиеся, одноразовые, с предварительно нанесённым гелем, неполяризованные электроды; предназначены для пациентов от 8 лет с массой тела свыше 25 кг. Требования к электродам для детей: Самоклеющиеся, одноразовые, с предварительно нанесённым гелем, неполяризованные электроды; предназначены для пациентов до 8 лет с массой тела менее 25 кг. Питание дефибриллятора: от батареи. Тип батареи: литиевая неперезаряжаемая батарея с технологией контроля уровня заряда. Напряжение на выходе: 12В, постоянный ток. Максимальный ресурс батареи: не менее 450 разрядов мощностью 200VE; не менее 500 разрядов мощностью 150VE. Минимальный ресурс батареи: не менее 250 разрядов, или 16 часов работы. Индекс защищенности от попадания влаги/пыли: IP55. Размеры устройства, см: не более 9 х 23 х 30. Масса дефибриллятора (с батареей и электродами): не более 2,5 кг. Условия эксплуатации: Температура: от 0 до 50 градусов Цельсия; Относительная влажность: от 10 до 95%. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Электроды для взрослых | Электроды для взрослых одноразовые, неполяризованные (можно накладывать любой стороной). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Комплект вспомогательный для выполнения дефибрилляции (одноразовые перчатки, маска, медицинские ножницы, бритва одноразового использования, салфетка из гигроскопичного материала) | Комплект вспомогательный для выполнения дефибрилляции включающий следующие компоненты: одноразовые перчатки, маска, медицинские ножницы, бритва одноразового использования, салфетка из гигроскопичного материала. | 1 компл. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 01 декабря 2022года. Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  2 475 082,00 ( Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч восемьдесят две) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТОО “ITTS» | БИН:140640025133 | 10.10.2022г в 16 часов 59 минут | 2 475 082,00 |

5 Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО « ITTS» .

- ТОО «ITTS».             Дефибрилятор в количестве 1 шт.

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара   соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации | Заявленные параметры Автоматический наружный дефибриллятор Powerheart G 5 модель G 5А | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Основные комплектующие |  |  |
| Автоматический наружный дефибриллятор (основной блок) - Информационный кабель – наличие. Программное обеспечение – наличие. Автоматический наружный дефибриллятор для восстановления опасных нарушений сердечного ритма при оказании экстренной помощи находящимся без сознания лицам с симптомами внезапной остановки сердца, осложнённой остановкой или затруднениями дыхания. Возможность использования дефибриллятора не только медицинским персоналом в больничных учреждениях, но также в общественных местах - полицейскими и сотрудниками МЧС, а также парамедиками и спасателями. Основные рабочие характеристики: Кривая: Технология STAR - бифазный усеченный экспоненциальный разрядный импульс Автоматический наружный дефибриллятор после закрепления электродов на пациенте, должен анализировать сердечный ритм и при обнаружении неустойчивого сердечного ритма, требующего стимуляции электрошоком, проводить стимуляцию без вмешательства реанимирующего. Весь процесс дефибрилляции – размещение электродов, анализ ЭКГ пациента, выполнение разряда, сердечно-лёгочная реанимация - должен сопровождаться голосовыми и текстовыми подсказками для лица, выполняющего реанимирующие мероприятия. Обязательно наличие функции отображения на дисплее текстовых подсказок на случай, если реанимационные мероприятия будут проводиться в шумной обстановке. На дисплее дефибриллятора должны отображаться данные по процессу дефибрилляции. Внутренняя память дефибриллятора должна быть рассчитана на запись не менее 90 минут реанимационных данных, и сведений по процессу сердечно-лёгочной реанимации. Обязательно наличие предустановленных одноразовых электродов, поставляемых с дефибриллятором. Возможность применения с дефибриллятором электродов для взрослых и электродов для детей. Применяемые с дефибриллятором электроды должны быть одинаковыми (неполяризованными), для обеспечения возможности их размещения в любом положении. Работа дефибриллятора должна обеспечиваться наличием литиевой батареи, обеспечивающей не менее: 400 ударов по 300Дж. Батарея должна автоматически сохранять в данные обо всем периоде эксплуатации. Возможность просмотра данных по эксплуатации дефибриллятора через специальную компьютерную программу. Автоматический внешний дефибриллятор после выполнения разряда должен продолжать контроль сердечного ритма, чтобы при повторном возникновении желудочковой экстрасистолии, требующей стимуляции электрошоком, автоматически зарядиться и выполнить разряд. Вариабельный уровень мощности разряда должен устанавливаться дефибриллятором автоматически в зависимости от импеданса (сопротивления) тела пациента. Если первый разряд не приносит нужного результата, то повторный разряд должен иметь более высокий уровень. Функция самодиагностики: Автоматическая проверка основных компонентов дефибриллятора каждый день (батарея, электронные узлы, программное обеспечение, и электроды); Автоматическая частичная (один раз в неделю) и полная (один раз в месяц) зарядка высоковольтных элементов дефибриллятора. Определяемые сердечные ритмы, требующие стимуляции электрошоком: Фибрилляция желудочков, тахиаритмия желудочков. Определяемые сердечные ритмы, не требующие стимуляции электрошоком: асистолия и остальные типы сердечных ритмов, согласно стандарту IEC 60601-2-4. Дефибриллятор должен поставляться в комплекте с программным обеспечением, позволяющим просматривать данные и информацию по реанимационным мероприятиям; просматривать текущее состояние дефибриллятора и его состояние на момент проведения реанимационных мероприятий; архивировать все данные для последующего просмотра; Просматривать сервисные и диагностические сообщения дефибриллятора; изменять настройки и способ проведения реанимационных мероприятий. Наличие предустановленного алгоритма анализа ЭКГ: Дефибриллятор должен обнаруживать шумовые искажения в ЭКГ от движений пациента, корректировки положения электродов или шумовых помех от внешних источников. В таком случае анализ должен задерживаться или прерываться. Наличие функции автоматической отмены разряда в случае, если сердечный ритм пациента меняется на не требующий стимуляции электрошоком до подачи разряда. Все случаи фибрилляции желудочков должны рассматриваться алгоритмом анализа, как требующие стимуляции электрошоком. Дефибриллятор должен обнаруживать или игнорировать импульсы вживлённого стимулятора сердечного ритма. Синхронизация разряда: встроенная автоматическая функция синхронизации. Конструктивные особенности: Дефибриллятор должен представлять собой компактную конструкцию. Крышка должна блокироваться на защёлку во избежание случайного открывания и повреждения рабочих частей дефибриллятора. Наличие с наружной стороны крышки дефибриллятора специального окна, в котором просматривается срок годности электродов. Наличие с внутренней стороны крышки дефибриллятора специальных держателей для размещения упаковки с одноразовыми электродами. Наличие на наружной стороне дефибриллятора специального индикатора, отображающего готовность дефибриллятора к работе с учётом состояния аппарата, батареи и электродов. Под крышкой на аппарате должны располагаться динамик, экран с индикаторами рабочих процессов, а также разъем для подключения электродов и порт USB. На экране должны отображаться следующие данные: Число выполненных разрядов, Таймер времени реанимации, Подсказки по процессу реанимации. На индикаторной панели должны располагаться следующие элементы: Индикатор готовности аппарата к работе; Индикатор состояния батареи, Индикатор неисправности электродов, Индикатор необходимости сервисного обслуживания. Технические характеристики: Режим работы: полностью автоматический. Анализ ЭКГ: Система должна анализировать ЭКГ пациента и сообщать об обнаружении сердечного ритма, требующего или не требующего стимуляции электрошоком. Форма импульса: Бифазная усечённая экспоненциальная форма импульса, передающая переменное количество энергии в зависимости от сопротивления тела пациента. Сопротивление: 25-175 Ом. Энергия разряда (электроды для взрослых): повышающаяся, 95 Дж - 354Дж. Энергия разряда (электроды для детей): повышающаяся, 22 Дж - 82 Дж. Возрастающая переменная энергия (энергия разряда, пересчитанная с учётом сопротивления кожи пациента), VE: 150VE, 200VE, 300VE. Звуковые сигналы: голосовые подсказки, сервисные сигналы. Время от анализа ритма до готовности к разряду: 15 сек. Максимальное время от анализа ритма до готовности к разряду: не более 45 сек. Готовность аппарата к разряду начиная с момента открытия крышки: не более 15 секунд. Готовность аппарата к разряду начиная с момента окончания сердечно-лёгочной реанимации: не более 10 сек. Требования к электродам для взрослых: Самоклеющиеся, одноразовые, с предварительно нанесённым гелем, неполяризованные электроды; предназначены для пациентов от 8 лет с массой тела свыше 25 кг. Требования к электродам для детей: Самоклеющиеся, одноразовые, с предварительно нанесённым гелем, неполяризованные электроды; предназначены для пациентов до 8 лет с массой тела менее 25 кг. Питание дефибриллятора: от батареи. Тип батареи: литиевая неперезаряжаемая батарея с технологией контроля уровня заряда. Напряжение на выходе: 12В, постоянный ток. Максимальный ресурс батареи: не менее 450 разрядов мощностью 200VE; не менее 500 разрядов мощностью 150VE. Минимальный ресурс батареи: не менее 250 разрядов, или 16 часов работы. Индекс защищенности от попадания влаги/пыли: IP55. Размеры устройства, см: не более 9 х 23 х 30. Масса дефибриллятора (с батареей и электродами): не более 2,5 кг. Условия эксплуатации: Температура: от 0 до 50 градусов Цельсия; Относительная влажность: от 10 до 95%. Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Электроды для взрослых - Электроды для взрослых одноразовые, неполяризованные (можно накладывать любой стороной). Комплект вспомогательный для выполнения дефибрилляции (одноразовые перчатки, маска, медицинские ножницы, бритва одноразового использования, салфетка из гигроскопичного материала) - Комплект вспомогательный для выполнения дефибрилляции включающий следующие компоненты: одноразовые перчатки, маска, медицинские ножницы, бритва одноразового использования, салфетка из гигроскопичного материала. | Автоматический наружный дефибриллятор (основной блок) - Информационный кабель – наличие. Программное обеспечение – наличие. Автоматический наружный дефибриллятор для восстановления опасных нарушений сердечного ритма при оказании экстренной помощи находящимся без сознания лицам с симптомами внезапной остановки сердца, осложнённой остановкой или затруднениями дыхания. Возможность использования дефибриллятора не только медицинским персоналом в больничных учреждениях, но также в общественных местах - полицейскими и сотрудниками МЧС, а также парамедиками и спасателями. Основные рабочие характеристики: Кривая: Технология STAR - бифазный усеченный экспоненциальный разрядный импульс Автоматический наружный дефибриллятор после закрепления электродов на пациенте, должен анализировать сердечный ритм и при обнаружении неустойчивого сердечного ритма, требующего стимуляции электрошоком, проводить стимуляцию без вмешательства реанимирующего. Весь процесс дефибрилляции – размещение электродов, анализ ЭКГ пациента, выполнение разряда, сердечно-лёгочная реанимация - должен сопровождаться голосовыми и текстовыми подсказками для лица, выполняющего реанимирующие мероприятия. Обязательно наличие функции отображения на дисплее текстовых подсказок на случай, если реанимационные мероприятия будут проводиться в шумной обстановке. На дисплее дефибриллятора должны отображаться данные по процессу дефибрилляции. Внутренняя память дефибриллятора должна быть рассчитана на запись не менее 90 минут реанимационных данных, и сведений по процессу сердечно-лёгочной реанимации. Обязательно наличие предустановленных одноразовых электродов, поставляемых с дефибриллятором. Возможность применения с дефибриллятором электродов для взрослых и электродов для детей. Применяемые с дефибриллятором электроды должны быть одинаковыми (неполяризованными), для обеспечения возможности их размещения в любом положении. Работа дефибриллятора должна обеспечиваться наличием литиевой батареи, обеспечивающей не менее: 400 ударов по 300Дж. Батарея должна автоматически сохранять в данные обо всем периоде эксплуатации. Возможность просмотра данных по эксплуатации дефибриллятора через специальную компьютерную программу. Автоматический внешний дефибриллятор после выполнения разряда должен продолжать контроль сердечного ритма, чтобы при повторном возникновении желудочковой экстрасистолии, требующей стимуляции электрошоком, автоматически зарядиться и выполнить разряд. Вариабельный уровень мощности разряда должен устанавливаться дефибриллятором автоматически в зависимости от импеданса (сопротивления) тела пациента. Если первый разряд не приносит нужного результата, то повторный разряд должен иметь более высокий уровень. Функция самодиагностики: Автоматическая проверка основных компонентов дефибриллятора каждый день (батарея, электронные узлы, программное обеспечение, и электроды); Автоматическая частичная (один раз в неделю) и полная (один раз в месяц) зарядка высоковольтных элементов дефибриллятора. Определяемые сердечные ритмы, требующие стимуляции электрошоком: Фибрилляция желудочков, тахиаритмия желудочков. Определяемые сердечные ритмы, не требующие стимуляции электрошоком: асистолия и остальные типы сердечных ритмов, согласно стандарту IEC 60601-2-4. Дефибриллятор должен поставляться в комплекте с программным обеспечением, позволяющим просматривать данные и информацию по реанимационным мероприятиям; просматривать текущее состояние дефибриллятора и его состояние на момент проведения реанимационных мероприятий; архивировать все данные для последующего просмотра; Просматривать сервисные и диагностические сообщения дефибриллятора; изменять настройки и способ проведения реанимационных мероприятий. Наличие предустановленного алгоритма анализа ЭКГ: Дефибриллятор должен обнаруживать шумовые искажения в ЭКГ от движений пациента, корректировки положения электродов или шумовых помех от внешних источников. В таком случае анализ должен задерживаться или прерываться. Наличие функции автоматической отмены разряда в случае, если сердечный ритм пациента меняется на не требующий стимуляции электрошоком до подачи разряда. Все случаи фибрилляции желудочков должны рассматриваться алгоритмом анализа, как требующие стимуляции электрошоком. Дефибриллятор должен обнаруживать или игнорировать импульсы вживлённого стимулятора сердечного ритма. Синхронизация разряда: встроенная автоматическая функция синхронизации. Конструктивные особенности: Дефибриллятор должен представлять собой компактную конструкцию. Крышка должна блокироваться на защёлку во избежание случайного открывания и повреждения рабочих частей дефибриллятора. Наличие с наружной стороны крышки дефибриллятора специального окна, в котором просматривается срок годности электродов. Наличие с внутренней стороны крышки дефибриллятора специальных держателей для размещения упаковки с одноразовыми электродами. Наличие на наружной стороне дефибриллятора специального индикатора, отображающего готовность дефибриллятора к работе с учётом состояния аппарата, батареи и электродов. Под крышкой на аппарате должны располагаться динамик, экран с индикаторами рабочих процессов, а также разъем для подключения электродов и порт USB. На экране должны отображаться следующие данные: Число выполненных разрядов, Таймер времени реанимации, Подсказки по процессу реанимации. На индикаторной панели должны располагаться следующие элементы: Индикатор готовности аппарата к работе; Индикатор состояния батареи, Индикатор неисправности электродов, Индикатор необходимости сервисного обслуживания. Технические характеристики: Режим работы: полностью автоматический. Анализ ЭКГ: Система должна анализировать ЭКГ пациента и сообщать об обнаружении сердечного ритма, требующего или не требующего стимуляции электрошоком. Форма импульса: Бифазная усечённая экспоненциальная форма импульса, передающая переменное количество энергии в зависимости от сопротивления тела пациента. Сопротивление: 25-175 Ом. Энергия разряда (электроды для взрослых): повышающаяся, 95 Дж - 354Дж. Энергия разряда (электроды для детей): повышающаяся, 22 Дж - 82 Дж. Возрастающая переменная энергия (энергия разряда, пересчитанная с учётом сопротивления кожи пациента), VE: 150VE, 200VE, 300VE. Звуковые сигналы: голосовые подсказки, сервисные сигналы. Время от анализа ритма до готовности к разряду: 15 сек. Максимальное время от анализа ритма до готовности к разряду: не более 45 сек. Готовность аппарата к разряду начиная с момента открытия крышки: не более 15 секунд. Готовность аппарата к разряду начиная с момента окончания сердечно-лёгочной реанимации: не более 10 сек. Требования к электродам для взрослых: Самоклеющиеся, одноразовые, с предварительно нанесённым гелем, неполяризованные электроды; предназначены для пациентов от 8 лет с массой тела свыше 25 кг. Требования к электродам для детей: Самоклеющиеся, одноразовые, с предварительно нанесённым гелем, неполяризованные электроды; предназначены для пациентов до 8 лет с массой тела менее 25 кг. Питание дефибриллятора: от батареи. Тип батареи: литиевая неперезаряжаемая батарея с технологией контроля уровня заряда. Напряжение на выходе: 12В, постоянный ток. Максимальный ресурс батареи: не менее 450 разрядов мощностью 200VE; не менее 500 разрядов мощностью 150VE. Минимальный ресурс батареи: не менее 250 разрядов, или 16 часов работы. Индекс защищенности от попадания влаги/пыли: IP55. Размеры устройства, см: не более 9 х 23 х 30. Масса дефибриллятора (с батареей и электродами): не более 2,5 кг. Условия эксплуатации: Температура: от 0 до 50 градусов Цельсия; Относительная влажность: от 10 до 95%. Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Электроды для взрослых - Электроды для взрослых одноразовые, неполяризованные (можно накладывать любой стороной). Комплект вспомогательный для выполнения дефибрилляции (одноразовые перчатки, маска, медицинские ножницы, бритва одноразового использования, салфетка из гигроскопичного материала) - Комплект вспомогательный для выполнения дефибрилляции включающий следующие компоненты: одноразовые перчатки, маска, медицинские ножницы, бритва одноразового использования, салфетка из гигроскопичного материала. | Соответствует заявленому параметру |

- ТОО «  ITTS»                                                               Дефибриллятор

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара   соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Дефибриллятор  в количестве 1 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «  ITTS»      на сумму 2 475 082, 00  ( Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч восемьдесят две  ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13