ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 3  Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру   в кол -ве -1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 07 Октября  2022 года до 11.00 часов

26  октября 2022 года.

с.Денисовка                                                                                                              28.10.2022 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии    главный бухгалтер                                                                             Казанова О.В.

Член комиссии     врач акушер гинеколог                                                                    Шамуратов Д.Д.

Член комиссии     врач ВОП                                                                                             Реймер Е.В.

Член комиссии      юрист консульт                                                                                 Пастушок И.З.

Член комиссии       медтехник                                                                                          Саевич С.И.

Член комиссии       главная медсестра                                                                           Шемченко Д.К.

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                                      Павлова  Т.Я.

.

Провела тендер по государственным закупкам

ЛОТ № 3  Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру   в кол -ве -1 шт

Техническая спецификация

ЛОТ № 3  Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру   в кол -ве -1 шт

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру Память внутренняя Период записи не менее 168 часов (7 суток) Размеры не более 67 х 93 х 21 мм ЖК дисплей не менее 48 х 28 мм Вес не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля) Кнопки управления: не менее 3 кнопки управления меню, 1 – событие Питание: батарея не более АА – 1 шт Частота дискретизации: не хуже 300, 600, 1200 Гц, 12 бит Распознавание кардиостимулятора аппаратное Связь с ПК через мини USB Количество каналов 3 или 12 (7 или 10 проводов) Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | ЭКГ кабель | ЭКГ кабель с не менее 7 и не более 10 отведениями | 1 шт. |
|  |  | 3 | USB кабель | Кабель для соединения с ПК | 1 шт. |
|  |  | 4 | Набор одноразовых электродов для ЭКГ | Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – не менее 30 штук | 1 упаковка |
|  |  | 5 | Сумка для аппарата | Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Изготовлен из тканевой основы. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 6 | Батареи типа АА | Батареи питания | 1 шт. |
|  |  | 7 | Руководство пользователя | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °C Влажность 10 to 95 % |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного

Сумма выделенная для закупки  903 500,00 ( Девятьсот три тысячи пятьсот ) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ОрдаМедКостанай» | БИН:131140026382 | 21.10.2022г в 16 часов 12 минут | 903 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить   ,  ТОО «ОрдаМедКостанай»,

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО  «ОрдаМедКостанай» проходит тендерную документацию.

- ТОО “ ОрдаМедКостанай»     Лот № 3 Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру в кло-ве 1 шт.

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара   соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Лот № 3 Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру в кло-ве 1 шт.состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ОрдаМедКостанай »  на сумму  903 000, 00 ( Девятьсот три тысячи) тенге

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии    главный бухгалтер                                                                             Казанова О.В.

Член комиссии     врач акушер гинеколог                                                                    Шамуратов Д.Д.

Член комиссии     врач ВОП                                                                                             Реймер Е.В.

Член комиссии      юрист консульт                                                                                 Пастушок И.З.

Член комиссии       медтехник                                                                                          Саевич С.И.

Член комиссии       главная медсестра                                                                           Шемченко Д.К.

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                                                        Павлова  Т.Я.                              Исп.:Павлова  Т.Я.      Тел.: 8 (714-34)2-15-13