ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

СИСТЕМЫ УЛТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ

Срок объявления: с 09.00 часов 14 Августа   2018 года до 09.00 часов

06 Сентября   2018 года.

с.Денисовка                                                                                                              04.04.2019 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская ЦРБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Микулич О.В.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

СИСТЕМЫ УЛТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 2 | Функциональные особенности | Полностью цифровая многоцелевая универсальная ультразвуковая система среднего класса Области применения: Абдоминальные исследования Акушерство и гинекология Кардиология Неврология Травматология и ортопедия Урология Эндокринология Ангиология Педиатрия Неонатология Транскраниальные исследования Онкология, Исследования в ветеринарии |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее 225 700 Полностью цифровой преобразователь (бит), не менее 12 Динамический диапазон системы (дБ), не менее 265 Глубина визуализации, см, не менее 33 Одновременное использование передающих фокусных зон, не менее 8 Количество регуляторов усиления по глубине, не менее 8 Наличие динамической апертуры Наличие динамического фильтра Увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра, не менее х 20 Максимальная частота кадров, не менее 1400 кадр/сек Частотный диапазон системы - не уже 1,7 – 18 МГц Программное обеспечение на русском языке Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура Количество одновременно подключаемых датчиков, не менее 4 Характеристики панели управления: Полноразмерная эргономичная клавиатура Количество регуляторов усиления по глубине, не менее 8 Сенсорная командная панель с диагональю не менее, 9,9 дюймов Режимы сканирования: В–режим: Количество карт серой шкалы, не менее 25 Количество карт псевдоокрашивания не менее 9 Максимальное количество базовых частот, не менее 4 Максимальное число гармонических частот, не менее 4 Режим отклонения угла в В-режиме на линейных датчиках Измерение в В-режиме: расстояние, площадь, объем, угол М–режим: Возможность изменения карты серого Возможность выбора и изменения карты псевдоокрашивания Измерение в М-режиме: расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений. PW – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла: Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра Шкала скоростей: 0,1 см/с – 66 м/с PRF: 300–27900 Гц Максимальное отклонение угла сканирования, не менее ±20° Количество углов сканирования, не менее 7 Коррекция угла сканирования: ±90°, шаг 1° CW – Постоянно-волновой допплер: с отклонением углаШкала скоростей: 0,1 см/с – 61 м/с CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания, не менее 14 PRF: 100 – 25000 Гц Шкала скоростей: 2 см/с – 1,81 м/с Максимальное отклонение угла сканирования, не менее ±20° Количество углов сканирования, не менее 7 Максимальная частота кадров, не менее 460 кадр/сек Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании PD – Энергетический допплер: Количество карт окрашивания, не менее 14 PRF: 100 – 25000 Гц Максимальное отклонение угла сканирования, не менее ±20° Количество углов сканирования, не менее 7 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Измерение в D-режиме: Линейная скорость Средняя скорость Временные интервалы Индекс резистентности Пульсационный индекс Градиент давления Степень стеноза Частота сердечных сокращений Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока Количество отображаемых параметров, не менее 14 Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D Наличие триплексного режим а Максимальная частота кадров в триплексном режиме, не менее 290 кадр/сек Направленный энергетический допплер Режим виртуального конвекса для линейных датчиков Тканевая (вторая) кодированная гармоника Инверсная тканевая гармоника Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК и энергетического допплера Программа, обучающая базовым навыкам сканирования на аппарате - схематическое изображение правильной постановки датчика - анатомический срез органов - пример клинического изображения Программа, обучающая работе на аппарате с практическими советами и ответами на часто вознимающие вопросы Режим многолучевого составного сканирования для конвексных, микроконвексных и линейных датчиков Органоспецифический режим получения изображений и подавления артефактов на основе адаптивного алгоритма - одновременное отображение с фундаментальным изображением в режиме двойного окна - совместимость со всеми визуализирующими датчиками Программа панорамного сканирования - наличие -максимальная протяженность сканируемого участка - 160 см -совместимость со всеми визуализирующими датчиками Специализированные измерения и вычисления: Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии: Протокол отслеживания внутриутробного развития плода Программы расчетов для мультиплодовой беременности Программы расчетов для суставной дисплазии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные Микроконвексные Секторные электронные Линейные Комбинированные ректовагинальные Объемные механические Биплановые трансректальные Архивация изображений: Кинопетля, максимальное количество кадров не менее -50000 Максимальный размер кинопетли, секунд, не менее - 27000 Объем жесткого диска не менее -500 Гб DVD-дисковод- наличие Количество встроенных USB-портов, не менее 6 Запись статических изображений на CD/DVD, USB-flash или жесткие диски в формате jpeg Запись динамических клипов на CD/DVD, USB-flash или жесткие диски в формате AVI Программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата Видео выходы: S–Video VGA Габариты: Минимальная высота, не более 1430 мм Максимальная высота, не менее 1600 мм Ширина, не более 720 мм Глубина, не более 800 мм Вес, не более 56 кг | 1шт. |
|  |  | 2. | Монитор | Размер экрана по диагонали, не менее 19” Жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на кронштейне Регулировка угла наклона монитора вперед/назад, не менее 90°/25° Регулировка монитора по высоте, не менее 15 см Экранная матрица, пикселов, не менее 1280х1024 Количество градаций серого- не менее 256 | 1шт. |
|  |  | 3. | Программное обеспечение, активируемое цифровым ключом, обеспечивающее недопплеровскую визуализацию кровотока | Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени: Прямая визуализация в В-режиме отражающих элементов крови Визуализация в В-режиме только потоков без статических структур Визуализация в В-режиме потоков с цветовым кодированием направления совместно со статическими структурами Отсутствие влияния угла сканирования на визуализацию кровотока Количество уровней чувствительности, не менее 17 Количество карт серой шкалы, не менее 8 Количество цветовых карт, не менее 5 Поддержка линейных и конвексных датчиков | 1шт. |
|  |  | 4. | Программное обеспечение, активируемое цифровым ключом, для оценки эластичности органов/тканей | Программа оценки эластичности тканей методом соноэластографии Поддержка на линейных датчиках Запись кинопетли произвольной длительности для постобработки Количественная оценка плотности выбранных участков ткани | 1шт. |
|  |  | 5. | Конвексный датчик | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 2,0 – 5,0 МГц, Количество элементов, не менее 128 Радиус кривизны, мм, не более 60 Угол сканирования, град, не менее 58 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 4 Изменение угла сканирования: ±20 град. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Микроконвексный датчик | Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 4,0 – 10,0 Количество элементов, не менее 128 Радиус кривизны, мм, не более 9 Угол сканирования, град, не менее 168 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 3 | 1шт. |
|  |  | 7. | Секторный фазированный датчик | Секторный фазированный датчик для транскраниальных исследований и кардиологии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 1,7 – 4,0 Количество допплеровских частот, не менее 4 Контактная поверхность, не более 28 мм Максимальный угол сканирования, град, не менее 120 Количество элементов, не менее 64 Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима | 1шт. |
|  |  | 8. | Линейный датчик | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 4,0 – 13,0 МГц, Количество элементов, не менее 128 Ширина сканируемого участка, не более 40 мм Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 4 Изменение угла сканирования - ±20 град | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Устройство для записи ультразвуковых изображений | Внешний DVD-RW привод для записи медицинских исследований и архивирования данных | 1шт. |
|  |  | 2 | Принтер | Черно-белый принтер для печати ультразвуковых исследований | 1шт. |
|  |  | 3. | Полка для принтера | Полка для крепления принтера черно-белого | 1шт |
|  |  | 4. | ИБП | Источник бесперебойного питания мощностью не менее 800 ВА | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение 220 В / 50 Гц Максимально потребляемая мощность, ВА, не более 400 |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 01.12.2019г. Адрес: Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка .ул. Маслозаводская ,23 УСТАНОВКА, НАЛАДКА, ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

- Сумма выделенная для закупки  20 162 000(Двадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи)тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ZEIN INVEST» | БИН : 141140016783 | 20.03.2019 г в 09 часов 20 минут | 19 000 000 |
| 2 | ТОО «Стомед» | БИН : 130240019856 | 20.03.2019 г в 09 часов 28 минут | 20 130 000 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила допустить ТОО «Стомед»

и отклонить  ТОО «ZEIN    INVEST»

ТОО «Стомед» СИСТЕМЫ УЛТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ LOGIQ F 8

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «ZEIN    INVEST» СИСТЕМЫ УЛТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ LOGIQ F 6

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные ТХ на Logiq F6 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Глубина визуализации, см, не менее – 33 | 33 | В краткой ТХ РУ РК-МТ-7№013765 указаной на сайте www.dari.kz указано: Глубина проникновения УЗ луча до 30 см, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Максимальная частота кадров, не менее - 1400 кадр/сек | 1400 | В краткой ТХ РУ РК-МТ-7№013765 указаной на сайте www.dari.kz указано: Максимальная частота кадров - более 410 кадров/с, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Монитор. Размер экрана по диагонали, не менее - 19” | 17 | НЕ СООТВЕСТВУЕТ |
| Программное обеспечение для оценки эластичности органов/тканей | Наличие | В комплектности РУ РК-МТ-7№013765 на сайте www.dari.kz ОТСУСТВУЕТ данная комплектующая |
| Программное обеспечение, активируемое цифровым ключом, обеспечивающее недопплеровскую визуализацию кровотока | Отсуствие | НЕ СООТВЕСТВУЕТ |

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           - ТОО «Стомед»

отклонить заявку     - ТОО «ZEIN    INVEST»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила признать  закуп  СИСТЕМЫ УЛТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ

несостоявшимся в связи с  тем что  к тендеру допущен  один  поставщик.

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская ЦРБ»   осуществить закуп способом из одного источника по несостоявшимся закупкам:

- ТОО «СТОМЕД»  на сумму  20 130 000(Двадцать миллионов сто тридцать тысяч) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Баймурзин М.И.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Микулич О.В.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Микулич О.В.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13