ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Срок объявления: с 10.00 часов 17 Июня   2020 года до 17.00 часов

07 Июля   2020 года.

с.Денисовка                                                                                                              17.07.2020 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Стол  операционный универсальный

Лот №2 Стол  операционный универсальный

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стол операционный универсальный |
| 2 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ), относящихся к средствам измерения с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Комплект поставки |
|  |  | 1. | Стол операционный универсальный | Назначение Стол универсальный должен быть предназначен для проведения плановых, экстренных операций торакальной, сосудистой хирургии, на органах брюшной полости, грудной клетке, реконструктивных операций с максимальным удобством для операционной бригады. Технические требования Должен быть электромеханический привод управления основными положениями стола с ручным пультом (подъем-опускание панели, Тренделенбург и анти-Тренделенбург, боковые наклоны) Раздельные, съемные ножные секции с поворотом и наклоном Головная секция с одним наклоном и приводом Управление наклоном спинной секции должно быть с помощью газовых пружин Боковые унифицированные направляющие должны быть из нержавеющей стали сечением около 10х25 мм Должны быть встроенные сдвоенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной Ø не менее 100 мм Перевод из транспортного в стационарное положение должно производится ножной педалью Все открытые металлические поверхности стола, включая дополнительные приспособления должны быть, изготовлены из нержавеющей стали, поверхности устойчивы к дезинфектантам Подушки матраса панели должны быть литые, съемные, бесшовные, изготовлены из антистатического пенополиуретана, устойчивы к воздействию дезинфицирующих растворов Подушки должны обладать антибактериальными свойствами по системе UltraFreshantimicrobialtechnology Панель стола должна быть рентгенопрозрачная Панель стола должна иметь возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций. Каждая секция панели стола должна иметь маркировку безопасной нагрузки В верхней части колонны должна быть предусмотрена кнопка аварийной остановки, при нажатии которой отключается электропитание стола при аварийной ситуации или при использовании высокочастотного оборудования (коагулятора) Кнопка аварийной остановки должна быть сигнального красного цвета, для лучшей визуализации в экстренной ситуации. Колонна стола должна быть защищена съемными телескопическими обшивками из нержавеющей стали Колонна стола в верхней части должна быть закрыта бесшовным силиконовым (или аналогичный материал) гофрированным кожухом Основание стола защищено кожухом из особопрочного композитного материала. Безопасная рабочая нагрузка стола не менее 200 кг Высота стола (без учета толщины подушек): в крайнем нижнем положении не более 750 мм в крайнем верхнем положении не менее 1050 мм Длина панели стола не менее 2100 мм Длина панели стола, без головной и ножных секций не менее 1075 мм Ширина панели стола (без направляющих) не менее 500 мм Ширина панели стола по направляющим-рейкам не менее 550 мм Число секций стола (включая раздельную ножную) не менее 5 Головная и ножные секции съемные Привод подъема панели стола электромеханический Привод наклонов панели (продольных и боковых) электромеханический Привод наклона спинной секций механический (пневмопружины) Привод наклона ножных и головной секций механический (пневмопружины) Продольный наклон панели стола: в головную сторону (положение по Тренделенбургу) 30° в ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу) 30° Боковой наклон панели стола: Вправо не менее 20° Влево не менее 20° Наклон головной секции: Вверх не менее 30° Вниз не менее 35° Максимальное выдвижение головной секции не менее 50 мм Наклон спинной секции: Вверх не менее 75° Вниз не менее 45° Наклон ножных секций Вверх не менее 30° Вниз не менее 90° Максимальный угол разведения ножных секций не менее 180° Масса стола с подушками без комплекта съемных приспособлений приблизительно 220 кг | 1 шт. |
|  |  | 2. | Пульт управления | Для дистанционного управления | 1 шт. |
|  |  | 3. | Сетевой шнур | Съемный шнур питания длина не менее 5 метров | 1 шт. |
|  |  | 4. | Кабель заземления | Кабель заземления, для подключения стола к контуру наружного заземления, во избежание риска поражения электрическим током и снятия статического заряда, длина не менее 4,5 м | 1шт. |
|  |  | 5. | Наркозный экран | Экран для анестезии. Длина наркозной дуги относительно ширины панели стола приблизительно 650 мм Диапазон регулировки высоты наркозной дуги относительно панели стола не менее 250 мм Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, регулируется по высоте. Крепиться долженна боковых направляющих стола с помощью радиального зажима. | 1шт. |
|  |  | 6. | Упор боковой | Материал механизма крепления и регулировки упора: нержавеющая хромоникелевая сталь Материал профилированной подушки бокового упора: литой пенополиуретан Размер подушки, (ДхШ) около 100х200 мм Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по высоте в пределах 0…200 мм Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по глубине в пределах: 80…200 мм Регулировка поворота подушки бокового упора вокруг вертикальной оси не менее 360° Возможность использования в качестве плечевого упора | 2шт. |
|  |  | 7. | Столик для инъекций | Должен быть для размещения руки пациента Допустимая нагрузка на столик не менее 15 кг Материал профилированной подушки столика: литой пенополиуретан Материал механизма крепления и регулировки столика: нержавеющая хромоникелевая сталь Должен регулироваться по высоте и поворачиваться вокруг вертикальной оси. Диапазон регулировки высоты столика относительно панели стола в пределах не менее: 0…150 мм Размеры столика (ДхШ) не менее 500х140 мм Столик должен иметь мягкий фиксирующий ремень Длина ремня не менее 500 мм | 2шт. |
|  |  | 8. | Ремень для фиксации туловища | Должен предназначаться для фиксации пациента к панели операционного стола материал ремня – мягкая синтетическая ткань материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола - нержавеющая хромоникелевая сталь Система регулировки длины ремня: система легкой фиксации (VELCRO) Длина ремня не менее 1400 мм, ширина ремня, не менее 100 мм | 1 шт. |
|  |  | 9. | Рукодержатель | Должен предназначаться для фиксации рук пациента к панели операционного стола Материал рукодержателя – мягкая синтетическая ткань Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола- нержавеющая хромоникелевая сталь Система регулировки длины ремня: система легкой фиксации (VELCRO) Ширина ремня не менее 100 мм | 2шт. |
|  |  | 10. | Штатив для длительных вливаний | Должен предназначаться для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении операций количество подвесных крюков не менее 2 шт количество подвесных держателей флаконов не менее 2 шт диапазон регулировки высоты штатива не менее: 800-1290 мм | 1шт. |
|  |  | 11. | Держатель рентгеновской кассеты | Должен предназначаться для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачной столешницей стола в продольном направлении | 1шт. |
|  |  | 12. | Комплект съемных приспособлений и принадлежностей к изделиям медицинского назначения для гинекологии | Комплект для гинекологии: ногодержатель с радиальным зажимом – 2 шт; емкость с рамочным держателем и комплектом деталей крепления рамочного держателя к операционному столу - 1 комп. | 1 комп. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ и место дислокации | 120дней Адрес: Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  6 600 000 (Шесть  миллионов шестьсот  тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Гринь С.В.» | БИН : 620521450577 | 07.07.2020 г в 17 часов 43 минут | 6 409 000 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила

допустить ИП «Гринь С.В.»

ИП «Гринь С.В.»        Стол операционный универсальный

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           - ИП  «Гринь С.В.»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила признать  закуп

- Стол   операционный универсальный  несостоявшимся по причине предоставления по одной заявки .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов тендера   осуществить закуп способом из одного источника по несостоявщимся  закупкам.

- ИП «Гринь С.В.»  на сумму  6 409 000 (Шесть  миллионов четыреста девять тысяч ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Баймурзин М.И.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13