ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Медицинский морозильник

Срок объявления: с 10.00 часов 25 Декабря   2021 года до 17.00 часов

15 Января   2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              18.01.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Медицинский морозильник

Лот №1 Морозильник сверхнизкой температуры -40℃»

Техническая спецификация

Лот №1: «Морозильник сверхнизкой температуры -40℃»

| Морозильник сверхнизкой температуры -40℃ |
| --- |
| Тип Шкафа | В вертикальном положении |
| Емкость (Л) | Не менее 200 |
| Внутренний размер (Ш*Д*В)мм | 500*460*1235 |
| Внешний размер (Ш*Д*В)мм | 700*640*1792 |
| Размер упаковки (Ш*Д*В)мм | 815*755*2040 |
| Масса Нетто/Брутто (кг) | 94/102 |
| Производительность |
| температурный диапазон | -20～-40℃ |
| температура окружающей среды | 16-32℃ |
| Производительность Охлаждения | -40℃ |
| Климатический Класс | N |
| Контроллер | Микропроцессор |
| Дисплей | Цифровой дисплей |
| Охлаждение |
| Компрессор | 1 шт |
| Способ Охлаждения | Прямое охлаждение |
| Режим Размораживания | Инструкция |
| Хладагент | Хладагенте R290 |
| Толщина изоляции (мм) | 100 |
| Конструкция |
| Внешний Материал | Материал с порошковым покрытием |
| Внутренний Материал | Алюминиевая пластина с напылением |
| Выдвижной ящик | 7 (АБС) |
| Дверной замок с ключом | Да |
| Дверь | 1 |
| Порт Доступа | 1шт. Ø 25 мм |
| Ролики | 2+(2 ролика с тормозом) |
| Оповещения |
| Температура | высокая / низкая температура, |
| Конструкция | Открыта дверь |
| Система | Отказ датчика температуры |
| Электричество |
| Источник питания(В/Гц) | 220/50 |
| Номинальная Мощность(Вт) | 255 |
| Входная Мощность(Вт) | 575 |
| Потребляемая мощность(кВтч/24ч) | 2.86 |
| Номинальный Ток(А) | 2.63 |
| Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| Срок поставки МТ и место дислокации | 30 календарных дней с момента подписания договора Адрес: РК, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, улица Маслозаводская 23 |
| Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  3 336 900 (Три миллиона триста тридцать шесть тысяч девятьсот ) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ДиАКит» | БИН : 160640027450 | 15.01.2021 г в 10 часов 44 минут | 1 500 000 |
| 2 | ИП «МedTechService» | БИН:111240014379 | 15.01.2021 г в 09 часов 00 минут | 1 585 000 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила

Отклонить  ТОО «ДиАКит»

и отклонить  ИП «МеdTechService» .

Морозильник сверхнизкой температуры -40℃»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил не  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила признать  закуп

Морозильник сверхнизкой температуры -40℃ признать закуп способом ценовых предложений несостоявшимся.

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13