ПРОТОКОЛ  по объявлению № 97

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729

Срок объявления: с 10.00 часов  21 Апреля  2021 года до 10.00 часов  29 Апреля 2021 года

с.Денисовка                                                                                                                                                                                 30  Апреля 2021 года.

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центрофуга ОПн -3,02 Дастан ( с гос. поверкой) Центрофуга преносная, периодического действия. Предназначена для применения в практике лабораторной клинической диагностики. Обеспечивает разделение на фракции неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 под действием центробежных сил. Максимальная величина фактора разделения – 1520. Максимальный объем центрофугата - 150 мл. Количество пробирок, устанавливаемых в пробиркодержатель – 10 шт. Центрофуга обеспечивает установку скорости вращения пробиркодержателя ступенями 1000, 1500 и 3000 об/мин. Время достижения установившегося режима работы и время торможения – не более 3 мин. Центрофуга имеет систему безопасности, обеспечивающую: - блокирование включения вращения пробиркодержателя при открытой крышке; -блокирование открытия крышки до полной остановки пробиркодержателя. В комплект входят пробиркодержатели: 10 шт. с круглым дном, 10 шт коническим. Технические характеристики: Питание от однофазной сети переменного тока: Напряжение В 220 Частота, Гц 50 Потребляемая мощность, ВА, не более 300 Габаритные размеры, мм: Длина 460, ширина 430, высота 270. Масса центрофуги, кг, не более 15 Гарантия 12 месяцев. | шт | 1 | 282 750,00 | 282 750,00 |
| 2 | Водянная баня термостат TW2 ( с гос. поверкой) Водянной термостат создан для поддержания температуры с высокой точностью. Прибор TW -2 состоит из юлока управления, установленного на ванну, выполненную из термоустойчивого пластика. В нижней части блока управления смонтирован нагреватель , светодиодная подсветка, датчики температуры и уровня воды. На верхней части блока расположена панель управления. Энергонезависимая память прибора обеспечивает сохранение заданных параметров при отключении подачи электроэнергии. Оссобенности: 1.Два секундомера 2.Датчик температуры 3.Датчик уровня воды 4.Светодиодная подсветка ванны 5.Крышка ванны 6.Энергонезависимая память 7.Возможность настройки интенсивности перемешивания 8.Цифровая система управления 9.Звуковая сигнализация 10.Система самотестирования и обнаружения ошибок и неисправностей Техническая характеристика: Диапазон рабочих температур в ванне от комнатной +3 до +80°С Точность поддерживания температуры в ванне +0,1°С Время выхода на максимальную температуру не более 30 мин Количество степеней перемешивания 2 шт Секундомеры : Градация: 0.1 сек. Максимальное значение 99 мин 59 сек. Количество секундомеров 2 шт Температура окружающей среды от +4 до +40°С Относительная влажность воздуха (при температуре 20°С) не более чем 80% Габаритные размеры термостата ( длина Х шина Х высота) 330 х 180 х 250мм Минимальное количество жидкости, заливаемой в ванну 3,5 литра Максимальное количество жидкости, заливаемой в ванну 4,5 литра Потребляемая мощность 1,5 KW Сеть 220V/ 50Hz Масса ( без жидкости ) 1,6 кг Гарантия 12 месяцев. | шт | 1 | 386 500,00 | 386 500,00 |

2.    Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Буран -8» | БИН:130740005260 | 26.04.2021 г в 17 часов 30 минут |

3    Наименование:   Изделия   медицинского  назначения.

| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Цена | сумма | ТОО «Буран -8» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центрофуга ОПн -3,02 Дастан ( с гос. поверкой) Центрофуга преносная, периодического действия. Предназначена для применения в практике лабораторной клинической диагностики. Обеспечивает разделение на фракции неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 под действием центробежных сил. Максимальная величина фактора разделения – 1520. Максимальный объем центрофугата - 150 мл. Количество пробирок, устанавливаемых в пробиркодержатель – 10 шт. Центрофуга обеспечивает установку скорости вращения пробиркодержателя ступенями 1000, 1500 и 3000 об/мин. Время достижения установившегося режима работы и время торможения – не более 3 мин. Центрофуга имеет систему безопасности, обеспечивающую: - блокирование включения вращения пробиркодержателя при открытой крышке; -блокирование открытия крышки до полной остановки пробиркодержателя. В комплект входят пробиркодержатели: 10 шт. с круглым дном, 10 шт коническим. Технические характеристики: Питание от однофазной сети переменного тока: Напряжение В 220 Частота, Гц 50 Потребляемая мощность, ВА, не более 300 Габаритные размеры, мм: Длина 460, ширина 430, высота 270. Масса центрофуги, кг, не более 15 Гарантия 12 месяцев. | шт | 1 | 282 750,00 | 282 750,00 | 270 000,00 |
| 2 | Водянная баня термостат TW2 ( с гос. поверкой) Водянной термостат создан для поддержания температуры с высокой точностью. Прибор TW -2 состоит из юлока управления, установленного на ванну, выполненную из термоустойчивого пластика. В нижней части блока управления смонтирован нагреватель , светодиодная подсветка, датчики температуры и уровня воды. На верхней части блока расположена панель управления. Энергонезависимая память прибора обеспечивает сохранение заданных параметров при отключении подачи электроэнергии. Оссобенности: 1.Два секундомера 2.Датчик температуры 3.Датчик уровня воды 4.Светодиодная подсветка ванны 5.Крышка ванны 6.Энергонезависимая память 7.Возможность настройки интенсивности перемешивания 8.Цифровая система управления 9.Звуковая сигнализация 10.Система самотестирования и обнаружения ошибок и неисправностей Техническая характеристика: Диапазон рабочих температур в ванне от комнатной +3 до +80°С Точность поддерживания температуры в ванне +0,1°С Время выхода на максимальную температуру не более 30 мин Количество степеней перемешивания 2 шт Секундомеры : Градация: 0.1 сек. Максимальное значение 99 мин 59 сек. Количество секундомеров 2 шт Температура окружающей среды от +4 до +40°С Относительная влажность воздуха (при температуре 20°С) не более чем 80% Габаритные размеры термостата ( длина Х шина Х высота) 330 х 180 х 250мм Минимальное количество жидкости, заливаемой в ванну 3,5 литра Максимальное количество жидкости, заливаемой в ванну 4,5 литра Потребляемая мощность 1,5 KW Сеть 220V/ 50Hz Масса ( без жидкости ) 1,6 кг Гарантия 12 месяцев. | шт | 1 | 386 500,00 | 386 500,00 | 375 000,00 |

1.. На основании Постановления Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г главы 11 пункта 116 п. п 2  принято решение по лоту  № 1,2,   признать закуп способом ценовых предложений  несостоявшимся в связи с тем, что подана  одна заявка :

№ 1,2,                    - ТОО «Буран-8»

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течение 5  рабочих  дней  со дня  подведения итогов осуществить закуп способом из одного источника по несостоявшимся закупкам:

ТОО «Буран -8»       на сумму –645 000,00 (Шестьсот сорок пять тысяч) тенге 00 тиын

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  разместить  информацию об итогах проведенных государственных закупок способом тендера на интернет- ресурсе Заказчика .

Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

СРОК ПОСТАВКИ : В  течении 60 календарных  дней  2021 года , с момента заключения договора.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп. Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat92@mail.ru)