Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, не требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дефибриллятор |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дефибриллятор |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Дефибриллятор | -мобильная надежность независимо от сети электропитания. -поверка Отличительные особенности Надежность и простата в эксплуатации. Готовность к быстрому применению. Автоматическое внутреннее самотестирование и контроль исправности прибора после включения. Наглядный порядок действий из 6 пунктов на лицевой панели. Четко разделенные элементы управления и индикаторы, информирующие о состоянии прибора. Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе. Технические данные Режим работы – Несинхронизированная с ЭКГ внешняя дефибрилляция Уровни энергии - 20,50,100,160,250,360 Дж (50 Ом) Время зарядки - Не более 7 секунд (360 Дж) Электроды - Внешние разрядные электроды, включая встроенные детские Классификация - Класс защиты II, тип BF, Медицинское изделие класса 2b Питание - От аккумулятора 14,4 В/1,5 Ач Номинальное напряжение питания – 220 В/ 50Гц Время зарядки батареи – 5,5 часа (100%) Емкость аккумулятора - 35 разрядов + 10 резерв (360 Дж) Условия хранения - -20 ... 70°С, относит. влажность воздуха без конденсата 20 ... 95 %, атмосферное давление 500 гПа ... 1060 гПа Габариты (ш*в*г) - 40 х 48 х 12 см Вес – 9 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Батарея | Батарея для дефибриллятора (PRIMEDIC Battery) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Аккумулятор | Аккумулятор внутренний для дефибриллятора Defi-B (M110) (PRIMEDIC Accumulator) 14,4 В/1,5 Ач Емкость аккумулятора - 35 разрядов + 10 резерв (360 Дж) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель | Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе |  |
|  |  | 5 | Электроды | Внешние разрядные электроды, включая встроенные детские | 2 компл |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 7 | Гель | Проводящий гель | 1 |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Условия хранения - -20 ... 70°С, относит. влажность воздуха без конденсата 20 ... 95 %, атмосферное давление 500 гПа ... 1060 гПа |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.