ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Спирограф в кол -ве -1шт

Срок объявления: с 10.00 часов 09 сентября   2021 года до 17.00 часов

30 Сентября  2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              04.10.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Спирограф в кол-ве – 1 шт

Лот №1 Спирограф  в кол-ве - 1шт

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Спирограф микропроцессорный портативный |
| 2 | Требования к комплектации | . № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Спирограф микропроцессорный портативный | Спирограф предназначен для качественной и количественной оценки изменений функционального состояния легких и применяется на разных этапах лечебно-диагностического процесса, при экспертизе трудоспособности и пригодности к работе в определенных условиях, при массовых и эпидемиологических обследованиях групп населения. Возможность работы как со взрослыми пациентами, так и с детьми. Спирограф обеспечивает построение графиков процедур вдоха-выдоха: “поток-объем”, “поток-время”, “объем-время”. Расчет должных величин для легочных объемов и показателей форсированного выдоха для взрослых и детей по методикам Клемент/Ширяева, ITS, ECCS, KNUDSON. Показатели по тесту форсированного выдоха: ФЖЕЛ (л) - объем форсированного выдоха (разница между объемами воздуха в легких в точках начала и конца маневра ФЖЕЛ). ОФВ1 (л) - объем форсированного выдоха за первую секунду. РОфвыд - резервный объем выдоха – максимальный объем, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха. РОфвд - резервный объем вдоха – максимальный объем, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха. ОФВ0,5 (л) - объем форсированного выдоха за первые 0,5 секунды. ОФВ1 / ЖЕЛ % - индекс Тиффно, имеющий диагностическое значение. ПОС (л/с) - пиковая объемная скорость (максимальная скорость потока, достигаемая в процессе форсированного выдоха). МОС25 (л/с) - мгновенная объемная скорость в момент выдоха 25 % ФЖЕЛ. МОС50 (л/с) - мгновенная объемная скорость в момент выдоха 50 % ФЖЕЛ. МОС75 (л/с) - мгновенная объемная скорость в момент выдоха 75 % ФЖЕЛ. СОС 25-75 л/с - средняя объемная скорость выдоха, определяемая в процессе выдоха от 25 до 75 % ФЖЕЛ. ОФВ ПОС (л) - объем форсированного выдоха до достижения ПОС. ОФВПОС/ФЖЕЛ - отношение ОФВПОС к ФЖЕЛ. ТПОС (с) - время достижения пиковой объемной скорости. ТФЖЕЛ (с) - время форсированного выдоха. Показатели по тесту измерения жизненной емкости легких: ЖЕЛ, (л) - жизненная емкость легких (разница между объемами воздуха в легких при полном вдохе и полном выдохе). Ровд - резервный объем вдоха – максимальный объем, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха. РОвыд - резервный объем выдоха – максимальный объем, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха. ДО - дыхательный объем – объем, который выдыхается и вдыхается при спокойном дыхании. Евд - емкость вдоха – сумма ДО и РOвд. Показатели по тесту минутного объема дыхания: ДО (л) - дыхательный объем - средний объем воздуха, проходящий через легкие за один цикл вдоха-выдоха, при выполнении теста измерения минутного объема дыхания МОД). ЧД - средняя частота дыхания в тесте МОД. МОД - минутный объем дыхания (определяется как ДО ( ЧД). Показатели по тесту максимальной вентиляции легких: ДО мвл (л) - дыхательный объем - максимальный объем воздуха, проходящий через легкие за один цикл вдоха-выдоха при проведении теста максимальной вентиляции легких. ЧД мвл - максимальная частота дыхания в тесте МВЛ. МВЛ - максимальная вентиляция легких (определяется как ДО мвл( ЧД мвл). Спирограф обеспечивает вывод результатов обследования на компьютер через интерфейс типа 2USB: опциональная возможность. Память спирографа: запоминание результатов не менее 100 обследований (в зависимости от выбранного объема обследований). Работа в режиме компьютерного спирографа. Отображение результатов исследования на цветном TFT экране. Размер экрана, не менее: 116 х 88 мм. Габариты, не более: 250х174х63 мм. Масса спирографа без шприца не более: 1,2 кг. Комбинированное питание (сеть/аккумулятор/бортовая сеть). Время работы от заряженного аккумулятора: не менее 3-х часов. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Датчик спирографа | Диапазон измерения скорости потока воздуха: для вдыхаемого воздуха: от 0 до 1,5 л/сек, с погрешностью (0,05 л/сек; от 1,5 до 10,0 л/сек, с погрешностью (3 %; для выдыхаемого воздуха: от 0 до 1,5 л/сек, с погрешностью (0,05 л/сек; от 1,5 до 12,0 л/сек, с погрешностью (3 %. Диапазон измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха: от 0 до 10 литров с абсолютной погрешностью ( 3 % или 0,05л (что больше). Сопротивление датчика спирографа дыханию, не более: при потоке 1л/с: 7 мм.вод.ст; при потоке 5л/с: 40 мм.вод.ст; при потоке 10л/с: 85 мм.вод.ст. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 3. | Шприц калибровочный | В спирографе заложена возможность его калибровки с помощью мерного шприца объемом 3 литра. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Шнур витой для датчика спирографа | Предназначен для подключения датчика спирографа к основному блоку. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Шнур сетевой | Предназначен для подключения спирографа к сети переменного тока. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Встроенный термопринтер | Спирограф обеспечивает вывод результатов обследования на встроенный термопринтер. Термопринтер с разрешением: по горизонтали – не менее 64 точек на мм (при скорости 25мм/с), по вертикали 8 точек на мм. Размер бумаги: рулон 110Х23, Z-fold 110х100, Формат А4 (с внешнего принтера). | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 7. | Мундштук многоразовый | Предназначен для предотвращения передачиинфекции при проведении спирометрии от пациента к пациентуи медицинскому персоналу. | 5 шт. |
|  |  | 8. | Зажим для носа |  | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Сеть переменного тока частотой 50 Гц (0,5 Гц напряжением 220 В (22 В. Спирограф предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при: • температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С; • относительной влажности 80% при температуре 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги; • атмосферном давлении 84÷106,7 кПа (630÷800 мм. рт. ст.). |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 05 декабря 2021года Адрес: Костанайская область, Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либоспривлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  872 500 (двести сорок тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ОСТ-Фарм» | БИН:990140000225 | 21.09.2021г в 10 часов 05 минут | 780 300,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «ОСТ-ФАРМ».

- Спирограф

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп Спирограф в количестве 1 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО « ОСТ-ФАРМ»  на сумму  780 300, 00 (Семьсот восемьдесят тысяч триста ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13