# Утверждаю

# Руководитель Коммунальное государственное предприятие "Денисовкая районная больница" Управления здравоохранения акиматаКостанайской области

_____________________________

Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Тендер  по закупу медицинской техники

Наименование Заказчика: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акиматаКостанайской области

ЛОТ №1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Пульсоксиметр |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Пульсоксиметр | Предназначен для использования в домашних и больничных условиях, кислородном баре, при оказания медико-санитарной помощи населению и медосмотре в спорте (Рекомендуется использоваться прибор до или после занятия спортом. Не рекомендуется использовать прибор во время занятия спортом) и т.д. Пульсовая сатурация кислорода (пульсовое насыщение кислородом) представляет собой процентное содержание оксигемоглобина (HbO2) в общем объеме гемоглобина (Hb) в крови, так называемое содержание кислорода (O2) в крови. Она является важным биологическим параметром дыхания. Поэтому, точная информация о сатурации пациентов оказывает значительную помощь врачам в обнаружении потенциальной опасности и имеет большое значение в области клинической медицины. Пульсоксиметр имеет компактный размер, низкое потребление электроэнергии, прост в использовании и легок при переносе. Пациенту необходимо только продеть один палец в датчик для диагностики, и на экране дисплея сразу же появятся значения сатурации гемоглобина. Общая характеристика: Простое и удобное управление Изделие имеет компактный размер, легок и удобен при переносе. Низкое потребление электроэнергии. Дисплей показателей SpO2 Дисплей показателей частоты пульса, дисплей гистограммы Дисплей формы пульса Знак низкого напряжения: Когда напряжение слишком низкое для того, чтобы прибор мог работать, на экране появляется индикация емкости батарейки. Функция автоматического отключения: Изделие автоматически отключается при отсутствии сигнала более 5 секунд. Техническая характеристика: | 1 шт. |
|  |  |  |  | 1) Измерение SpO2 | Диапазон: 0%～100％ Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется. |  |
|  |  |  |  | 2) Измерение частоты пульса | Диапазон: 30 удар в мин～250 удар в мин Точность: ±2 удара в мин или ±2% (большая величина) |  |
|  |  |  |  | 3) Четкость: | 1% для SpO2 и 1 удар в минуту для частоты пульса |  |
|  |  |  |  | 4) Устойчивость к окружающему освещению: | Отклонение между показателем, измеренным при искусственном или естественном освещении внутри помещения, и показателем, измеренным в темной комнате, составляет меньше ±1%. |  |
|  |  |  |  | 5) Рабочее напряжение: | 2.6 Вольт постоянного тока ~ 3.6 Вольт постоянного тока. |  |
|  |  |  |  | Окружающие условия при хранении | a) Температура: -40оС～+60оС b) Относительная влажность: 5%～95% c) Атмосферное давление: 500 гПа～1060 гПа |  |
|  |  |  |  | Условия эксплуатации | a) Температура: 10оС～40оС b) Относительная влажность: ≤75% c) Атмосферное давление: 700 гПа～1060 гПа |  |
|  |  |  |  | 1) Измерение SpO2 | Диапазон: 0%～100％ Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется. |  |
|  |  | 2. | Шнурок; |  | 1 шт. |
|  |  | 3. | Две батарейки (используются по выбору); |  | 1 шт. |
|  |  | 4. | Инструкция по эксплуатации. |  | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинскойтехники; настройкуирегулировкумедицинскойтехники;специфическиедляданной медицинской техники работы ит.п.; чистку,смазкуипринеобходимостипереборкуосновныхмеханизмовиузлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловойразборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ростомер с весами |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Ростомер | Автоматический цифровой ростомер автоматически измеряет рост, вес, ИМТ. Складывается и собирается без дополнительных инструментов. Автоматический цифровой ростомер определяет вес, рост и автоматически рассчитывает индекс массы тела (ИМТ) человека. Ростомер подключается к термопринтеру, пульту управления, кабель, Y-кабель. Автоматический ростомер имеет не менее 9-контактный последовательный порт, жен (RS-232C),Порт для подключения шнура питания, Кнопка включения/ выключения. Ростомер имеет кнопки управления. Функции: точное измерение роста;Совместим с анализатором состава тела при помощи кабеля;Может складываться в целях удобного перемещения прибора; Имеет колесики для удобного передвижения прибора. Параметры измерения: Рост, вес Индекс массы тела Технические характеристики: Параметры измерения: Рост, вес, ИМТ Диапазон роста не менее 90 не более 200см Отклонения не менее - ±1мм Диапазон веса: не менее10 не более 200кг Тип дисплея: LCD Установка нуля: Автоматическая настройка нуля при разогревании. Режим измерения: Рост и вес/ только вес/ только рост Измерение роста: А (измерение роста после измерения веса) NA (нажать ENTER после измерения веса для измерения роста). Регулировка веса: 1кг, не менее 0.0кг не более 5кг Единица измерения- Kg/cm; lb./in. Портативность: Складывающаяся верхняя часть Присоединяющиеся колеса для легкого передвижения Опции: термопринтер Адаптер: Входная мощность АС не менее 100 не более 240V, не менее 50 не бол60Hz, 1.0A; Выходная мощность DC12V, 3.33A Внешнее взаимодействие RS-232C Принтер: Термопринтер (опция) Габариты: не менее 380 х 510 х 1350 (в опущенном состоянии) Не более 380 х 510 х 2126 (в поднятом состоянии) Вес прибора: не более 15,5кг Время измерения: Вес, рост: не более 7 секунд/ Вес: не более 2 секунды / Рост: не более 5 секунд Рабочие условия: не менее 10 не более 40°С, не менее 30 не более 75%RH, не менее 70не более 106kPф. Транспортировка и хранение-не менее 20 не более 70°С, не менее 10 не более 95%RH; не менее 50 не более 106kPa (без конденсации) | 1 шт. |
|  |  |  |  | Стандартная комплектация |  |
|  |  | 2 | Кабель питания | Кабель питания для подключения автоматического ростомера. | 1 шт |
|  |  | 3 | Винт | Предназначен для крепления | 1 шт |
|  |  | 4 | Защитное покрытие шва | Предназначен для ростомера | 1 шт |
|  |  | 5 | Адаптер | Адаптер для подключения кабеля | 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: 10°С - 40°С Транспортировка и хранение: -20-70°С, 10-95%RH 50-106kPa (без конденсации) |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

ЛОТ № 3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру Память внутренняя Период записи не менее 168 часов (7 суток) Размеры не более 67 х 93 х 21 мм ЖК дисплей не менее 48 х 28 мм Вес не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля) Кнопки управления: не менее 3 кнопки управления меню, 1 – событие Питание: батарея не более АА – 1 шт Частота дискретизации: не хуже 300, 600, 1200 Гц, 12 бит Распознавание кардиостимулятора аппаратное Связь с ПК через мини USB Количество каналов 3 или 12 (7 или 10 проводов) Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | ЭКГ кабель | ЭКГ кабель с не менее 7 и не более 10 отведениями | 1 шт. |
|  |  | 3 | USB кабель | Кабель для соединения с ПК | 1 шт. |
|  |  | 4 | Набор одноразовых электродов для ЭКГ | Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – не менее 30 штук | 1 упаковка |
|  |  | 5 | Сумка для аппарата | Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Изготовлен из тканевой основы. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 6 | Батареи типа АА | Батареи питания | 1 шт. |
|  |  | 7 | Руководство пользователя | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °C Влажность 10 to 95 % |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

ЛОТ №4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Амбулаторный монитор артериального давления |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Амбулаторный монитор артериального давления |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Амбулаторный монитор артериального давления | Питание: не более 2 батарейки класса AA Дисплей: жидкокристаллический Способ измерения АД: осциллометрический Датчик давления: пьезоэлектрический Диапазон измерений: АД: не уже 20-280 мм рт.ст. ЧСС: не уже 40-160 уд/мин. Точность измерений: АД: не более ±3 мм рт.ст. не более ± 2% ЧСС: не более ±5% Хранение данных: не менее 600 измерений АД, позволяет мониторировать не менее 48 часов. Твердотельная энергонезависимая память Интерфейс для передачи данных: серийный вход RS232 через оптоволоконный кабель для большей защиты пациента и помехозащищенности Точность измерения артериального давления: алгоритм измерения АД должен соответствовать стандарту BHS. Не менее 3 кнопок управления на аппарате Наличие программированной функции и ручного переключения «день/ночь» Наличие проверки пользователем (с помощью встроенных кнопок), на аппарате, работоспособность дисплея и напряжения батарей Наличие не менее 3 режимов ручного программирования: 1. измерения проводятся каждые 15 минут днем и каждые 30 минут ночью. 2. измерения проводятся каждые 20 минут днем и каждые 40 минут ночью. 3. измерения проводятся каждые 30 минут вне зависимости от периода времени. Нагнетание: компрессор должен быть с автоматическим управлением Определение размера манжеты: должно быть автоматическое (от педиатрической до большой) Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании не менее 300 мм рт.ст.; должно быть наличие клапана аварийного спуска для случая неисправности в системе питания (например, при изъятии батареек) Понижение давления и спуск воздуха: автоматический клапан для регулируемого сброса давления Габариты: не более 70 x 99 x 30 мм Масса: не более 240 г /вместе с элементами питания Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кейс или картонная коробка | Коробка для транспортировки аппарата | 1 шт. |
|  |  | 3 | Футляр для прибора с ремнями | Сумка для переноски и транспортировки оборудования с комплектующими. Выполнена из эластана и тканевой основы | 1 шт. |
|  |  | 4 | Манжета нормальных размеров | Манжета, для исследования АД, размер не более 25-32 см | 1 шт. |
|  |  | 5 | Интерфейс с оптическим кабелем | Кабель для соединения с ПК | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 6 | Питание | Батареи типа АА | 2 шт. |
|  |  | 7 | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °C Влажность 10 to 95 % |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23Адрес: |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Наличие сервисного центра в РК. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Лот № 5

Техническая спецификация*

| № п/п | Критерии | Описание Кресло гинекологическое с принадлежностями |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кресло гинекологическое с принадлежностями |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Гинекологическое кресло | Гинекологическое кресло предназначено для проведения гинекологических или урологических обследований или других процедур. Регулировка высоты кресла осуществляется при помощи электромотора и ножной педали управления. Изменение углов наклона спинной и тазовой секций осуществляется с помощью пневматических пружин, активируемых при нажатии на соответствующий рычаг. По обеим сторонам кресла расположены боковые рельсы для установки аксессуаров. Так же кресло может быть оснащено ножной секцией (опция). Съемный лоток расположен под тазовой секцией. С внутренней части спинной секции располагается рулон гигиенических простыней. Кроме того, кресло может быть оснащено держателем кольпоскопа (опция). В стандартной версии основание кресла оборудовано ножками. Регулировка высоты ложа кресла осуществляется с помощью сервомотора, расположенного в основании кресла. Для того чтобы поднять или опустить ложе кресла нажмите на правую или левую педаль ножной панели управления соответственно. Изменение продольного угла наклона кресла осуществляется вручную при помощи пневматической пружины, расположенной в основании тазовой секции. Для того чтобы перевести кресло в положение Тренделенбург / анти-Тренделенбург возьмитесь обеими руками за спинную секцию сзади и нажмите на рычаг пальцами правой руки. Установите ложе кресла в необходимое положение. При отпускании рычага произойдет автоматическая фиксация ложа в необходимой позиции. Изменение угла наклона спинной секции осуществляется вручную при помощи пневматической пружины. Разблокирование пневматической пружины осуществляется при помощи рычага, расположенного на внутренней части спинной секции по всей ее ширине. Изменение положения опор для стоп осуществляется благодаря храповому механизму, блокирующемуся при помощи воротка. Технические характеристики: Длина в горизонтальном положении с ножной секцией 1745 мм Длина в горизонтальном положении без ножной секции 1285 мм Ширина тазовой секции 560 мм Общая ширина 780 мм Минимальная высота в положении «кресло» 570 мм; в горизонтальном положении ложа 660 мм Максимальная высота 1060 мм Угон наклона спинной секции 0 - 70 Тренделенбург 0 - 18 Анти-Тренделенбург 0-14 Максимальная нагрузка 175 кг Напряжение 230 В, ~50/60 Гц Потребляемая мощность 300 Вт Класс электрозащиты II Степень электрозащиты В Степень пыле- и влагозащиты 1Р-Х1 Период эксплуатации 10 летКомплект поставки: Гинекологическое кресло Упоры для рук с упорами для колен | 1 компл. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Упор для рук с опорами для колен | Упоры для колен используются для поддержания колен пациенток во время осмотра. Изготовлены из нержавеющей стали и полиуретановой подушки, установленной в изогнутом положении для повышенного удобства пациенток во время осмотра. Поворот возможен на 360, осуществляется регулировка по высоте и углу наклона. Упоры для рук выполнены из нержавеющей стали в изогнутой полукругом форме для удобной посадки на кресле. Обтянуты аналогичным материалом, что и упоры для колен. | 1 компл. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Данное изделие предназначено для использования внутри помещения. Условия эксплуатации: температурный диапазон от +10 до +40°С, допустимые колебания температуры в течении 8 часов не должны превышать 20С; влажность воздуха от 30 до 80%, атмосферное давление 700 – 1060 гПаdzh |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 01 декабря 2022года. Адрес:Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, сельский округ Денисовский, село Денисовка, улица Маслозаводская, строение 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

ЛОТ № 6

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кресло-коляска инвалидное |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Кресло-коляска инвалидное | Подойдет как для домашнего использования, так и для медицинских или санаторных учреждений Конструкция кресла-коляски инвалидное (Механическая, Рентгенопрозрачная) выполнена таким образом, чтобы создать комфортные условия для человека с ограниченными физическими возможностями. Данная модель подойдет как для домашнего использования, так и для медицинских или санаторных учреждений. Преимуществом коляски является ее рентгенопрозрачность. Материалом для сидения и спинки служит прочная ПВХ ткань. Она рассчитана на интенсивные ежедневные нагрузки – не протирается, не портится, не теряет своей формы. Также она приятная на ощупь, не вызовет аллергии. Собственный вес коляски составляет 20,4 килограмма, а выдерживать она может нагрузку до 100 килограмм. Коляска подойдет для людей различной комплекции. Модель оборудования съемными подножками и подлокотниками, которые обеспечивают легкую посадку и высадку человека. Конструкция коляски – складная. Она легко складывается и раскладывается без необходимости использования дополнительных инструментов. В сложенном виде данная модель занимает мало места – ее можно будет легко хранить или перевозить в автомобиле. Коляску можно легко чистить и, при необходимости, дезинфицировать для поддержания оптимального уровня чистоты. Техническая характеристика: | 1 шт. |
|  |  |  |  | Высота (± 5%) | 840 мм |  |
|  |  |  |  | Длина (± 5%) | 1040 мм |  |
|  |  |  |  | Ширина (± 5%) | 680 мм |  |
|  |  |  |  | Высота сиденья (± 5%) | 515 мм |  |
|  |  |  |  | Глубина сиденья (± 5%) | 430 мм |  |
|  |  |  |  | Ширина сиденья (± 5%) | 390 мм |  |
|  |  |  |  | Грузоподъемность | 100 кг |  |
|  |  |  |  | Диаметр задних колес (± 5%) | 580 мм |  |
|  |  |  |  | Диаметр передних колес (± 5%) | 200 мм |  |
|  |  |  |  | Задние шины | Цельнолитые |  |
|  |  |  |  | Материал рамы | Алюминий |  |
|  |  |  |  | Материал спинки и сиденья | ПВХ ткань |  |
|  |  |  |  | Подлокотники | Съемные |  |
|  |  |  |  | Тип подножек | Съемные |  |
|  |  |  |  | Тип рамы | Складная |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | DDP пунк назначения. |
| 4 | Условия осуществления поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантии | Гарантия на 37 месяцев. |

ЛОТ №7

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кресло-коляска инвалидное (Детское) |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Кресло-коляска инвалидное | Предназначена для детей с ограниченными возможностями. Кресло-коляска инвалидное окрашена в яркие цвета, чтобы привлечь внимание детей. Стальная рама имеет очень малый вес всего 14,37 кг и удобна в использовании для детей. Инвалидная коляска обеспечивает мобильность, комфорт и безопасность, но при этом является прочной и экономичной. Складная конструкция позволяет легко переносить и хранить ее в багажнике автомобиля, что делает ее идеальной для перевозки детей в короткие поездки или на отдых. Инвалидная коляска, по сравнению с другими моделями, более экономична благодаря лаконичной конструкции. Техническая характеристика: | 1 шт. |
|  |  |  |  | Высота (± 5%) | 86 см |  |
|  |  |  |  | Длина (± 5%) | 97 см |  |
|  |  |  |  | Ширина (± 5%) | 53 см |  |
|  |  |  |  | Высота сиденья (± 5%) | 48 см |  |
|  |  |  |  | Глубина сиденья (± 5%) | 36 см |  |
|  |  |  |  | Ширина сиденья (± 5%) | 33 см |  |
|  |  |  |  | Вес(± 5%) | 14,37 кг |  |
|  |  |  |  | Грузоподъемность | 100 кг |  |
|  |  |  |  | Диаметр задних колес (± 5%) | 22 дюймов |  |
|  |  |  |  | Диаметр передних колес (± 5%) | 6 дюймов |  |
|  |  |  |  | Материал рамы | Стальная с порошковым покрытием |  |
|  |  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  |
|  |  |  |  | Тип подножек | Фиксированные |  |
|  |  |  |  | Ширина в сложенном состоянии (± 5%) | 26 см |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | DDP Пункт назначения. |
| 4 | Условия осуществления поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантии | Гарантия на 37 месяцев. |

Медицинская техника должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенная в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  Медицинская техника должна быть зарегистрирована в Республики Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения. Медицинская техника должна соответствовать характеристикам или технической спецификации условиям объявления. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации.К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик должны прилагаться фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан с подтверждением соответствующих документов при исполнении договора закупа. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.)обучение персонала осуществляет поставщик.