# Утверждаю

# Руководитель Коммунальное государственное предприятие "Денисовкая районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

_____________________________

Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Тендер  по закупу медицинской техники

Наименование Заказчика: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ЛОТ №1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ростомер для новорожденных |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. |  | Ростомер предназначен для использования в родильных домах, перинатальных центрах, центрах педиатрического профиля, домов ребёнка, ясельных учреждениях и в домашних условиях. Прибор изготовлен из гиппоалергенного пластика, пригодного для обработки дезинфицирующими средствами, прост в эксплуатации, имеет массу менее 1,5 кг. Благодаря своей простоте он надёжен и имеет большой ресурс эксплуатации, а следовательно будет долгое время надёжным помощником в измерении детей. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 |  | изготовлен из гиппоалергенного пластика акриловое покрытие дополнительно защищает пластик от царапин и пожелтения прост в эксплуатации легко дезинфицируются имеет маленький вес отличается надёжностью |  |
|  |  | 3 | Техническая характеристика | Наибольший предел измерения роста, мм - 845 Наименьший предел измерения роста, мм - 150 Дискретность отсчёта - 1 Габаритные размеры, мм - 950*330*90 Масса, кг - 1,3 |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ростомер с весами для взрослых |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Ростомер | Автоматический цифровой ростомер автоматически измеряет рост, вес, ИМТ. Складывается и собирается без дополнительных инструментов. Автоматический цифровой ростомер определяет вес, рост и автоматически рассчитывает индекс массы тела (ИМТ) человека. Ростомер подключается к термопринтеру, пульту управления, кабель, Y-кабель. Автоматический ростомер имеет не менее 9-контактный последовательный порт, жен (RS-232C),Порт для подключения шнура питания, Кнопка включения/ выключения. Ростомер имеет кнопки управления. Функции: точное измерение роста;Совместим с анализатором состава тела при помощи кабеля;Может складываться в целях удобного перемещения прибора; Имеет колесики для удобного передвижения прибора. Параметры измерения: Рост, вес Индекс массы тела Технические характеристики: Параметры измерения: Рост, вес, ИМТ Диапазон роста не менее 90 не более 200см Отклонения не менее - ±1мм Диапазон веса: не менее10 не более 200кг Тип дисплея: LCD Установка нуля: Автоматическая настройка нуля при разогревании. Режим измерения: Рост и вес/ только вес/ только рост Измерение роста: А (измерение роста после измерения веса) NA (нажать ENTER после измерения веса для измерения роста). Регулировка веса: 1кг, не менее 0.0кг не более 5кг Единица измерения- Kg/cm; lb./in. Портативность: Складывающаяся верхняя часть Присоединяющиеся колеса для легкого передвижения Опции: термопринтер Адаптер: Входная мощность АС не менее 100 не более 240V, не менее 50 не бол60Hz, 1.0A; Выходная мощность DC12V, 3.33A Внешнее взаимодействие RS-232C Принтер: Термопринтер (опция) Габариты: не менее 380 х 510 х 1350 (в опущенном состоянии) Не более 380 х 510 х 2126 (в поднятом состоянии) Вес прибора: не более 15,5кг Время измерения: Вес, рост: не более 7 секунд/ Вес: не более 2 секунды / Рост: не более 5 секунд Рабочие условия: не менее 10 не более 40°С, не менее 30 не более 75%RH, не менее 70не более 106kPф. Транспортировка и хранение-не менее 20 не более 70°С, не менее 10 не более 95%RH; не менее 50 не более 106kPa (без конденсации) |  |
|  |  |  |  | Стандартная комплектация |  |
|  |  | 2 | Кабель питания | Кабель питания для подключения автоматического ростомера. | 1 шт |
|  |  | 3 | Винт | Предназначен для крепления | 1 шт |
|  |  | 4 | Защитное покрытие шва | Предназначен для ростомера | 1 шт |
|  |  | 5 | Адаптер | Адаптер для подключения кабеля | 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: 10°С - 40°С Транспортировка и хранение: -20-70°С, 10-95%RH 50-106kPa (без конденсации) |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Лот №  3

| Наименование | Облучатель ультрафиолетовый |
| --- | --- |
| Страна происхождения |  |
| Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) | Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев. |
| Срок поставки | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| Место поставки товара | DDP пункт назначения До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Предназначен для локализованных ультрафиолетовых облучений верхних дыхательных путей (полости носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырем пациентам в физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений. В качестве источника УФ-излучения в облучателе ОУФну используются ртутно-кварцевые лампы высокого давления ДРТ-240. Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с помощью тубусов, индивидуальные зеркала позволяют наблюдать за направлением потока лучей, шторки разделяют зону на четыре сектора, что удобно для пациентов. Техническая характеристика: - Способ размещения Настольный Источник излучения Лампа высокого давления ДРТ 240 Мощность, ВА, не более 350 Напряжение В/Частота,Гц 220±22/50 Облученность в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полностью выдвинутом переходнике, Вт/м2 40±10 Масса, кг, не более 11 Габаритные размеры, мм 890х890х540 Комплект поставки: Облучатель – 1шт. Тубус для рта – 4 шт. Тубус для носа – 4 шт. Тубус для миндалин – 4 шт. Кронштейн для крепления шторок – 4 шт. Шторка – 4шт. |
| Сопутствующие услуги | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включает в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - обучение специалистов; |

Медицинская техника должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенная в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  Медицинская техника должна быть зарегистрирована в Республики Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения. Медицинская техника должна соответствовать характеристикам или технической спецификации условиям объявления. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик должны прилагаться фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан с подтверждением соответствующих документов при исполнении договора закупа. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.)обучение персонала осуществляет поставщик.