ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Лот № 1 Машина моечная для гибких эндоскопов    в кол -ве -1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 04  Октября    2022 года до 11.00 часов

26 Октября  2022 года.

с.Денисовка                                                                                                              31.10.2022 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Лот № 1 Машина моечная для гибких эндоскопов    в кол -ве -1 шт

Техническая спецификация

Лот № 1 Машина моечная для гибких эндоскопов    в кол -ве -1 шт

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Моечная машина для гибких эндоскопов |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Автомат для мойки и дезинфекции эндоскопов | Применяется для мойки, дезинфекции высокого уровня и стерилизации гибких эндоскопов автоматизированным способом в моечных помещениях эндоскопических отделений и должен обеспечивать тройную защиту – пациентов, операторов и дорогостоящего эндоскопического оборудования. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов Возможность обработки одного гибкого эндоскопа с двумя и более внутренними каналами. Способ обработки эндоскопов: автоматический. Благодаря распределению давления воздуха и сопротивления воды, автомат должен выполнять качественную очистку эндоскопов как снаружи, так и изнутри. Обработка должна проводиться как с помощью автоматической программы, так и с помощью вручную настроенного цикла. Машина должна быть оснащена эффективной и высокоточной системой автодиагностики, которая выявляет любые возникающие неполадки. Автомат должен соответствовать следующим характеристикам: Возможность обработки одного гибкого эндоскопа Возможность применения различных дезинфицирующих средств Окончательная/предстерилизационная очистка Дезинфекция высокого уровня Подготовка эндоскопа к исследованию/хранению (продувка каналов воздухом) Этапы обработки эндоскопа в автоматическом режиме: -промывка водой, очистка эндоскопа моющим средством, отмыв от моющего средства, продувка каналов воздухом, дезинфекция высокого уровня или стерилизация, отмыв от дезинфицирующего средства, продувка каналов воздухом, сушка каналов, продувка спиртом, продувка каналов воздухом. Количество трех режимов работы: автоматического, ручного, настраиваемого Открытая система программирования Возможности свободного программирования (программы): - технического сервиса и перепрограммирования аппарата; - адаптирования основных этапов обработки в зависимости от требований конкретного ЛПУ; - программа только для дезинфекции эндоскопов Режим очистки эндоскопов водой (режим). Не менее чем: - от 10 сек. до 60 сек. с дискретностью не менее 10 сек.; - от 1 мин до 5 мин. с дискретностью не менее 1 мин. Промывка детергентом (режим). Не менее 20 c Установка времени обработки дезинфектантом или стерилизация (режим). Не менее чем: - от 1 до10 мин, - от 20 до 50 мин - от 1 до 9 ч Обработка каналов спиртом (режим). Не более 5 сек. Автоматическая сушка каналов воздухом (режим). Не более 5 сек. Времени ДВУ или стерилизации эндоскопов (режим). Не менее чем: - от 1 до10 мин, - от 20 до 50 мин - от 1 до 9 ч Автоматическое тестирование герметичности гибких эндоскопов. Наличие активной циркуляции жидкостей (детергента, дезинфектанта, воды) по всем каналам эндоскопов. Эффективная система обмыва наружных поверхностей стационарными и вращающимися «спрей-форсунками». Моющее коромысло на крышке камеры. Система подогрева дезинфектанта от 0 до 40 градусов. Система обеззараживания воды с помощью ультрафиолетовой лампы. Система самодезинфекции установки . Автоматическая сушка каналов с помощью спирта. Автоматическое документирование цикла обработки эндоскопов на принтере. Встроенный воздушный компрессор для осушения каналов эндоскопов. Информационнный дисплей и сенсорное управление установкой. Русифицированные органы управления. Индикатор уровня спирта в емкости. Ключ активации режима самодезинфекции. Ключ выбора режима работы. Фильтр дезинфектанта. Термостат. Выключатель питания . Индикатор уровня детергента в емкости. Индикатор уровня дезинфектанта в емкости. Размеры светодиодной панели управления и программирования циклов обработки эндоскопов (ш*в) 350*100. Функции панели управления и программирования цикла обработки эндоскопов: - установка времени мойки - переведение мойки в ручной режим - установка времени дезинфекции - переведение дезинфекции в ручном режим - включение подачи воздуха в каналы эндоскопа - принудительный слив всех жидкостей из кюветы - заполнение емкости дезинфектантом - слив отработанного дезинфектанта в отдельную емкость - Проведение теста на герметичность эндоскопа - Работа в автоматическом режиме - Работа каждого этапа (№ 1-6) в ручном режиме - Настройка длительности каждого этапа - Запуск и остановка процесса. - Временная остановка нажатием кнопки в процессе работы автомата. - Сброс настроек - Срабатывание светодиодных лампочек в следующих ситуациях: - в емкости нет дезинфектанта. - в кювете имеются остатки жидкости. - крышка открыта. - отображение всех этапов работы автоматического режима - отображение установленного и оставшегося время мойки дезинфекции и отсутствие дезинфектанта в емкости. Подключение каждого обрабатываемого канала эндоскопа собственным переходником. Корзинка для дезинфекции /стерилизации мелких деталей эндоскопов. Блокировка работы установки при открытии верхней крышки. Возможность принудительного слива жидкостей (детергента, дезинфектанта, воды) в ручном режиме. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов Olympus, Fujinon, Pentax и др. эквивалентов. Емкость бака для дезинфектанта 15 л Расход дезинфектанта Не более 155 мл. Емкость бака для детергента 1,5 л Расход детергента Не более 155 мл. Емкость бака для воды 15 л Расход воды (рабочий поток) Не более 10л/мин Емкость бака для спирта 1,5 л Расход спирта Не более 55 мл. Фитинги (разъемы с автоблокировкой потока) подключения каналов эндоскопов- 4 шт. Система предварительной фильтрации воды. Давление воды От 1,5 до 3,0 кг/см². Звуковая и световая индикация работы. Прозрачная верхняя крышка для камеры укладки эндоскопов, позволяющая следить за исполнением цикла Тип самодизенфекции системы – химический. Встроенные колеса. Размеры автомата (мм) 550 х 550 х 920 Размеры кюветы (д*ш*гл) 550*455*204 Параметры электросети (В/Гц) От 220 до 240/ От 50 до 60 Гц Вес (кг) 80 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Коннектор OLYMPUS | Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов OLYMPUS к Автомату для мойки CYW-100. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Коннектор PENTAX | Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов PENTAX S к Автомату для мойки CYW-100. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Коннектор FUJINON | Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов FUJINON к Автомату для мойки CYW-100. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Принтер | Принтер встраиваемый в автомат CYW-100, буквенно-цифровой, подробно фиксирует данные процесса обработки. Отображает значения: температура, длительность процесса, номер цикла и закладки, дата, общая длительность цикла и т.д. Стойкая печать с сохранением яркости отчета до 20 лет. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Пре-фильтр | Фильтр грубой очистки воды. Является первой ступенью в системе фильтрации. Задерживает частицы размером до 50 мкм. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Угольный фильтр | Угольный фильтр является второй ступенью в системе фильтрации. Задерживает в том числе органические и хлорсодержащие кислоты. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Фильтр тонкой очистки | Третья ступень очистки воды. Механическая очистка от взвешенных микрочастиц размером более 1 мкм., окончательно устраняют мутность воды. Фильтрует воду максимально глубоко. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Ровная поверхность пола (масса автомата – 80 кг). Подвод к автомату магистрали холодной воды с установкой фильтра грубой очистки воды, а также шарового вентиля, заканчивающегося наружной резьбой ½”. Соединение машины с вентилем осуществляется гибким шлангом с накидной гайкой ½”. Давление воды в магистрали должно быть в пределах 2,5-5 кгс/см2. Канализация для обеспечения слива отработанной жидкости из автомата в процессе его работы. Электрическая сеть однофазного переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. В помещении должен быть контур заземления. Корпус автомата необходимо заземлить в соответствиями с требованиями ПУЭ. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  7 363 200,00 ( Пятьсот шестьдесят тысяч ) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «АстаМед» | БИН:180340016309 | 19.10.2022г в 17 часов 43 минут | 6 550 687,00 |
| 2 | ТОО « ITTS» | БИН:140640025133 | 19.10.2022г в 18 часов 00 минут | 8 707 392,00 |

5 Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «ITTS»,

Отклонить ТОО «АстаМед»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не  соответствует спецификации, указанной  в       тендерной документации.

ТОО «АстаМед»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации | Заявленные параметры | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Основные комплектующие |  |  |
| Автомат для мойки и дезинфекции эндоскопов - 1 шт. Применяется для мойки, дезинфекции высокого уровня и стерилизации гибких эндоскопов автоматизированным способом в моечных помещениях эндоскопических отделений и должен обеспечивать тройную защиту – пациентов, операторов и дорогостоящего эндоскопического оборудования. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов Возможность обработки одного гибкого эндоскопа с двумя и более внутренними каналами. Способ обработки эндоскопов: автоматический. Благодаря распределению давления воздуха и сопротивления воды, автомат должен выполнять качественную очистку эндоскопов как снаружи, так и изнутри. Обработка должна проводиться как с помощью автоматической программы, так и с помощью вручную настроенного цикла. Машина должна быть оснащена эффективной и высокоточной системой автодиагностики, которая выявляет любые возникающие неполадки. Автомат должен соответствовать следующим характеристикам: Возможность обработки одного гибкого эндоскопа Возможность применения различных дезинфицирующих средств Окончательная/предстерилизационная очистка Дезинфекция высокого уровня Подготовка эндоскопа к исследованию/хранению (продувка каналов воздухом) Этапы обработки эндоскопа в автоматическом режиме: -промывка водой, очистка эндоскопа моющим средством, отмыв от моющего средства, продувка каналов воздухом, дезинфекция высокого уровня или стерилизация, отмыв от дезинфицирующего средства, продувка каналов воздухом, сушка каналов, продувка спиртом, продувка каналов воздухом. Количество трех режимов работы: автоматического, ручного, настраиваемого Открытая система программирования Возможности свободного программирования (программы): - технического сервиса и перепрограммирования аппарата; - адаптирования основных этапов обработки в зависимости от требований конкретного ЛПУ; - программа только для дезинфекции эндоскопов Режим очистки эндоскопов водой (режим). Не менее чем: - от 10 сек. до 60 сек. с дискретностью не менее 10 сек.; - от 1 мин до 5 мин. с дискретностью не менее 1 мин. Промывка детергентом (режим). Не менее 20 c Установка времени обработки дезинфектантом или стерилизация (режим). Не менее чем: - от 1 до10 мин, - от 20 до 50 мин - от 1 до 9 ч Обработка каналов спиртом (режим). Не более 5 сек. Автоматическая сушка каналов воздухом (режим). Не более 5 сек. Времени ДВУ или стерилизации эндоскопов (режим). Не менее чем: - от 1 до10 мин, - от 20 до 50 мин - от 1 до 9 ч Автоматическое тестирование герметичности гибких эндоскопов. Наличие активной циркуляции жидкостей (детергента, дезинфектанта, воды) по всем каналам эндоскопов. Эффективная система обмыва наружных поверхностей стационарными и вращающимися «спрей-форсунками». Моющее коромысло на крышке камеры. Система подогрева дезинфектантаот 0 до 40 градусов. Система обеззараживания воды с помощью ультрафиолетовой лампы. Система самодезинфекции установки . Автоматическая сушка каналов с помощью спирта. Автоматическое документирование цикла обработки эндоскопов на принтере. Встроенный воздушный компрессор для осушения каналов эндоскопов. Информационнный дисплей и сенсорное управление установкой. Русифицированные органы управления. Индикатор уровня спирта в емкости. Ключ активации режима самодезинфекции. Ключ выбора режима работы. Фильтр дезинфектанта. Термостат. Выключатель питания . Индикатор уровня детергента в емкости. Индикатор уровня дезинфектанта в емкости. Размеры светодиодной панели управления и программирования циклов обработки эндоскопов (ш*в)350*100. Функции панели управления и программирования цикла обработки эндоскопов: - установка времени мойки - переведение мойки в ручной режим - установка времени дезинфекции - переведение дезинфекции в ручном режим - включение подачи воздуха в каналы эндоскопа - принудительный слив всех жидкостей из кюветы - заполнение емкости дезинфектантом - слив отработанного дезинфектанта в отдельную емкость - Проведение теста на герметичность эндоскопа - Работа в автоматическом режиме - Работа каждого этапа (№ 1-6) в ручном режиме - Настройка длительности каждого этапа - Запуск и остановка процесса. - Временная остановка нажатием кнопки в процессе работы автомата. - Сброс настроек - Срабатывание светодиодных лампочек в следующих ситуациях: - в емкости нет дезинфектанта. - в кювете имеются остатки жидкости. - крышка открыта. - отображение всех этапов работы автоматического режима - отображение установленного и оставшегося время мойки дезинфекции и отсутствие дезинфектанта в емкости. Подключение каждого обрабатываемого канала эндоскопа собственным переходником. Корзинка для дезинфекции /стерилизации мелких деталей эндоскопов. Блокировка работы установки при открытии верхней крышки. Возможность принудительного слива жидкостей (детергента, дезинфектанта, воды) в ручном режиме. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов Olympus, Fujinon, Pentax и др. эквивалентов. Емкость бака для дезинфектанта 15 л Расход дезинфектанта Не более 155 мл. Емкость бака для детергента 1,5 л Расход детергента Не более 155 мл. Емкость бака для воды 15 л Расход воды (рабочий поток) Не более 10л/мин Емкость бака для спирта 1,5 л Расход спирта Не более 55 мл. Фитинги (разъемы с автоблокировкой потока) подключения каналов эндоскопов- 4 шт. Система предварительной фильтрации воды. Давление воды От 1,5 до 3,0 кг/см². Звуковая и световая индикация работы. Прозрачная верхняя крышка для камеры укладки эндоскопов, позволяющая следить за исполнением цикла Тип самодизенфекции системы – химический. Встроенные колеса. Размеры автомата (мм) 550 х 550 х 920 Размеры кюветы (д*ш*гл) 550*455*204 Параметры электросети (В/Гц) От 220 до 240/ От 50 до 60 Гц Вес (кг) 80 кг | Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов с принадлежностями - 1 шт. Для дезинфекции высокого уровня и стерилизации требуется применение с дезинфицирующим средством, соответствующим инструкциям производителя. После очистки эндоскопа в соответствии с процедурами, рекомендуемыми производителем, следует загрузить эндоскопический аппарат для автоматической обработки, выбрать нужный цикл для начала обработки. Аппарат отображает выполнение цикла обработки и сообщает о его окончании звуковым сигналом. Автоматическая очистка, дезинфекция или стерилизация гибких волоконно-оптических эндоскопов производства компании «Olympus», «Fujinon», «Pentax», «KarlStorz» и т.д. используемых Заказчиком. Обработка одного гибкого эндоскопа с двумя и более внутренними каналами. Автоматический способ обработки эндоскопов. Возможность применения различных дезинфицирующих средств, рекомендуемых производителями эндоскопического оборудования. Конструкция установки - напольная. Автоматическое приготовление моющего и дезинфицирующего средства необходимой концентрации из концентрата. Этапы обработки эндоскопа: промывка водой, очистка эндоскопа моющим средством, отмыв от моющего средства, продувка каналов воздухом, дезинфекция высокого уровня или стерилизация, отмыв от дезинфицирующего средства, продувка каналов воздухом, сушка каналов, продувка спиртом, продувка каналов воздухом. Емкость резервуара моющего раствора, не менее 5 л. Объем одной порции моющего средства для обработки эндоскопа 0 – 250 мл. Емкость резервуара для дезинфицирующего раствора концентрата, не менее 5 л. Объем одной порции дезинфицирующего средства для обработки эндоскопа 0 – 250 мл. Емкость моющей чаши не менее15л.Емкость резервуара для готового дезинфицирующего раствора, не менее 15 л. Продолжительность работы системы без дозаливки дезинфицирующего средства, не менее 28 дней. Автоматический учет и отображение на дисплее количества оставшихся дней после заливки нового дезинфицирующего средства. Установка максимального количества дней для используемого дезинфицирующего средства. Установка имеет резервуар для спирта для осуществления автоматической продувки каналов эндоскопа, объемом не менее 5 л. Объем одной порции спирта для обработки эндоскопа 0 –250 мл. Емкость резервуара для воды, не менее 15 л. Время сушки внутренних каналов эндоскопов (режим), чч: мм:сс от «00:00:00» до «23:59:59» с дискретностью 1 сек. Установка времени очистки эндоскопов водой (режим), чч: мм: сс от «00:00:00» до «23:59:59» с дискретностью 1 сек. Установка времени дезинфекции эндоскопов (режим), чч:мм:сс от «00:00:00» до «23:59:59» с дискретностью 1 сек. Установка времени ДВУ или стерилизации эндоскопов (режим), чч:мм:сс от «00:00:00» до «23:59:59» с дискретностью 1 сек. Количество автоматических программ работы, не менее 12. Программа для залива дезинфицирующего средства. Программа для слива дезинфицирующего средства. Программа технического сервиса и перепрограммирования аппарата. Программа, адаптирующая основные этапы обработки в зависимости от требований конкретного ЛПУ. Программа только для дезинфекции эндоскопов. Химический тип самодезинфекции системы. Звуковая и световая индикация работы. Прозрачная верхняя крышка для камеры укладки эндоскопов, позволяющая следить за исполнением цикла. Автоматический тест на герметичность, с продувкой всех каналов воздухом. Встроенный воздушный компрессор для осушения каналов эндоскопов и проведения теста на герметичность. Цифровой дисплей на русском языке. Панель устройства программирования цикла обработки эндоскопов. Подключение каждого обрабатываемого канала эндоскопа собственным переходником. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов KarlStorz, Olympus, Fujinon, Pentax и др. эквивалентов. Автоматическое документирование цикла обработки эндоскопов на принтере. Количество штуцеров для присоединения к каналам эндоскопов, не менее 4 штук. Система предварительной фильтрации воды. Наличие колес с встроенными тормозами. Класс 2 а – со средней степенью риска. Вес (кг) не более - 94 кг. Размеры (мм) не более - 600х900х1080 мм. | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ заявленному параметру. Не указаны точные параметры объема емкостей под: воду, детергента, спирта, дезинфекта (указано "не менее"). Не указаны точные параметры размера и веса аппарата (указано "не более"). Не указан размер кюветы. Не указан параметр давления воды. В тех. Спец указано класс 2а – со средней степени риска В регистационном удостоверении Класс 2 б – с повышенной степенью риска, ЧТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ. |
| Дополнительные комплектующие |  |  |
| КоннекторOLYMPUS - 1 шт. Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов OLYMPUS к Автомату для мойки CYW-100. | Адаптеры для подключения эндоскопов к установке - 4 шт. Переходники для присоединения различных марок и типов гибких эндоскопов к установке. |  |
| КоннекторPENTAX - 1 шт. Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов PENTAXS к Автомату для мойки CYW-100. |  |  |
| КоннекторFUJINON - 1 шт. Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов FUJINON к Автомату для мойки CYW-100. |  |  |
| Принтер - 1 шт. Принтер встраиваемый в автомат CYW-100, буквенно-цифровой, подробно фиксирует данные процесса обработки. Отображает значения: температура, длительность процесса, номер цикла и закладки, дата, общая длительность цикла и т.д. Стойкая печать с сохранением яркости отчета до 20 лет. | Специальный принтер для датировки цикла работы установки (опция) - 1 шт. Печать данных истории совершенных дезинфекций. Возможнараспечатка последних 12 циклов. Протокол последней проведённой дезинфекции. |  |
| Пре-фильтр - 1 шт. Фильтр грубой очистки воды. Является первой ступенью в системе фильтрации. Задерживает частицы размером до 50 мкм. | Фильтры для очистки воды - 1 шт. Обеспечивает очистку водуот посторонних примесей и солей металлов передподачей в установку. Сделан из материала: полипропилена и, латуни марки Л85. |  |
| Угольный фильтр - 1 шт. Угольный фильтр является второй ступенью в системе фильтрации. Задерживает в том числе органические и хлорсодержащие кислоты. |  | не указан |
| Фильтр тонкой очистки - 1 шт. Третья ступень очистки воды. Механическая очистка от взвешенных микрочастиц размером более 1 мкм., окончательно устраняют мутность воды. Фильтрует воду максимально глубоко. |  | не указан |
| Требования к условиям эксплуатации |  |  |
| Ровная поверхность пола (масса автомата – 80 кг). Подвод к автомату магистрали холодной воды с установкой фильтра грубой очистки воды, а также шарового вентиля, заканчивающегося наружной резьбой ½”. Соединение машины с вентилем осуществляется гибким шлангом с накидной гайкой ½”. Давление воды в магистрали должно быть в пределах 2,5-5 кгс/см2. Канализация для обеспечения слива отработанной жидкости из автомата в процессе его работы. Электрическая сеть однофазного переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. В помещении должен быть контур заземления. Корпус автомата необходимо заземлить в соответствиями с требованиями ПУЭ. | Параметры электросети (В/Гц): подключение к сети однофазное, 220/230 В, 50/60 Гц. Влажность не менее 20%, но не более 80%, без конденсации. Требования к воде - питьевая вода из здания (холодное водоснабжение). Давление 2.4 - 2.75 бар на регуляторе. Максимальная температура воды не более 43°C. Шланги соединительные для подводки воды – 2 шт. Мягкий эластичный шланг выполнен из синтетического этиленпропиленового каучука или поперечно-сшитого полиэтилена PEX. Усиленная подводка, которая выдержит высокое давление воды. |  |

Допустить  ТОО «ITTS»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили  полный пакет документов,  подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара   соответствует спецификации, указанной  в      тендерной    документации.

ТОО «ITTS»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Заявленные параметры | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Автомат для мойки и дезинфекции эндоскопов - 1 шт. Применяется для мойки, дезинфекции высокого уровня и стерилизации гибких эндоскопов автоматизированным способом в моечных помещениях эндоскопических отделений и должен обеспечивать тройную защиту – пациентов, операторов и дорогостоящего эндоскопического оборудования. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов Возможность обработки одного гибкого эндоскопа с двумя и более внутренними каналами. Способ обработки эндоскопов: автоматический. Благодаря распределению давления воздуха и сопротивления воды, автомат должен выполнять качественную очистку эндоскопов как снаружи, так и изнутри. Обработка должна проводиться как с помощью автоматической программы, так и с помощью вручную настроенного цикла. Машина должна быть оснащена эффективной и высокоточной системой автодиагностики, которая выявляет любые возникающие неполадки. Автомат должен соответствовать следующим характеристикам: Возможность обработки одного гибкого эндоскопа Возможность применения различных дезинфицирующих средств Окончательная/предстерилизационная очистка Дезинфекция высокого уровня Подготовка эндоскопа к исследованию/хранению (продувка каналов воздухом) Этапы обработки эндоскопа в автоматическом режиме: -промывка водой, очистка эндоскопа моющим средством, отмыв от моющего средства, продувка каналов воздухом, дезинфекция высокого уровня или стерилизация, отмыв от дезинфицирующего средства, продувка каналов воздухом, сушка каналов, продувка спиртом, продувка каналов воздухом. Количество трех режимов работы: автоматического, ручного, настраиваемого Открытая система программирования Возможности свободного программирования (программы): - технического сервиса и перепрограммирования аппарата; - адаптирования основных этапов обработки в зависимости от требований конкретного ЛПУ; - программа только для дезинфекции эндоскопов Режим очистки эндоскопов водой (режим). Не менее чем: - от 10 сек. до 60 сек. с дискретностью не менее 10 сек.; - от 1 мин до 5 мин. с дискретностью не менее 1 мин. Промывка детергентом (режим). Не менее 20 c Установка времени обработки дезинфектантом или стерилизация (режим). Не менее чем: - от 1 до10 мин, - от 20 до 50 мин - от 1 до 9 ч Обработка каналов спиртом (режим). Не более 5 сек. Автоматическая сушка каналов воздухом (режим). Не более 5 сек. Времени ДВУ или стерилизации эндоскопов (режим). Не менее чем: - от 1 до10 мин, - от 20 до 50 мин - от 1 до 9 ч Автоматическое тестирование герметичности гибких эндоскопов. Наличие активной циркуляции жидкостей (детергента, дезинфектанта, воды) по всем каналам эндоскопов. Эффективная система обмыва наружных поверхностей стационарными и вращающимися «спрей-форсунками». Моющее коромысло на крышке камеры. Система подогрева дезинфектантаот 0 до 40 градусов. Система обеззараживания воды с помощью ультрафиолетовой лампы. Система самодезинфекции установки . Автоматическая сушка каналов с помощью спирта. Автоматическое документирование цикла обработки эндоскопов на принтере. Встроенный воздушный компрессор для осушения каналов эндоскопов. Информационнный дисплей и сенсорное управление установкой. Русифицированные органы управления. Индикатор уровня спирта в емкости. Ключ активации режима самодезинфекции. Ключ выбора режима работы. Фильтр дезинфектанта. Термостат. Выключатель питания . Индикатор уровня детергента в емкости. Индикатор уровня дезинфектанта в емкости. Размеры светодиодной панели управления и программирования циклов обработки эндоскопов (ш*в)350*100. Функции панели управления и программирования цикла обработки эндоскопов: - установка времени мойки - переведение мойки в ручной режим - установка времени дезинфекции - переведение дезинфекции в ручном режим - включение подачи воздуха в каналы эндоскопа - принудительный слив всех жидкостей из кюветы - заполнение емкости дезинфектантом - слив отработанного дезинфектанта в отдельную емкость - Проведение теста на герметичность эндоскопа - Работа в автоматическом режиме - Работа каждого этапа (№ 1-6) в ручном режиме - Настройка длительности каждого этапа - Запуск и остановка процесса. - Временная остановка нажатием кнопки в процессе работы автомата. - Сброс настроек - Срабатывание светодиодных лампочек в следующих ситуациях: - в емкости нет дезинфектанта. - в кювете имеются остатки жидкости. - крышка открыта. - отображение всех этапов работы автоматического режима - отображение установленного и оставшегося время мойки дезинфекции и отсутствие дезинфектанта в емкости. Подключение каждого обрабатываемого канала эндоскопа собственным переходником. Корзинка для дезинфекции /стерилизации мелких деталей эндоскопов. Блокировка работы установки при открытии верхней крышки. Возможность принудительного слива жидкостей (детергента, дезинфектанта, воды) в ручном режиме. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов Olympus, Fujinon, Pentax и др. эквивалентов. Емкость бака для дезинфектанта 15 л Расход дезинфектанта Не более 155 мл. Емкость бака для детергента 1,5 л Расход детергента Не более 155 мл. Емкость бака для воды 15 л Расход воды (рабочий поток) Не более 10л/мин Емкость бака для спирта 1,5 л Расход спирта Не более 55 мл. Фитинги (разъемы с автоблокировкой потока) подключения каналов эндоскопов- 4 шт. Система предварительной фильтрации воды. Давление воды От 1,5 до 3,0 кг/см². Звуковая и световая индикация работы. Прозрачная верхняя крышка для камеры укладки эндоскопов, позволяющая следить за исполнением цикла Тип самодизенфекции системы – химический. Встроенные колеса. Размеры автомата (мм) 550 х 550 х 920 Размеры кюветы (д*ш*гл) 550*455*204 Параметры электросети (В/Гц) От 220 до 240/ От 50 до 60 Гц Вес (кг) 80 кг | Автомат для мойки и дезинфекции эндоскопов вариант исполнения CYW-100 - 1 шт. Применяется для мойки, дезинфекции высокого уровня истерилизации гибких эндоскопов автоматизированным способом в моечных помещениях эндоскопических отделений и обеспечивает тройную защиту – пациентов, операторов и дорогостоящего эндоскопического оборудования. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов. Возможность обработки одного гибкого эндоскопа с двумя и более внутренними каналами. Способ обработки эндоскопов: автоматический. Благодаря распределению давления воздуха и сопротивления воды, автомат выполняет качественную очистку эндоскопов как снаружи, так и изнутри. Обработка проводится как с помощью автоматической программы, так и с помощью вручную настроенного цикла. Машина оснащена эффективной и высокоточной системой автодиагностики, которая выявляет любые возникающие неполадки. Автомат соответствует следующим характеристикам: Возможность обработки одного гибкого эндоскопа. Возможность применения различных дезинфицирующих средств. Окончательная/предстерилизационнаяочистка. Дезинфекция высокого уровня. Подготовка эндоскопа к исследованию/хранению (продувка каналов воздухом). Этапы обработки эндоскопа в автоматическом режиме: -промывка водой, очистка эндоскопа моющим средством, отмыв от моющего средства, продувка каналов воздухом, дезинфекция высокого уровня или стерилизация, отмыв от дезинфицирующего средства, продувка каналов воздухом, сушка каналов, продувка спиртом, продувка каналов воздухом. Количество трех режимов работы: автоматического, ручного, настраиваемого. Открытая система программирования. Возможности свободного программирования (программы): - технического сервиса и перепрограммирования аппарата; - адаптирования основных этапов обработки в зависимости от требований конкретного ЛПУ; - программа только для дезинфекции эндоскопов Режим очистки эндоскопов водой (режим): - от 10 сек. до 60 сек. с дискретностью 10 сек.; - от 1 мин до 5 мин. с дискретностью 1 мин. Промывка детергентом (режим) -20 сек. Установка времени обработки дезинфектантом или стерилизация (режим): - от 1 до10 мин, - от 20 до 50 мин - от 1 до 9 ч Обработка каналов спиртом (режим) - 5 сек. Автоматическая сушка каналов воздухом (режим) - 5 сек. Времени ДВУ или стерилизации эндоскопов (режим): - от 1 до10 мин, - от 20 до 50 мин - от 1 до 9 ч Автоматическое тестирование герметичности гибких эндоскопов. Наличие активной циркуляции жидкостей (детергента, дезинфектанта, воды) по всем каналам эндоскопов. Эффективная система обмыва наружных поверхностей стационарными и вращающимися «спрей-форсунками». Моющее коромысло на крышке камеры. Система подогрева дезинфектантаот 0 до 40 градусов. Система обеззараживания воды с помощью ультрафиолетовой лампы. Система самодезинфекции установки . Автоматическая сушка каналов с помощью спирта. Автоматическое документирование цикла обработки эндоскопов на принтере. Встроенный воздушный компрессор для осушения каналов эндоскопов. Информационнный дисплей и сенсорное управление установкой. Русифицированные органы управления. Индикатор уровня спирта в емкости. Ключ активации режима самодезинфекции. Ключ выбора режима работы. Фильтр дезинфектанта. Термостат. Выключатель питания . Индикатор уровня детергента в емкости. Индикатор уровня дезинфектанта в емкости. Размеры светодиодной панели управления и программирования циклов обработки эндоскопов (ш*в)350*100. Функции панели управления и программирования цикла обработки эндоскопов: - установка времени мойки - переведение мойки в ручной режим - установка времени дезинфекции - переведение дезинфекции в ручном режим - включение подачи воздуха в каналы эндоскопа - принудительный слив всех жидкостей из кюветы - заполнение емкости дезинфектантом - слив отработанного дезинфектанта в отдельную емкость - Проведение теста на герметичность эндоскопа - Работа в автоматическом режиме - Работа каждого этапа (№ 1-6) в ручном режиме - Настройка длительности каждого этапа - Запуск и остановка процесса. - Временная остановка нажатием кнопки в процессе работы автомата. - Сброс настроек - Срабатывание светодиодных лампочек в следующих ситуациях: - в емкости нет дезинфектанта. - в кювете имеются остатки жидкости. - крышка открыта. - отображение всех этапов работы автоматического режима - отображение установленного и оставшегося время мойки дезинфекции и отсутствие дезинфектанта в емкости. Подключение каждого обрабатываемого канала эндоскопа собственным переходником. Корзинка для дезинфекции /стерилизации мелких деталей эндоскопов. Блокировка работы установки при открытии верхней крышки. Возможность принудительного слива жидкостей (детергента, дезинфектанта, воды) в ручном режиме. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов Olympus, Fujinon, Pentax и др. эквивалентов. Емкость бака для дезинфектанта - 15 л. Расход дезинфектанта- 155 мл. Емкость бака для детергента - 1,5 л Расход детергента - 155 мл. Емкость бака для воды- 15 л Расход воды (рабочий поток) - 10л/мин. Емкость бака для спирта- 1,5 л Расход спирта - 55 мл. Фитинги (разъемы с автоблокировкой потока) подключения каналов эндоскопов- 4 шт. Система предварительной фильтрации воды. Давление воды От 1,5 до 3,0 кг/см². Звуковая и световая индикация работы. Прозрачная верхняя крышка для камеры укладки эндоскопов, позволяющая следить за исполнением цикла Тип самодизенфекции системы – химический. Встроенные колеса. Размеры автомата (мм) 550 х 550 х 920 Размеры кюветы (д*ш*гл) 550*455*204 Параметры электросети (В/Гц) От 220 до 240/ От 50 до 60 Гц Вес (кг) 80 кг | Соответствует заявленному параметру |
| Дополнительные комплектующие |  |  |
| КоннекторOLYMPUS - 1 шт. Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов OLYMPUS к Автомату для мойки CYW-100. | КоннекторOLYMPUS - 1 шт. Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов OLYMPUS к Автомату для мойки CYW-100. | Соответствует заявленному параметру |
| КоннекторPENTAX - 1 шт. Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов PENTAXS к Автомату для мойки CYW-100. | КоннекторPENTAX - 1 шт. Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов PENTAXS к Автомату для мойки CYW-100. | Соответствует заявленному параметру |
| КоннекторFUJINON - 1 шт. Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов FUJINON к Автомату для мойки CYW-100. | КоннекторFUJINON - 1 шт. Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов FUJINON к Автомату для мойки CYW-100. | Соответствует заявленному параметру |
| Принтер - 1 шт. Принтер встраиваемый в автомат CYW-100, буквенно-цифровой, подробно фиксирует данные процесса обработки. Отображает значения: температура, длительность процесса, номер цикла и закладки, дата, общая длительность цикла и т.д. Стойкая печать с сохранением яркости отчета до 20 лет. | Принтер - 1 шт. Принтер встраиваемый в автомат CYW-100, буквенно-цифровой, подробно фиксирует данные процесса обработки. Отображает значения: температура, длительность процесса, номер цикла и закладки, дата, общая длительность цикла и т.д. Стойкая печать с сохранением яркости отчета до 20 лет. | Соответствует заявленному параметру |
| Пре-фильтр - 1 шт. Фильтр грубой очистки воды. Является первой ступенью в системе фильтрации. Задерживает частицы размером до 50 мкм. | Пре-фильтр - 1 шт. Фильтр грубой очистки воды. Является первой ступенью в системе фильтрации. Задерживает частицы размером до 50 мкм. | Соответствует заявленному параметру |
| Угольный фильтр - 1 шт. Угольный фильтр является второй ступенью в системе фильтрации. Задерживает в том числе органические и хлорсодержащие кислоты. | Угольный фильтр - 1 шт. Угольный фильтр является второй ступенью в системе фильтрации. Задерживает в том числе органические и хлорсодержащие кислоты. | Соответствует заявленному параметру |
| Фильтр тонкой очистки - 1 шт. Третья ступень очистки воды. Механическая очистка от взвешенных микрочастиц размером более 1 мкм., окончательно устраняют мутность воды. Фильтрует воду максимально глубоко | Фильтр тонкой очистки - 1 шт. Третья ступень очистки воды. Механическая очистка от взвешенных микрочастиц размером более 1 мкм., окончательно устраняют мутность воды. Фильтрует воду максимально глубоко. | Соответствует заявленному параметру |
| Требования к условиям эксплуатации |  |  |
| Ровная поверхность пола (масса автомата – 80 кг). Подвод к автомату магистрали холодной воды с установкой фильтра грубой очистки воды, а также шарового вентиля, заканчивающегося наружной резьбой ½”. Соединение машины с вентилем осуществляется гибким шлангом с накидной гайкой ½”. Давление воды в магистрали должно быть в пределах 2,5-5 кгс/см2. Канализация для обеспечения слива отработанной жидкости из автомата в процессе его работы. Электрическая сеть однофазного переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. В помещении должен быть контур заземления. Корпус автомата необходимо заземлить в соответствиями с требованиями ПУЭ. | Ровная поверхность пола (масса автомата – 80 кг). Подвод к автомату магистрали холодной воды с установкой фильтра грубой очистки воды, а также шарового вентиля, заканчивающегося наружной резьбой ½”. Соединение машины с вентилем осуществляется гибким шлангом с накидной гайкой ½”. Давление воды в магистрали должно быть в пределах 2,5-5 кгс/см2. Канализация для обеспечения слива отработанной жидкости из автомата в процессе его работы. Электрическая сеть однофазного переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. В помещении должен быть контур заземления. Корпус автомата необходимо заземлить в соответствиями с требованиями ПУЭ. | Соответствует заявленному параметру |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп    Машина моечная для гибких эндоскопов       в количестве 1 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ITTS»  на сумму   8 707 392, 00  ( Восемь миллионов семьсот семь тысяч триста девяносто две  ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии    главный бухгалтер                                                                             Казанова О.В.

Член комиссии     врач хирург                                                                                         Стовбур И.Г.

Член комиссии      юрист консульт                                                                                 Пастушок И.З.

Член комиссии       медтехник                                                                                          Саевич С.И.

Член комиссии       главная медсестра                                                                           Шемченко Д.К.

Секретарь комиссии                                                                                                          Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13