ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 5 Весы электронные настольные для новорожденных и детей ( с механическим ростомером) в кол-ве – 19 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 24 марта  2023 года до 11.00 часов

13 Апреля  2023 года.

с.Денисовка                                                                                                              25.04.2023 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А. заместитель главного врача.

Члены комиссии:

Стовбур И.Г.                                                             врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Шемченко Д.К.                                                          главная медсестра.

Баймурзина С.Б.                                                       врач реабилитолог.

Амирова С.М.                                                           бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                               медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам

Лот №5  Весы электронные настольные для новорожденных и детей ( с механическим ростомером)

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Весы электронные настольные для новорожденных и детей ( с механическим ростомером) |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутра лет | Предназначены для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до полутора лет и измерения роста в родильных отделениях и детских отделениях больниц, поликлиник и центров реанимаций педиатрического профиля, а также в яслях и других детских учреждениях. Электропитание: от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В – аккумулятора или от сети 220В/50Гц через адаптер (поставляется в комплекте). Весы позволяют: • определять вес и рост ребенка; • фиксировать и сохранять в энергонезависимой памяти результат последнего взвешивания; • выводить на табло индикации разность показаний веса имеющегося и ранее зафиксированного; • производить выборку массы тары (детских принадлежностей) из диапазона взвешивания. Весы имеют: • автономное питание, • экономный режим работы; • регулировку яркости индикации; • сигнализацию разрядки аккумулятора; • звуковое подтверждение нажатия клавиш; • возможность отключения звука нажатия клавиш; • сигнализацию о перегрузке; • встроенный ростомер, позволяющий одновременно с определением веса ребенка определить его рост (по желанию потребителя); • возможность передачи данных взвешивания на компьютер (по желанию потребителя). Весы рекомендуются к применению в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети. Весы выпускаются в модификациях отличающихся ценой поверочного деления; НмПВ; наличием механического ростомера и интерфейса; цветовым решением корпуса. Предел допустимой погрешности при поверке весов с величиной чековой части в диапазоне веса 1 г/2 г/5 г: ±0,5 от 0,02 кг до 0,5 кг включительно ±1 г от 0,5 кг до 2 кг включительно Свыше 2 кг до 4 кг включительно ±2 г Свыше 4 кг до 6 кг включительно ±3 г Свыше 6 кг до 10 кг включительно ±5 г От 10 кг до 15 кг ±7,5 г Предел допускаемой погрешности при поверке весов с величиной чековой части в диапазоне веса 2 г/5 г: ±1г от 0,04 кг до 1 кг включительно Свыше 1 кг до 4 кг включительно ±2 г Свыше 4 кг до 6 кг включительно ±3 г Свыше 6 кг до 10 кг включительно ±5 г От 10 кг до 15 кг ±7,5 г Предел допускаемой погрешности при проверке весов при величине чековой части массой 5 ​​г: ±2,5 г от 0,1 кг до 2,5 кг включительно От 2,5 кг до 10 кг включительно ±5 г От 10 кг до 15 кг ±7,5 г Погрешность измерения при эксплуатации (пользователе) равна кратной погрешности измерения при проверке. Время измерения веса/роста, не более 1,5 с Максимальный предел измерения высоты (MPI), м 0,8 Предел измерения минимальной высоты (NmPI), м 0,4 Дискретная индикация измерения высоты, мм 1 Погрешность измерения роста пациента, мм ±4 Настройки сетевого адаптера питания: -напряжение, от 187 В до 242 В - частота, Гц от 49 до 51 Питание от встроенного источника постоянного тока (аккумулятор). - номинальное напряжение, В В - потребляемая мощность не более 20/2 Вт С сигнализацией при снижении напряжения питания весов ниже установленных значений Габаритные размеры, не более, мм: не более 600х380х200 Масса весов, кг не более 2,6 Вероятность непрерывной работы до 2000 часов равна 0,92. Принцип работы весов основан на измерении нагрузки, прикладываемой к грузоподъемному устройству, преобразовании ее в частотную сигнализацию с помощью датчика вибрации, вырабатываемого в микропроцессорном устройстве. Результаты измерения отображаются на индикаторе, расположенном в корпусе весов. В Весах нет драгоценных металлов. Основные функции клавиш управления: • "ON" - клавиша "ON" (на правой стороне шкафа) - для включения и выключения весов. • Клавиша «Т» (на панели): - выбор контейнера (вес детских принадлежностей) - обнулить показатели перед измерением ребенка, - изменение подсветки дисплея индикации; • Клавиша «P» (на панели), чтобы показать разницу в измерении с предыдущей и текущей версиями, сохраненными на дисплее, - включить/выключить звук при нажатии клавиши; • Клавиша «F» (на панели) для сохранения показаний веса ребенка в памяти весов. Значение сигнальной информации, отображаемой на дисплее во время работы: - "Р" и звуковой сигнал - если вес груза, измеренный вместе с тарой, более 15 кг; ". » (мигание) на дисплее – весы перешли в экономичный («спящий») режим работы. Весы оснащены экономичным источником питания. "-"- перед цифровой информацией (на ненагруженном приемнике нажатием клавиши «Р») показывает зарегистрированный и сохраненный в памяти весов вес ребенка; | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: Руководство по эксплуатации – 1 шт Весы в сборе – 1 шт Сетевой адаптер – 1 шт. Упаковочная тара – 1 комплект. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: КГП "Денисовская районная больница" УЗ Акимата Костанайской области Костанайская область, Денисовский р-н, с. Денисовка, ул. Маслозаводская 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа |
| 7 | Требование к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  1 995 000,00 (Один миллион девятьсот девяносто пять тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Альфа Медикал » | БИН:060440003504 | 12.04.2023г в 17 часов 20 минут | 75 200,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «Альфа Медикал»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО « Альфа Медикал»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Заявленные параметры Весы настольные для новорожденных и детей ( механическим ростомером) ВЭНд-01- «Малыш» - 15-С-5-Рм-А | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Предназначены для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до полутора лет и измерения роста в родильных отделениях и детских отделениях больниц, поликлиник и центров реанимаций педиатрического профиля, а также в яслях и других детских учреждениях. Электропитание: от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В – аккумулятора или от сети 220В/50Гц через адаптер (поставляется в комплекте). Весы позволяют: • определять вес и рост ребенка; • фиксировать и сохранять в энергонезависимой памяти результат последнего взвешивания; • выводить на табло индикации разность показаний веса имеющегося и ранее зафиксированного; • производить выборку массы тары (детских принадлежностей) из диапазона взвешивания. Весы имеют: • автономное питание, • экономный режим работы; • регулировку яркости индикации; • сигнализацию разрядки аккумулятора; • звуковое подтверждение нажатия клавиш; • возможность отключения звука нажатия клавиш; • сигнализацию о перегрузке; • встроенный ростомер, позволяющий одновременно с определением веса ребенка определить его рост (по желанию потребителя); • возможность передачи данных взвешивания на компьютер (по желанию потребителя). Весы рекомендуются к применению в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети. Весы выпускаются в модификациях отличающихся ценой поверочного деления; НмПВ; наличием механического ростомера и интерфейса; цветовым решением корпуса. Предел допустимой погрешности при поверке весов с величиной чековой части в диапазоне веса 1 г/2 г/5 г: ±0,5 от 0,02 кг до 0,5 кг включительно ±1 г от 0,5 кг до 2 кг включительно Свыше 2 кг до 4 кг включительно ±2 г Свыше 4 кг до 6 кг включительно ±3 г Свыше 6 кг до 10 кг включительно ±5 г От 10 кг до 15 кг ±7,5 г Предел допускаемой погрешности при поверке весов с величиной чековой части в диапазоне веса 2 г/5 г: ±1г от 0,04 кг до 1 кг включительно Свыше 1 кг до 4 кг включительно ±2 г Свыше 4 кг до 6 кг включительно ±3 г Свыше 6 кг до 10 кг включительно ±5 г От 10 кг до 15 кг ±7,5 г Предел допускаемой погрешности при проверке весов при величине чековой части массой 5 ​​г: ±2,5 г от 0,1 кг до 2,5 кг включительно От 2,5 кг до 10 кг включительно ±5 г От 10 кг до 15 кг ±7,5 г Погрешность измерения при эксплуатации (пользователе) равна кратной погрешности измерения при проверке. Время измерения веса/роста, не более 1,5 с Максимальный предел измерения высоты (MPI), м 0,8 Предел измерения минимальной высоты (NmPI), м 0,4 Дискретная индикация измерения высоты, мм 1 Погрешность измерения роста пациента, мм ±4 Настройки сетевого адаптера питания: -напряжение, от 187 В до 242 В - частота, Гц от 49 до 51 Питание от встроенного источника постоянного тока (аккумулятор). - номинальное напряжение, В В - потребляемая мощность не более 20/2 Вт С сигнализацией при снижении напряжения питания весов ниже установленных значений Габаритные размеры, не более, мм: не более 600х380х200 Масса весов, кг не более 2,6 Вероятность непрерывной работы до 2000 часов равна 0,92. Принцип работы весов основан на измерении нагрузки, прикладываемой к грузоподъемному устройству, преобразовании ее в частотную сигнализацию с помощью датчика вибрации, вырабатываемого в микропроцессорном устройстве. Результаты измерения отображаются на индикаторе, расположенном в корпусе весов. В Весах нет драгоценных металлов. Основные функции клавиш управления: • "ON" - клавиша "ON" (на правой стороне шкафа) - для включения и выключения весов. • Клавиша «Т» (на панели): - выбор контейнера (вес детских принадлежностей) - обнулить показатели перед измерением ребенка, - изменение подсветки дисплея индикации; • Клавиша «P» (на панели), чтобы показать разницу в измерении с предыдущей и текущей версиями, сохраненными на дисплее, - включить/выключить звук при нажатии клавиши; • Клавиша «F» (на панели) для сохранения показаний веса ребенка в памяти весов. Значение сигнальной информации, отображаемой на дисплее во время работы: - "Р" и звуковой сигнал - если вес груза, измеренный вместе с тарой, более 15 кг; ". » (мигание) на дисплее – весы перешли в экономичный («спящий») режим работы. Весы оснащены экономичным источником питания. "-"- перед цифровой информацией (на ненагруженном приемнике нажатием клавиши «Р») показывает зарегистрированный и сохраненный в памяти весов вес ребенка; Дополнительные комплектующие: Руководство по эксплуатации – 1 шт Весы в сборе – 1 шт Сетевой адаптер – 1 шт. Упаковочная тара – 1 комплект. | Предназначены для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до полутора лет и измерения роста в родильных отделениях и детских отделениях больниц, поликлиник и центров реанимаций педиатрического профиля, а также в яслях и других детских учреждениях. Электропитание: от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В – аккумулятора или от сети 220В/50Гц через адаптер (поставляется в комплекте). Весы позволяют: • определять вес и рост ребенка; • фиксировать и сохранять в энергонезависимой памяти результат последнего взвешивания; • выводить на табло индикации разность показаний веса имеющегося и ранее зафиксированного; • производить выборку массы тары (детских принадлежностей) из диапазона взвешивания. Весы имеют: • автономное питание, • экономный режим работы; • регулировку яркости индикации; • сигнализацию разрядки аккумулятора; • звуковое подтверждение нажатия клавиш; • возможность отключения звука нажатия клавиш; • сигнализацию о перегрузке; • встроенный ростомер, позволяющий одновременно с определением веса ребенка определить его рост (по желанию потребителя); • возможность передачи данных взвешивания на компьютер (по желанию потребителя). Весы рекомендуются к применению в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети. Весы выпускаются в модификациях отличающихся ценой поверочного деления; НмПВ; наличием механического ростомера. Предел допустимой погрешности при поверке весов с величиной чековой части в диапазоне веса 1 г/2 г/5 г: ±0,5 от 0,02 кг до 0,5 кг включительно ±1 г от 0,5 кг до 2 кг включительно Свыше 2 кг до 4 кг включительно ±2 г Свыше 4 кг до 6 кг включительно ±3 г Свыше 6 кг до 10 кг включительно ±5 г От 10 кг до 15 кг ±7,5 г Предел допускаемой погрешности при поверке весов с величиной чековой части в диапазоне веса 2 г/5 г: ±1г от 0,04 кг до 1 кг включительно Свыше 1 кг до 4 кг включительно ±2 г Свыше 4 кг до 6 кг включительно ±3 г Свыше 6 кг до 10 кг включительно ±5 г От 10 кг до 15 кг ±7,5 г Предел допускаемой погрешности при проверке весов при величине чековой части массой 5 ​​г: ±2,5 г от 0,1 кг до 2,5 кг включительно От 2,5 кг до 10 кг включительно ±5 г От 10 кг до 15 кг ±7,5 г Погрешность измерения при эксплуатации (пользователе) равна кратной погрешности измерения при проверке. Время измерения веса/роста, не более 1,5 с Максимальный предел измерения высоты (MPI), м 0,8 Предел измерения минимальной высоты (NmPI), м 0,4 Дискретная индикация измерения высоты, мм 1 Погрешность измерения роста пациента, мм ±4 Настройки сетевого адаптера питания: -напряжение, от 187 В до 242 В - частота, Гц от 49 до 51 Питание от встроенного источника постоянного тока (аккумулятор). - номинальное напряжение, В В - потребляемая мощность не более 20/2 Вт С сигнализацией при снижении напряжения питания весов ниже установленных значений Габаритные размеры, не более, мм: не более 600х380х200 Масса весов, кг не более 2,6 Вероятность непрерывной работы до 2000 часов равна 0,92. Принцип работы весов основан на измерении нагрузки, прикладываемой к грузоподъемному устройству, преобразовании ее в частотную сигнализацию с помощью датчика вибрации, вырабатываемого в микропроцессорном устройстве. Результаты измерения отображаются на индикаторе, расположенном в корпусе весов. В Весах нет драгоценных металлов. Основные функции клавиш управления: • "ON" - клавиша "ON" (на правой стороне шкафа) - для включения и выключения весов. • Клавиша «Т» (на панели): - выбор контейнера (вес детских принадлежностей) - обнулить показатели перед измерением ребенка, - изменение подсветки дисплея индикации; • Клавиша «P» (на панели), чтобы показать разницу в измерении с предыдущей и текущей версиями, сохраненными на дисплее, - включить/выключить звук при нажатии клавиши; • Клавиша «F» (на панели) для сохранения показаний веса ребенка в памяти весов. Значение сигнальной информации, отображаемой на дисплее во время работы: - "Р" и звуковой сигнал - если вес груза, измеренный вместе с тарой, более 15 кг; ". » (мигание) на дисплее – весы перешли в экономичный («спящий») режим работы. Весы оснащены экономичным источником питания. "-"- перед цифровой информацией (на ненагруженном приемнике нажатием клавиши «Р») показывает зарегистрированный и сохраненный в памяти весов вес ребенка; Дополнительные комплектующие: Руководство по эксплуатации – 1 шт Весы в сборе – 1 шт Сетевой адаптер – 1 шт. Упаковочная тара – 1 комплект. | Соответствует заявленным параметрам |

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО « Альфа Медикал»    проходит тендерную документацию.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп

Весы настольные для  новорожденных  и детей ( механическим ростомером)   в кол-ве – 19 шт.  состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО « Альфа Медикал»        на сумму  1 428 800, 00  ( Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот ) тенге

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А. заместитель главного врача.

Члены комиссии:

Стовбур И.Г.                                                             врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Шемченко Д.К.                                                          главная медсестра.

Баймурзина С.Б.                                                       врач реабилитолог.

Амирова С.М.                                                           бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                               медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам