ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 6 Наркозно дыхательный аппарат  в кол-ве – 1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 24 марта  2023 года до 11.00 часов

13 Марта  2023 года.

с.Денисовка                                                                                                              25.04.2023 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А. заместитель главного врача.

Члены комиссии:

Стовбур И.Г.                                                             врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Шемченко Д.К.                                                          главная медсестра.

Баймурзина С.Б.                                                       врач реабилитолог.

Амирова С.М.                                                           бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                               медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам

Лот № 6   Наркозно дыхательный аппарат

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Наркозно дыхательный аппарат |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Установка анестезии | Функциональные требования к базовой комплектации: Аппарат - адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. Технические характеристики базовой комплектации: Тип вентилятора -: электронно- управляемый, электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы - контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не влияют на дозировку дыхательного объёма. Возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция продолжается атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата- вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Версия аппарата на 2 газа: наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат производит мониторинг следующих параметров: инспираторный O2: от 10 до 100%, частота дыхания: от 2 до 99 вд/мин, дыхательный объём на выдохе: от 0 до 1500 мл, минутный объём на выдохе: от 0 до 32 л/мин, Пиковое давление газа: 0 до 80 смН2О, ПДКВ: 0-30 смН2О Давление плато: 0-80 смН2О Среднее давление: 0-50 смН2О (среднеинтегральное давление в дыхательных путях в течение всего дыхательного цикла, зависит от ЧД, Pinsp, PEEP, Ti, Те и Vinsp.). Давление в дыхательных путях отображаются в цифровых значениях и в виде диаграммы. Масштабирование диаграммы давления выполняется автоматически. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя. При каждом включении аппарат автоматически проводит самотестирование и калибровку всех систем. Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая не меньше 23%. При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд включается звуковой сигнал; Система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков. В случае сбоя внешнего электропитания не происходит перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат переходит в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей выводится уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% выводится уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% появляется предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет - 10 минут. В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции При полном отсутствии О2 аппарат продолжает вентиляцию воздухом. Наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Клапан сброса избыточного давления в дыхательных путях открывается при 75 ± 5 смН2О. Клапан выравнивания отрицательного давления в дыхательных путях открывается при от -7,5 до -9,0 смН2О Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов. Регулировка потока осуществляется механическими ротаметрами. Индикация потока газов осуществляется стеклянными измерителями потока. На кислородной линии предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар мигает красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхний лимит тревоги настраивается в диапазоне от 10 до 70смН2О; нижний лимит тревоги в диапазоне от 5 до 30 смН2О; минутный объем (верхний лимит тревоги настраивается в диапазоне 0,1–20,0л/мин, нижний лимит тревоги: 0,0 - 19,9л/мин) Тревоги апноэ при остановке дыхания/вентиляции, при разгерметизации системы. Тревоги по давлению апное при Частоте дыхания ≥6 в мин.: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 15 сек. и тревога «Предупреждение», если то же значение не превышается более 30 сек. В режимах Ручная/Спонтанная вентиляция, при Частоте дыхания <6 в мин: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 30 сек. и «Предупреждение», если то же значение не превышается более 60 сек. Тот же алгоритм тревог по потоку апное, если не достигается Vt в 20мл. Концентрация кислорода (верхний лимит тревоги: 19-100%; нижний лимит тревоги: 18-99%). Аппарат может распознавать, было ли снижение концентрации О2 вызвано фактическим его снижением или неполадкой датчика О2. Тревоги дифференцируются соответственно: при фактическом снижении концентрации О2 приоритетность тревоги выше. Технические характеристики: Диапазон давления в системе: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: 15-70 смН2О; Дыхательный объем: 20-1400 мл; Частота дыхания: 4-60 в мин.; Частота дыхания минимальная в режиме апное: от 3 до 20 в мин. Время вдоха: от 0,3 до 4,0 сек. Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; ПДКВ: 0-20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: ПДКВ + от 5 до 65 смН2О; Поток на вдохе: 10-85 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,02 дo 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: 2-15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: 6,5” (16,5см); управление настройками посредством кнопок и вращающегося нажимного манипулятора. Концентрация кислорода - от 21 дo 100 об. %.; при расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). Увеличенная подача кислорода в дыхательную систему и дыхательный мешок в обход вентилятора и испарителя (посредством кнопки на лицевой панели аппарата): от 25 л/мин до 75 л/мин в зависимости от давления О2 на входе в аппарат. Увеличенная подача кислорода возможна и при отключенном наркозном аппарате. Измерение комплайнса системы: от 0,2 до 6,0 мл/смH2O ±0,2 мл/смH2O или ±10 % от фактического комплайнса, в зависимости от того, какое значение больше. Компактная дыхательная система: Объем: (включая заполненный абсорбер и исключая трубки): 1,7 л + мешок. Растяжимость: 0,35 мл/смH2O в автоматическом режиме (управление по объему), не включая растяжимость шлангов пациента. Объем канистры для абсорбера: 1,5л. Канистра автоклавируема. Сопротивление дыхательной системы: на вдохе 5,0 смH2O; на выдохе 4,6 смH2O. Электропитание: От сети: не настраиваемое: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: - 45 минут минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 120 минут. Стабилизатор напряжения: Мощность на выходе, Вт: 1200 Поддержка AVR: Есть Напряжение на входе: 220 В Особенности: LCD-дисплей Индикатор работы от сети, Индикатор перегрузки Компактные размеры прочная конструкция Рабочая температура: 0-40°C Влажность: 0-90 % Ручка для переноса Размеры (Ш х В х Г) 13.4 х 18 х 24 см Вес изделия: 5.6 кг Прочие параметры: Аппарат располагает тележкой с 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Аппарат имеет RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков Vapor 2000 с креплением | Работает без подогрева. Предусмотрена термокомпенсация. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Тип крепления испарителя AutoExclusion. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. (для Севофлюрана) Объем заполнения – 360 мл. Скорость газотока – от 0,15 до 15 л/мин и от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Степень точности дозировки анестетика: ±0,25 об.% или ±20 % отн. при температуре от 15 до 350С и потоке газа от 0,25 до 10 л/мин.; +0,35 / -0,25 об.% или +30 / -20 % отн. при температуре от 10 до 150С и от 35 до 400С и при потоке от 10 до 15 л/мин. Аэродинамическое сопротивление включенного испарителя при температуре 220С и потоке 10л/мин – - 70 мбар. Температурный диапазон при эксплуатации: от 10 до 40°C. Допустимый угол наклона: - 300 во время работы. Во время транспортировки (режим «Т») – любой угол наклона. Испаритель не содержит латекса. | 1шт. |
|  |  | 3 | Шланги: кислородный | Шланг для подачи кислорода, разъём NIST, длина – 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланги: сжатого воздуха | Шланг для подачи сжатого медицинского воздуха, разъём NIST, длина – 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Имитатор легких пациента: (взрослый) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях). Тестовые легкие TestLung, взрослое, не содержит латекса. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Компрессор медицинского воздуха | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Качество воздуха: фильтрованный сжатый воздух без содержания масла. Размер ячеек фильтров: до 1мкм. Рабочее давление: 4 бар. Производительность подачи воздуха (непрерывная подача) – 30л/мин при давлении 3 бар. Наличие индикации повышенной температуры: визуальная и звуковая. Уровень звукового давления: до 49дБ при максимальной постоянной подаче. Энергопотребление - 484Вт. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. Адаптированы для пациентов весом от 20кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента детский (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. Адаптированы для пациентов весом до 20кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока (многоразовый, комплект из 5шт.) | Датчик потока термоанемометрический. Устанавливается в дыхательном модуле наркозного аппарата. Для мониторинга потока требуется только один датчик. Комплект 5 шт. | 1 комплект. |
|  |  | 3 | Датчик кислорода (замена - раз в год) | Датчик О2. Принцип действия - электрохимический (гальваническая ячейка) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Бактериальный фильтр одноразовый (комплект 50шт.) | Противомикробный и противовирусный фильтр - одноразового использования для дыхательных объёмов от - 100 до - 1500 мл. Бактериальная фильтрация - 99,999; вирусная фильтрация - 99,99. Объём мертвого пространства - 30мл. Макс. время использования - 24ч. Комплект – 50 шт. | 1 комплект. |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. Комплект – 2 шт. | 1 комплект. |
|  |  | 6 | Маска наркозная (комплект 3 шт.) | Маски многоразового использования, изготовлены из медицинского силикона и имеют анатомическую форму, адаптированную для каждой возрастной группы пациентов. Маски имеют мягкую и гибкую структуру, что обеспечивает их герметичное прилегание к лицу пациента. Маски прозрачны, что позволяет контролировать цвет кожных покровов под маской. | 1 комплект из 3 шт. |
|  |  | 7 | Лицевая маска для анестезии /одноразовая/без кольца с креплениями/размер 1/2/3 для недоношенных младенцев/для младенцев ( к-кт 90шт.) | Маски одноразовые (для детей). Имеют анатомическую форму для более комфортного прилегания. Маски прозрачны для возможности контроля цвета кожных покровов под маской. Комплект - 90 шт. | 1 комплект. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к окружающей среде: Во время работы: Температура от 10 °C до 35 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). При хранении и транспортировке: Температура от –20 °C до 70 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). Электрические характеристики: Питание от сети 100 В до 240 В Основной источник питания 100 В до 240 В (AC) ±10 % / 50 Гц/60 Гц ±3 Гц; Потребляемая мощность – 30W |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Пункт назначения, согласно условиям договора |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ - 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в полугодие. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа |
| 7 | Требование к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  19 950 000,00 (Девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят  тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО « Диагаль» | БИН:070440011854 | 04.04.2023г в 11 часов 58 минут | 19 900 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «Диагаль»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «Диагаль»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Заявленные параметры Установка анестезии Fabius plus. Производитель Dragerwerk AG ₰ Co. KGaA, Германия | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Функциональные требования к базовой комплектации: Аппарат - адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. Технические характеристики базовой комплектации: Тип вентилятора -: электронно- управляемый, электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы - контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не влияют на дозировку дыхательного объёма. Возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция продолжается атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата- вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Версия аппарата на 2 газа: наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат производит мониторинг следующих параметров: инспираторный O2: от 10 до 100%, частота дыхания: от 2 до 99 вд/мин, дыхательный объём на выдохе: от 0 до 1500 мл, минутный объём на выдохе: от 0 до 32 л/мин, Пиковое давление газа: 0 до 80 смН2О, ПДКВ: 0-30 смН2О Давление плато: 0-80 смН2О Среднее давление: 0-50 смН2О (среднеинтегральное давление в дыхательных путях в течение всего дыхательного цикла, зависит от ЧД, Pinsp, PEEP, Ti, Те и Vinsp.). Давление в дыхательных путях отображаются в цифровых значениях и в виде диаграммы. Масштабирование диаграммы давления выполняется автоматически. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя. При каждом включении аппарат автоматически проводит самотестирование и калибровку всех систем. Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая не меньше 23%. При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд включается звуковой сигнал; Система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков. В случае сбоя внешнего электропитания не происходит перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат переходит в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей выводится уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% выводится уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% появляется предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет - 10 минут. В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции При полном отсутствии О2 аппарат продолжает вентиляцию воздухом. Наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Клапан сброса избыточного давления в дыхательных путях открывается при 75 ± 5 смН2О. Клапан выравнивания отрицательного давления в дыхательных путях открывается при от -7,5 до -9,0 смН2О Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов. Регулировка потока осуществляется механическими ротаметрами. Индикация потока газов осуществляется стеклянными измерителями потока. На кислородной линии предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар мигает красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхний лимит тревоги настраивается в диапазоне от 10 до 70смН2О; нижний лимит тревоги в диапазоне от 5 до 30 смН2О; минутный объем (верхний лимит тревоги настраивается в диапазоне 0,1–20,0л/мин, нижний лимит тревоги: 0,0 - 19,9л/мин) Тревоги апноэ при остановке дыхания/вентиляции, при разгерметизации системы. Тревоги по давлению апное при Частоте дыхания ≥6 в мин.: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 15 сек. и тревога «Предупреждение», если то же значение не превышается более 30 сек. В режимах Ручная/Спонтанная вентиляция, при Частоте дыхания <6 в мин: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 30 сек. и «Предупреждение», если то же значение не превышается более 60 сек. Тот же алгоритм тревог по потоку апное, если не достигается Vt в 20мл. Концентрация кислорода (верхний лимит тревоги: 19-100%; нижний лимит тревоги: 18-99%). Аппарат может распознавать, было ли снижение концентрации О2 вызвано фактическим его снижением или неполадкой датчика О2. Тревоги дифференцируются соответственно: при фактическом снижении концентрации О2 приоритетность тревоги выше. Технические характеристики: Диапазон давления в системе: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: 15-70 смН2О; Дыхательный объем: 20-1400 мл; Частота дыхания: 4-60 в мин.; Частота дыхания минимальная в режиме апное: от 3 до 20 в мин. Время вдоха: от 0,3 до 4,0 сек. Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; ПДКВ: 0-20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: ПДКВ + от 5 до 65 смН2О; Поток на вдохе: 10-85 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,02 дo 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: 2-15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: 6,5” (16,5см); управление настройками посредством кнопок и вращающегося нажимного манипулятора. Концентрация кислорода - от 21 дo 100 об. %.; при расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). Увеличенная подача кислорода в дыхательную систему и дыхательный мешок в обход вентилятора и испарителя (посредством кнопки на лицевой панели аппарата): от 25 л/мин до 75 л/мин в зависимости от давления О2 на входе в аппарат. Увеличенная подача кислорода возможна и при отключенном наркозном аппарате. Измерение комплайнса системы: от 0,2 до 6,0 мл/смH2O ±0,2 мл/смH2O или ±10 % от фактического комплайнса, в зависимости от того, какое значение больше. Компактная дыхательная система: Объем: (включая заполненный абсорбер и исключая трубки): 1,7 л + мешок. Растяжимость: 0,35 мл/смH2O в автоматическом режиме (управление по объему), не включая растяжимость шлангов пациента. Объем канистры для абсорбера: 1,5л. Канистра автоклавируема. Сопротивление дыхательной системы: на вдохе 5,0 смH2O; на выдохе 4,6 смH2O. Электропитание: От сети: не настраиваемое: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: - 45 минут минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 120 минут. Стабилизатор напряжения: Мощность на выходе, Вт: 1200 Поддержка AVR: Есть Напряжение на входе: 220 В Особенности: LCD-дисплей Индикатор работы от сети, Индикатор перегрузки Компактные размеры прочная конструкция Рабочая температура: 0-40°C Влажность: 0-90 % Ручка для переноса Размеры (Ш х В х Г) 13.4 х 18 х 24 см Вес изделия: 5.6 кг Прочие параметры: Аппарат располагает тележкой с 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Аппарат имеет RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. | Функциональные требования к базовой комплектации: Аппарат - адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. Технические характеристики базовой комплектации: Тип вентилятора -: электронно- управляемый, электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы - контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не влияют на дозировку дыхательного объёма. Возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция продолжается атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата- вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Версия аппарата на 2 газа: наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат производит мониторинг следующих параметров: инспираторный O2: от 10 до 100%, частота дыхания: от 2 до 99 вд/мин, дыхательный объём на выдохе: от 0 до 1500 мл, минутный объём на выдохе: от 0 до 32 л/мин, Пиковое давление газа: 0 до 80 смН2О, ПДКВ: 0-30 смН2О Давление плато: 0-80 смН2О Среднее давление: 0-50 смН2О (среднеинтегральное давление в дыхательных путях в течение всего дыхательного цикла, зависит от ЧД, Pinsp, PEEP, Ti, Те и Vinsp.). Давление в дыхательных путях отображаются в цифровых значениях и в виде диаграммы. Масштабирование диаграммы давления выполняется автоматически. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя. При каждом включении аппарат автоматически проводит самотестирование и калибровку всех систем. Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая не меньше 23%. При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд включается звуковой сигнал; Система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков. В случае сбоя внешнего электропитания не происходит перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат переходит в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей выводится уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% выводится уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% появляется предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет - 10 минут. В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции При полном отсутствии О2 аппарат продолжает вентиляцию воздухом. Наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Клапан сброса избыточного давления в дыхательных путях открывается при 75 ± 5 смН2О. Клапан выравнивания отрицательного давления в дыхательных путях открывается при от -7,5 до -9,0 смН2О Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов. Регулировка потока осуществляется механическими ротаметрами. Индикация потока газов осуществляется стеклянными измерителями потока. На кислородной линии предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар мигает красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхний лимит тревоги настраивается в диапазоне от 10 до 70смН2О; нижний лимит тревоги в диапазоне от 5 до 30 смН2О; минутный объем (верхний лимит тревоги настраивается в диапазоне 0,1–20,0л/мин, нижний лимит тревоги: 0,0 - 19,9л/мин) Тревоги апноэ при остановке дыхания/вентиляции, при разгерметизации системы. Тревоги по давлению апное при Частоте дыхания ≥6 в мин.: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 15 сек. и тревога «Предупреждение», если то же значение не превышается более 30 сек. В режимах Ручная/Спонтанная вентиляция, при Частоте дыхания <6 в мин: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 30 сек. и «Предупреждение», если то же значение не превышается более 60 сек. Тот же алгоритм тревог по потоку апное, если не достигается Vt в 20мл. Концентрация кислорода (верхний лимит тревоги: 19-100%; нижний лимит тревоги: 18-99%). Аппарат может распознавать, было ли снижение концентрации О2 вызвано фактическим его снижением или неполадкой датчика О2. Тревоги дифференцируются соответственно: при фактическом снижении концентрации О2 приоритетность тревоги выше. Технические характеристики: Диапазон давления в системе: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: 15-70 смН2О; Дыхательный объем: 20-1400 мл; Частота дыхания: 4-60 в мин.; Частота дыхания минимальная в режиме апное: от 3 до 20 в мин. Время вдоха: от 0,3 до 4,0 сек. Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; ПДКВ: 0-20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: ПДКВ + от 5 до 65 смН2О; Поток на вдохе: 10-85 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,02 дo 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: 2-15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: 6,5” (16,5см); управление настройками посредством кнопок и вращающегося нажимного манипулятора. Концентрация кислорода - от 21 дo 100 об. %.; при расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). Увеличенная подача кислорода в дыхательную систему и дыхательный мешок в обход вентилятора и испарителя (посредством кнопки на лицевой панели аппарата): от 25 л/мин до 75 л/мин в зависимости от давления О2 на входе в аппарат. Увеличенная подача кислорода возможна и при отключенном наркозном аппарате. Измерение комплайнса системы: от 0,2 до 6,0 мл/смH2O ±0,2 мл/смH2O или ±10 % от фактического комплайнса, в зависимости от того, какое значение больше. Компактная дыхательная система: Объем: (включая заполненный абсорбер и исключая трубки): 1,7 л + мешок. Растяжимость: 0,35 мл/смH2O в автоматическом режиме (управление по объему), не включая растяжимость шлангов пациента. Объем канистры для абсорбера: 1,5л. Канистра автоклавируема. Сопротивление дыхательной системы: на вдохе 5,0 смH2O; на выдохе 4,6 смH2O. Электропитание: От сети: не настраиваемое: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи (свинцовокислотные, запаянные, гелевые): 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: - 45 минут минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 120 минут. Стабилизатор напряжения: Мощность на выходе, Вт: 1200 Поддержка AVR: Есть Напряжение на входе: 220 В Особенности: LCD-дисплей Индикатор работы от сети, Индикатор перегрузки Компактные размеры прочная конструкция Рабочая температура: 0-40°C Влажность: 0-90 % Ручка для переноса Размеры (Ш х В х Г) 13.4 х 18 х 24 см Вес изделия: 5.6 кг Прочие параметры: Аппарат располагает тележкой с 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Аппарат имеет RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. | Соответствует заявленным параметрам |
| Работает без подогрева. Предусмотрена термокомпенсация. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Тип крепления испарителя AutoExclusion. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. (для Севофлюрана) Объем заполнения – 360 мл. Скорость газотока – от 0,15 до 15 л/мин и от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Степень точности дозировки анестетика: ±0,25 об.% или ±20 % отн. при температуре от 15 до 350С и потоке газа от 0,25 до 10 л/мин.; +0,35 / -0,25 об.% или +30 / -20 % отн. при температуре от 10 до 150С и от 35 до 400С и при потоке от 10 до 15 л/мин. Аэродинамическое сопротивление включенного испарителя при температуре 220С и потоке 10л/мин – - 70 мбар. Температурный диапазон при эксплуатации: от 10 до 40°C. Допустимый угол наклона: - 300 во время работы. Во время транспортировки (режим «Т») – любой угол наклона. Испаритель не содержит латекса. Шланг для подачи кислорода, разъём NIST, длина – 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) – 1 шт Шланг для подачи сжатого медицинского воздуха, разъём NIST, длина – 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) – 1 шт | Работает без подогрева. Предусмотрена термокомпенсация. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Тип крепления испарителя AutoExclusion. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. (для Севофлюрана) Объем заполнения – 360 мл. Скорость газотока – от 0,15 до 15 л/мин и от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Степень точности дозировки анестетика: ±0,25 об.% или ±20 % отн. при температуре от 15 до 350С и потоке газа от 0,25 до 10 л/мин.; +0,35 / -0,25 об.% или +30 / -20 % отн. при температуре от 10 до 150С и от 35 до 400С и при потоке от 10 до 15 л/мин. Аэродинамическое сопротивление включенного испарителя при температуре 220С и потоке 10л/мин – - 70 мбар. Температурный диапазон при эксплуатации: от 10 до 40°C. Допустимый угол наклона: - 300 во время работы. Во время транспортировки (режим «Т») – любой угол наклона. Испаритель не содержит латекса. Шланг для подачи кислорода, разъём NIST, длина – 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) – 1 шт Шланг для подачи сжатого медицинского воздуха, разъём NIST, длина – 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) – 1 шт |  |
| Дополнительные комплектующие | Дополнительные комплектующие |  |
| Имитатор легких пациента: (взрослый) - Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях). Тестовые легкие TestLung, взрослое, не содержит латекса. – 1 шт. | Имитатор легких пациента: (взрослый) - Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях). Тестовые легкие TestLung, взрослое, не содержит латекса. – 1 шт. |  |
| Компрессор медицинского воздуха - Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Качество воздуха: фильтрованный сжатый воздух без содержания масла. Размер ячеек фильтров: до 1мкм. Рабочее давление: 4 бар. Производительность подачи воздуха (непрерывная подача) – 30л/мин при давлении 3 бар. Наличие индикации повышенной температуры: визуальная и звуковая. Уровень звукового давления: до 49дБ при максимальной постоянной подаче. Энергопотребление - 484Вт. – 1 шт | Компрессор медицинского воздуха - Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Качество воздуха: фильтрованный сжатый воздух без содержания масла. Размер ячеек фильтров: до 1мкм. Рабочее давление: 4 бар. Производительность подачи воздуха (непрерывная подача) – 30л/мин при давлении 3 бар. Наличие индикации повышенной температуры: визуальная и звуковая. Уровень звукового давления: до 49дБ при максимальной постоянной подаче. Энергопотребление - 484Вт. – 1 шт |  |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы: | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |
| Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый)- Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. Адаптированы для пациентов весом от 20кг.- 1 шт | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый)- Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. Адаптированы для пациентов весом от 20кг.- 1 шт |  |
| Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента детский (многоразовый)- Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. Адаптированы для пациентов весом до 20кг. – 1 шт. | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента детский (многоразовый)- Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. Адаптированы для пациентов весом до 20кг. – 1 шт. |  |
| Датчик потока (многоразовый, комплект из 5шт.) - Датчик потока термоанемометрический. Устанавливается в дыхательном модуле наркозного аппарата. Для мониторинга потока требуется только один датчик. Комплект 5 шт. – 1 комплект. | Spirolog Датчик потока (многоразовый, комплект из 5шт.) - Датчик потока термоанемометрический. Устанавливается в дыхательном модуле наркозного аппарата. Для мониторинга потока требуется только один датчик. Комплект 5 шт. – 1 комплект. |  |
| Датчик кислорода (замена - раз в год) - Датчик О2. Принцип действия - электрохимический (гальваническая ячейка) – 1 шт. | Датчик кислорода (замена - раз в год) - Датчик О2. Принцип действия - электрохимический (гальваническая ячейка) – 1 шт. |  |
| Бактериальный фильтр одноразовый (комплект 50шт.) - Противомикробный и противовирусный фильтр - одноразового использования для дыхательных объёмов от - 100 до - 1500 мл. Бактериальная фильтрация - 99,999; вирусная фильтрация - 99,99. Объём мертвого пространства - 30мл. Макс. время использования - 24ч. Комплект – 50 шт. – 1 коплект. | Бактериальный фильтр одноразовый (комплект 50шт.) – Filter CareStar 30 -Противомикробный и противовирусный фильтр - одноразового использования для дыхательных объёмов от - 100 до - 1500 мл. Бактериальная фильтрация - 99,999; вирусная фильтрация - 99,99. Объём мертвого пространства - 30мл. Макс. время использования - 24ч. Комплект – 50 шт. – 1 коплект. |  |
| Абсорбер СО2, контейнер 5 л - Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. Комплект – 2 шт. – 1 комплект. | Абсорбер СО2, контейнер 5 л – Drägersord 800 plus - Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. Комплект – 2 шт. – 1 комплект. |  |
| Маска наркозная (комплект 3 шт.) - Маски многоразового использования, изготовлены из медицинского силикона и имеют анатомическую форму, адаптированную для каждой возрастной группы пациентов. Маски имеют мягкую и гибкую структуру, что обеспечивает их герметичное прилегание к лицу пациента. Маски прозрачны, что позволяет контролировать цвет кожных покровов под маской. - 1 комплект из 3 шт. | Маска наркозная (комплект 3 шт.) - Маски многоразового использования, изготовлены из медицинского силикона и имеют анатомическую форму, адаптированную для каждой возрастной группы пациентов. Маски имеют мягкую и гибкую структуру, что обеспечивает их герметичное прилегание к лицу пациента. Маски прозрачны, что позволяет контролировать цвет кожных покровов под маской. - 1 комплект из 3 шт. |  |
| Лицевая маска для анестезии /одноразовая/без кольца с креплениями/размер 1/2/3 для недоношенных младенцев/для младенцев ( к-кт 90шт.) - Маски одноразовые (для детей). Имеют анатомическую форму для более комфортного прилегания. Маски прозрачны для возможности контроля цвета кожных покровов под маской. Комплект - 90 шт.- 1 комплект. | Лицевая маска для анестезии /одноразовая/без кольца с креплениями/размер 1/2/3 для недоношенных младенцев/для младенцев ( к-кт 90шт.) – Mask LiteStar w/o hook Маски одноразовые (для детей). Имеют анатомическую форму для более комфортного прилегания. Маски прозрачны для возможности контроля цвета кожных покровов под маской. Комплект - 90 шт.- 1 комплект. |  |
| Требования к условиям эксплуатации: | Требования к условиям эксплуатации: |  |
| Требования к окружающей среде: Во время работы: Температура от 10 °C до 35 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). При хранении и транспортировке: Температура от –20 °C до 70 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). Электрические характеристики: Питание от сети 100 В до 240 В Основной источник питания 100 В до 240 В (AC) ±10 % / 50 Гц/60 Гц ±3 Гц; Потребляемая мощность – 30W | Требования к окружающей среде: Во время работы: Температура от 10 °C до 35 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). При хранении и транспортировке: Температура от –20 °C до 70 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). Электрические характеристики: Питание от сети 100 В до 240 В Основной источник питания 100 В до 240 В (AC) ±10 % / 50 Гц/60 Гц ±3 Гц; Потребляемая мощность – 30W |  |

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «Диагаль»    проходит тендерную документацию .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО « Диагаль»        на сумму  19 900 000, 00  ( Девятнацать миллионов девятьсот тысяч   ) тенге

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   заместитель главного врача.

Члены комиссии:

Стовбур И.Г.                                                             врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Шемченко Д.К.                                                          главная медсестра.

Баймурзина С.Б.                                                       врач реабилитолог.

Амирова С.М.                                                           бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                               медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам