ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 2 Монитор неотальный   в кол-ве – 1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 05 апреля  2023 года до 11.00 часов

25 апреля   2023 года.

с.Денисовка                                                                                                              28.04.2023 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   заместитель главного врача.

Члены комиссии:

Рзянкин Е.В.                                                               анестезист.

Шемченко Д.К.                                                          главная медсестра.

Баймурзина С.Б.                                                       врач реабилитолог.

Нуралиев М.Б                                                            реабилитолог.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                                 медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам

Техническая спецификация

Лот №2  Монитор неотальный

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор (неонатальный) |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Многофункциональный монитор пациента (неонатальный) | Многофункциональный монитор предназначен для наблюдения за взрослыми пациентами, детьми и новорожденными в критическом состоянии в операционных, реанимационных отделениях и кардиологических блоках интенсивной терапии. Монитор может объединяться в единую сеть с другими монитора, а так же подключаться к центральной станции мониторинга. Его можно использовать для мониторинга ЭКГ (в том числе для измерения сегмента ST и анализа аритмии), НИАД, Resp (дыхания), ЧСС , температуры, SpO2, ЧП (частоты пульса), ИАД (инвазивного давления), анестетических газов, ICG (неинвазивного минутного объема сердца), CO2 (капнометрии), а также для расчета ренальной функции, гемодинамических расчетов, расчета оксигенации, расчета вентиляции, анализа сегмента ST и аритмии, и печати параметров взрослых, детей и новорожденных. Монитор оснащен сенсорным экраном. Интерфейс можно выбрать в меню: рускоязычный или англоязычный. В мониторе используется ЖК-экран с подсветкой, на котором могут одновременно отображаться физиологические параметры, временные диаграммы, сообщения о тревоге, время, статус подключения к сети, номер кровати, уровень заряда и другие сообщения. Монитор соответствует международным стандартам безопасности для медицинского электрического оборудования. Он оснащен защитой от дефибрилляции и электрохирургических инструментов с использованием непрямого заземления. Вместе с монитором поставляется отсоединяемый шнур питания с 3 штырями, который следует подключить к заземленной розетке. Группы пациентов: Монитор предназначен для использования у всех категорий пациентов: взрослых, детей, новорожденных (при наличии соответствующих принадлежностей и аксессуаров). Дисплей управления: Рабочая температура: не менее 5-40°C Влажность: не более ≤93% Источник питания: не менее 100-240V~, 50/60Hz±1Hz Тип батарейки: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Емкость батареи: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч) Время перезарядки батареи: Максимум не менее 5,5 часов для зарядки; Время работы: не менее 2 часа непрерывной работы Дисплей: не менее 15-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран Разрешение: не менее 1024*768 IP класс: IPX1 Волны: не более 8 волн. Интерфейс пользователя: Меню интерфейса – русскоязычное. Тип управления – сенсорный. Кнопки ввода на корпусе монитора с подсветкой в темное время суток. Возможность подключения мышки через USB-порт для ввода информации. Кабельный интерфейс параметров Входная розетка переменного тока USB порт RJ45 порт Опция: Многофункциональный интерфейс Выход VGA Тренды и тревоги: Минимальное разрешение – не менее 5 сек. Наличие событий тревог параметра и аритмий и соответствующие им графики в момент тревоги, групп не менее 128. Результаты измерения НИАД, не менее 1000 групп. Наличие голографических кривых. Кол-во зависит от кол-ва сохраненных кривых. Трехуровневая аудиовизуальная тревога. Наличие индикатора тревоги в верхнем правом углу монитора, визуализация тревоги не менее на 360º. Разделение на технические и физиологические тревоги. Один индикатор тревоги Индикатор мощности Индикатор батареи Звуковой сигнал QRS и звуковой сигнал Звук рабочей клавиши Хранилище данных: Обзор тревожных событий: не менее 200 групп Обзор волн: не менее 6 часлв (8 волн) Обзор НИАД: не менее 2000 групп График тренда: не менее 160 часов Таблица тренда: не менее 160 часов Хранение при отключении питания: Да Тревога: Настраиваемые пользователем верхние и нижние 3-уровневые пределы; Приоритет звуковой и визуальной сигнализации Физические характеристики: Размер: не менее 344mm*291mm*165mm Вес: не менее 3.9kg Сеть: Подключен к центральной системе мониторинга проводным/беспроводным способом. Возможность подключения к центральной станции наблюдения (ЦСН) по проводной и беспроводной сети. Возможность подключения к внутрибольничной сети. Аккумулятор:. Тип аккумулятора – Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Время работы полностью заряженного аккумулятора – не менее 2 часа непрерывной работы Время перезарядки батареи: Максимум 5,5 часов для зарядки; Емкость батареи: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч) Время отключения после первого сигнала тревоги низкого заряда - нижняя граница не менее 5 минут, верхняя граница не менее 15 минут. Регистратор: Тип: Встроенный; Тепловой массив Канал: 3-канальные сигналы Скорость 25mm/s,50mm/s Ширина записи: 50mm Рекордное время в реальном времени: 8s, 16s, 32s or continual Запись по тревоге: Да ЭКГ: Тип отведени: Анализ ЭКГ с 5 отведениями CardioTecTM, 12 отведений и 3 отведения по выбору Отведение: не менее 12-отведение I; II; III; АВР; АВЛ; аВФ; В1-В6. 5-отведение: я; II; III; АВР; аВЛ;аВФ; В 3-отведение: я; II; III Волны: 5-отводный: 2-канальный Выбор усиления: 3-отв.: 1-кан. Скорость развертки: X0.125, X0.25, X0.5, X1, X2, X4, автоматическая ошибка <±5% Обнаружение отсоединения электрода и дыхания, активный контроль шума: CMRR: AC waveform: Current : <0.1µA; Frequency 64kHz, ±10% ≥105 dB Анализ ЭКГ в 12 отведениях: Да ЧСС: Диапазон, взрослые пациенты: нижняя граница не менее 10 – верхняя граница не более 300 уд/мин. Диапазон, дети/новорожденные пациенты: нижняя граница не менее 10 – верхняя граница не более 350 уд/мин. Точность: ±1 уд/мин. Разрешение: 1 уд/мин. ST сегмент: Диапазон измерений ST сегмента: нижняя граница –не менее 2 мВ, верхняя граница не более 2 мВ. Точность: не более -0,8 мВ – 0,8 мВ. ± 0,02 мВ. Разрешение: не более 0,01 мВ. Дыхание: Метод: Метод импеданса RA-LL Диапазон измерения: Взр: 0-120об/мин Точность: Дети: 0-150 об/мин 7~150 об/мин: ±2 об/мин или 2%, в зависимости от того, что больше 0-6 об/мин: не указано Разрешение: ±1 об/мин RESP Апноэ: 10с-60с (Adu); 10s-40s (ped/neo) Тревога: Звуковая и визуальная сигнализация; тревожные события с возможностью просмотра Скорость развертки: 6.25,12.5,25мм/с Выбор ограничений: X0.25, X0.5, X1, X2, X4 Неинвазивное артериальное давление: Метод: Автоматическое колебание Режим работы : ручной/автоматический/постоянный (5 минут, не применимо к новорожденным) Время измерения: регулируемое (1-480 мин) Максимальное время измерения Взр/детс: 120s; неон: 85s Единица измерения: mmHg / kpa по выбору Типы измерений: Систолическое,диастолическое, среднее Диапазон систолического давления: Взр: 40-270mmHg Пед: 40-200mmHg Нео: 40-135mmHg Диапазон диастолического давления: Взр: 10-215mmHg Пед: 10-150mmHg Нео: 10-100mmHg Диапазон среднего давления: Взр: 20-235mmHg Пед: 20-165mmHg Нео: 20-110mmHg Диапазон и точность статического давления: 0~300mmHg(0kPa~40.0kPa) ±3mmHg(±0.4kPa) Защита от избыточного давления: Взр: 297mmHg Пед: 240mmHg Нео: 147mmHg Точность: ±3mmHg Диапазон начального давления (мм рт.ст.): Взр: 80~240；Пед: 80~200；Нео:60~120 PR из НИАД: Систолическое, диастолическое, среднее Диапозон измерений и сигналов тревоги: 40-240bpm Разрешение: 1bpm Точность: ±3bpm or ±3%, в зависимости от того, что больше SpO2: Диапазон измерений и сигналов тревоги: 0~100% Разрешение: не более 1% Точность: ±2% (70~100%, Adu/Ped, неподвижный) ±3% (70-100%, Neo, неподвижный) неопределен (1-69%) Усреднение данных и другое время обработки сигнала: 2s Частота обновления данных: 8s PR Диапазон измерений: 20--254bpm Разрешение: 1bpm Точность: ±2bpm Диапазон тревоги: 20~254bpm PI Значение: 0.05%~20% Разрешение: 0.01% (в пределах 0.05%~9.99% диапозон) or 0.1% (диапозон 10.0%~20.0% в пределах) Температура: Диапазон: 0-50°C Датчик ТЕМП: Кожный/ректальный датчик TEMP Разрешение: 0.1°C Точность: ±0.1°C (без учета ошибки датчика) Канал: T1, T2, TD (Разница температур). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель питания. | Электрический кабель питания монитора пациента. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Литиевая аккумуляторная батарея. | Тип: Заряжаемый литий-ионный Напряжение: 11,1 В постоянного тока Емкость: 2200 мАч (4400 мАч) Время работы: 2 часа (2200 мАч) 4 часа (4400 мАч) Время перезарядки: 5,5 часа максимум (2200 мАч) 12 часов максимум (4400 мАч) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Модуль двойного ИАД | Модуль двойного ИАД с комплектом аксессуаров (модуль*1+ интерфейсный кабель*2 + одноразовый датчик*2) Каналы 2 канала Метод измерения с помощью датчика давления Измеряемое давление ARP, PA, CVP, PRP, LAP, ICP, P1, P2 Диапазон измерений -50 - 300 мм рт.ст. Пределы тревог -50 - 300 мм рт.ст. Разрешение 1 мм рт.ст. Точность ±2% or ±1 мм рт.ст. Частота пульса 20 - 350 уд/мин Разрешение: 1 уд/мин Точность: ±1 уд/мин или ±1% Точность определения частоты пульса : ±1% или 1 уд/мин | 1 шт. |
|  |  | 3 | EtCO2 (Автоматическая капнографическая система) | Единица: мм рт. ст., кПа Диапазон измерений: 0мм рт.ст.~150мм рт.ст. Разрешение 1 мм рт.ст. или 0,1 кПа или 0,1% Точность 0 мм рт. ст. ~ 40 мм рт. ст. должна быть ± 2 мм рт. ст.; 41 мм рт. ст. ~ 70 мм рт. ст. должно быть ± 5% × показание; 71 мм рт. ст. ~ 100 мм рт. ст. должно быть ± 8% × показание; 101 мм рт. ст. ~ 150 мм рт. ст. должно быть ± 10% × показание Кислородная компенсация: 0～100 мм рт.ст. Равновесный газ гелий, комнатный воздух, закись азота | 1 шт. |
|  |  | 4 | Мобильная тележка | Тележка для электрокардиографа с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к обработке дезинфицирующими растворами предназначенная для перевозки электрокардиографа в отделениях реанимации. Технические параметры: Грузоподъемность не менее 6,5 кг. Размеры не менее 720 мм * 280 мм * 720 мм Вес 6,6 кг Компонент Алюминиевый сплав. Монтажная пластина Верхняя корзина: Размеры не менее: 300 мм*190 мм*164 мм. Вес 0,95 кг Количество решеток 28 Диаметр решеток 2,2 мм Шероховатость поверхности 9,6 Цвет серебристый Нижняя корзина: Размеры не менее: 275,2мм*137,5мм*147,7мм Вес 0,8 кг Количество решеток не менее 44 Диаметр решеток 3 Шероховатость поверхности 9,6 Цвет белый | 1 шт. |
|  |  | 5 | Принтер | Термо, встроенный 2-х канальный, ширина бумаги 50мм Печать: в ручном режиме по тревоге по времени и др. варианты Скорость печати: 25; 50 мм/сек | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Кабель ЭКГ на 3 отведений | Кабель ЭКГ не менее на 3 отведений. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Взрослые/детские / неонатальный одноразовые электроды ЭКГ | Одноразовые электроды для снятия ЭКГ. Диаметр: не более 50 мм. Вес:не более 1.5 грамм. Металлическая сердцевина с клейкой основой. В комплекте не менее 10 шт. | 10 комп. |
|  |  | 3 | Многоразовый датчик для неонатальный SpO2 | Многоразовый датчик для измерения SpO2 для неонатальный | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель SpO2 | Кабель для соединения монитора пациента и датчика SpO2. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Трубка НИАД | Трубка воздушная соединительная для подключения всех типов манжет (взрослых, детских, новорожденных) многоразовых и одноразовых. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кабель ИАД | Кабель для соединения монитора пациента и датчика ИАД | 2 шт. |
|  |  | 7 | Манжета для неонатальный с коннектором | Многоразовая манжета для измерения НИАД у неонатальный пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность 6-11 см. | 3 шт. |
|  |  | 8 | Манжета для неонатальный одноразовые с коннектором | Одноразовые манжета для измерения НИАД у неонатальный пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность 4-8, 6-11, 7-13 см. | 15 шт. |
|  |  | 10 | Многоразовый универсальный накожный датчик | Многоразовый универсальный накожный датчик для измерения периферической температуры. | 1 шт |
|  |  | 11 | Бумага для термопринтера | Бумага для термопринтера | 10 шт. (2уп) |
|  |  | 12 | Кабель заземления | Кабель заземления 1,5м. | 1шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: От 100 до 240 В / 50 до 60 Гц. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: согласно условиям договора |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул маслозаводская 23. |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |
|  | Требование к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  3 956 543,00 (Три миллиона  девятьсот пятьдесят шесть  тысяч пятьсот сорок три) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО « U.M.C. « Kazakhstan» | БИН:190540005729 | 19.04.2023г в 11 часов 50 минут | 3 810 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО « U.M.C. « Kazakhstan»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Монитор (неонатальный) {Многофункциональный монитор пациента U.M.C-KZ различных вариантов исполнения в комплекте с принадлежностями: C86} {Производственная площадка: ТОО «U.M.C Kazakhstan»} {Cтрана: Республика Казахстан} | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Многофункциональный монитор предназначен для наблюдения за взрослыми пациентами, детьми и новорожденными в критическом состоянии в операционных, реанимационных отделениях и кардиологических блоках интенсивной терапии. Монитор может объединяться в единую сеть с другими монитора, а так же подключаться к центральной станции мониторинга. Его можно использовать для мониторинга ЭКГ (в том числе для измерения сегмента ST и анализа аритмии), НИАД, Resp (дыхания), ЧСС , температуры, SpO2, ЧП (частоты пульса), ИАД (инвазивного давления), анестетических газов, ICG (неинвазивного минутного объема сердца), CO2 (капнометрии), а также для расчета ренальной функции, гемодинамических расчетов, расчета оксигенации, расчета вентиляции, анализа сегмента ST и аритмии, и печати параметров взрослых, детей и новорожденных. Монитор оснащен сенсорным экраном. Интерфейс можно выбрать в меню: рускоязычный или англоязычный. В мониторе используется ЖК-экран с подсветкой, на котором могут одновременно отображаться физиологические параметры, временные диаграммы, сообщения о тревоге, время, статус подключения к сети, номер кровати, уровень заряда и другие сообщения. Монитор соответствует международным стандартам безопасности для медицинского электрического оборудования. Он оснащен защитой от дефибрилляции и электрохирургических инструментов с использованием непрямого заземления. Вместе с монитором поставляется отсоединяемый шнур питания с 3 штырями, который следует подключить к заземленной розетке. Группы пациентов: Монитор предназначен для использования у всех категорий пациентов: взрослых, детей, новорожденных (при наличии соответствующих принадлежностей и аксессуаров). Дисплей управления: Рабочая температура: не менее 5-40°C Влажность: не более ≤93% Источник питания: не менее 100-240V~, 50/60Hz±1Hz Тип батарейки: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Емкость батареи: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч) Время перезарядки батареи: Максимум не менее 5,5 часов для зарядки; Время работы: не менее 2 часа непрерывной работы Дисплей: не менее 15-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран Разрешение: не менее 1024*768 IP класс: IPX1 Волны: не более 8 волн. Интерфейс пользователя: Меню интерфейса – русскоязычное. Тип управления – сенсорный. Кнопки ввода на корпусе монитора с подсветкой в темное время суток. Возможность подключения мышки через USB-порт для ввода информации. Кабельный интерфейс параметров Входная розетка переменного тока USB порт RJ45 порт Опция: Многофункциональный интерфейс Выход VGA Тренды и тревоги: Минимальное разрешение – не менее 5 сек. Наличие событий тревог параметра и аритмий и соответствующие им графики в момент тревоги, групп не менее 128. Результаты измерения НИАД, не менее 1000 групп. Наличие голографических кривых. Кол-во зависит от кол-ва сохраненных кривых. Трехуровневая аудиовизуальная тревога. Наличие индикатора тревоги в верхнем правом углу монитора, визуализация тревоги не менее на 360º. Разделение на технические и физиологические тревоги. Один индикатор тревоги Индикатор мощности Индикатор батареи Звуковой сигнал QRS и звуковой сигнал Звук рабочей клавиши Хранилище данных: Обзор тревожных событий: не менее 200 групп Обзор волн: не менее 6 часлв (8 волн) Обзор НИАД: не менее 2000 групп График тренда: не менее 160 часов Таблица тренда: не менее 160 часов Хранение при отключении питания: Да Тревога: Настраиваемые пользователем верхние и нижние 3-уровневые пределы; Приоритет звуковой и визуальной сигнализации Физические характеристики: Размер: не менее 344mm*291mm*165mm Вес: не менее 3.9kg Сеть: Подключен к центральной системе мониторинга проводным/беспроводным способом. Возможность подключения к центральной станции наблюдения (ЦСН) по проводной и беспроводной сети. Возможность подключения к внутрибольничной сети. Аккумулятор:. Тип аккумулятора – Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Время работы полностью заряженного аккумулятора – не менее 2 часа непрерывной работы Время перезарядки батареи: Максимум 5,5 часов для зарядки; Емкость батареи: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч) Время отключения после первого сигнала тревоги низкого заряда - нижняя граница не менее 5 минут, верхняя граница не менее 15 минут. Регистратор: Тип: Встроенный; Тепловой массив Канал: 3-канальные сигналы Скорость 25mm/s,50mm/s Ширина записи: 50mm Рекордное время в реальном времени: 8s, 16s, 32s or continual Запись по тревоге: Да ЭКГ: Тип отведени: Анализ ЭКГ с 5 отведениями CardioTecTM, 12 отведений и 3 отведения по выбору Отведение: не менее 12-отведение I; II; III; АВР; АВЛ; аВФ; В1-В6. 5-отведение: я; II; III; АВР; аВЛ;аВФ; В 3-отведение: я; II; III Волны: 5-отводный: 2-канальный Выбор усиления: 3-отв.: 1-кан. Скорость развертки: X0.125, X0.25, X0.5, X1, X2, X4, автоматическая ошибка <±5% Обнаружение отсоединения электрода и дыхания, активный контроль шума: CMRR: AC waveform: Current : <0.1µA; Frequency 64kHz, ±10% ≥105 dB Анализ ЭКГ в 12 отведениях: Да ЧСС: Диапазон, взрослые пациенты: нижняя граница не менее 10 – верхняя граница не более 300 уд/мин. Диапазон, дети/новорожденные пациенты: нижняя граница не менее 10 – верхняя граница не более 350 уд/мин. Точность: ±1 уд/мин. Разрешение: 1 уд/мин. ST сегмент: Диапазон измерений ST сегмента: нижняя граница –не менее 2 мВ, верхняя граница не более 2 мВ. Точность: не более -0,8 мВ – 0,8 мВ. ± 0,02 мВ. Разрешение: не более 0,01 мВ. Дыхание: Метод: Метод импеданса RA-LL Диапазон измерения: Взр: 0-120об/мин Точность: Дети: 0-150 об/мин 7~150 об/мин: ±2 об/мин или 2%, в зависимости от того, что больше 0-6 об/мин: не указано Разрешение: ±1 об/мин RESP Апноэ: 10с-60с (Adu); 10s-40s (ped/neo) Тревога: Звуковая и визуальная сигнализация; тревожные события с возможностью просмотра Скорость развертки: 6.25,12.5,25мм/с Выбор ограничений: X0.25, X0.5, X1, X2, X4 Неинвазивное артериальное давление: Метод: Автоматическое колебание Режим работы : ручной/автоматический/постоянный (5 минут, не применимо к новорожденным) Время измерения: регулируемое (1-480 мин) Максимальное время измерения Взр/детс: 120s; неон: 85s Единица измерения: mmHg / kpa по выбору Типы измерений: Систолическое,диастолическое, среднее Диапазон систолического давления: Взр: 40-270mmHg Пед: 40-200mmHg Нео: 40-135mmHg Диапазон диастолического давления: Взр: 10-215mmHg Пед: 10-150mmHg Нео: 10-100mmHg Диапазон среднего давления: Взр: 20-235mmHg Пед: 20-165mmHg Нео: 20-110mmHg Диапазон и точность статического давления: 0~300mmHg(0kPa~40.0kPa) ±3mmHg(±0.4kPa) Защита от избыточного давления: Взр: 297mmHg Пед: 240mmHg Нео: 147mmHg Точность: ±3mmHg Диапазон начального давления (мм рт.ст.): Взр: 80~240；Пед: 80~200；Нео:60~120 PR из НИАД: Систолическое, диастолическое, среднее Диапозон измерений и сигналов тревоги: 40-240bpm Разрешение: 1bpm Точность: ±3bpm or ±3%, в зависимости от того, что больше SpO2: Диапазон измерений и сигналов тревоги: 0~100% Разрешение: не более 1% Точность: ±2% (70~100%, Adu/Ped, неподвижный) ±3% (70-100%, Neo, неподвижный) неопределен (1-69%) Усреднение данных и другое время обработки сигнала: 2s Частота обновления данных: 8s PR Диапазон измерений: 20--254bpm Разрешение: 1bpm Точность: ±2bpm Диапазон тревоги: 20~254bpm PI Значение: 0.05%~20% Разрешение: 0.01% (в пределах 0.05%~9.99% диапозон) or 0.1% (диапозон 10.0%~20.0% в пределах) Температура: Диапазон: 0-50°C Датчик ТЕМП: Кожный/ректальный датчик TEMP Разрешение: 0.1°C Точность: ±0.1°C (без учета ошибки датчика) Канал: T1, T2, TD (Разница температур). | Многофункциональный монитор предназначен для наблюдения за взрослыми пациентами, детьми и новорожденными в критическом состоянии в операционных, реанимационных отделениях и кардиологических блоках интенсивной терапии. Монитор может объединяться в единую сеть с другими монитора, а также подключаться к центральной станции мониторинга. Его можно использовать для мониторинга ЭКГ (в том числе для измерения сегмента ST и анализа аритмии), НИАД, Resp (дыхания), ЧСС, температуры, SpO2, ЧП (частоты пульса), ИАД (инвазивного давления), анестетических газов, ICG (неинвазивного минутного объема сердца), CO2 (капнометрии), а также для расчета ренальной функции, гемодинамических расчетов, расчета оксигенации, расчета вентиляции, анализа сегмента ST и аритмии, и печати параметров взрослых, детей и новорожденных. Монитор оснащен сенсорным экраном. Интерфейс можно выбрать в меню: русскоязычный или англоязычный. В мониторе используется ЖК-экран с подсветкой, на котором могут одновременно отображаться физиологические параметры, временные диаграммы, сообщения о тревоге, время, статус подключения к сети, номер кровати, уровень заряда и другие сообщения. Монитор соответствует международным стандартам безопасности для медицинского электрического оборудования. Он оснащен защитой от дефибрилляции и электрохирургических инструментов с использованием непрямого заземления. Вместе с монитором поставляется отсоединяемый шнур питания с 3 штырями, который следует подключить к заземленной розетке. Группы пациентов: Монитор предназначен для использования у всех категорий пациентов: взрослых, детей, новорожденных (при наличии соответствующих принадлежностей и аксессуаров). Дисплей управления: Рабочая температура: 5-40°C Влажность: ≤93% Источник питания: 100-240V~, 50/60Hz±1Hz Тип батарейки: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Емкость батареи: 2200 мАч (опционально: 4400 мАч) Время перезарядки батареи: Максимум 5,5 часов для зарядки; Время работы: 2 часа непрерывной работы Дисплей: 15-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран Разрешение: 1024*768 IP класс: IPX1 Волны: 8 волн. Интерфейс пользователя: Меню интерфейса – русскоязычное. Тип управления – сенсорный. Кнопки ввода на корпусе монитора с подсветкой в темное время суток. Возможность подключения мышки через USB-порт для ввода информации. Кабельный интерфейс параметров Входная розетка переменного тока USB порт RJ45 порт Опция: Многофункциональный интерфейс Выход VGA Тренды и тревоги: Минимальное разрешение – 5 сек. Наличие событий тревог параметра и аритмий и соответствующие им графики в момент тревоги, групп 128. Результаты измерения НИАД, 1000 групп. Наличие голографических кривых. Кол-во зависит от кол-ва сохраненных кривых. Трехуровневая аудиовизуальная тревога. Наличие индикатора тревоги в верхнем правом углу монитора, визуализация тревоги не менее на 360º. Разделение на технические и физиологические тревоги. Один индикатор тревоги Индикатор мощности Индикатор батареи Звуковой сигнал QRS и звуковой сигнал Звук рабочей клавиши Хранилище данных: Обзор тревожных событий: не менее 200 групп Обзор волн: не менее 6 часлв (8 волн) Обзор НИАД: не менее 2000 групп График тренда: не менее 160 часов Таблица тренда: не менее 160 часов Хранение при отключении питания: Да Тревога: Настраиваемые пользователем верхние и нижние 3-уровневые пределы; Приоритет звуковой и визуальной сигнализации Физические характеристики: Размер: не менее 344mm*291mm*165mm Вес: не менее 3.9kg Сеть: Подключен к центральной системе мониторинга проводным/беспроводным способом. Возможность подключения к центральной станции наблюдения (ЦСН) по проводной и беспроводной сети. Возможность подключения к внутрибольничной сети. Аккумулятор: Тип аккумулятора – Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Время работы полностью заряженного аккумулятора – не менее 2 часа непрерывной работы Время перезарядки батареи: Максимум 5,5 часов для зарядки; Емкость батареи: 2200 мАч (опционально: 4400 мАч) Время отключения после первого сигнала тревоги низкого заряда - нижняя граница не менее 5 минут, верхняя граница не менее 15 минут. Регистратор: Тип: Встроенный; Тепловой массив Канал: 3-канальные сигналы Скорость 25mm/s,50mm/s Ширина записи: 50mm Рекордное время в реальном времени: 8s, 16s, 32s or continual Запись по тревоге: Да ЭКГ: Тип отведени: Анализ ЭКГ с 5 отведениями CardioTecTM, 12 отведений и 3 отведения по выбору Отведение: не менее 12-отведение I; II; III; АВР; АВЛ; аВФ; В1-В6. 5-отведение: я; II; III; АВР; аВЛ; аВФ; В 3-отведение: я; II; III Волны: 5-отводный: 2-канальный Выбор усиления: 3-отв.: 1-кан. Скорость развертки: X0.125, X0.25, X0.5, X1, X2, X4, автоматическая ошибка <±5% Обнаружение отсоединения электрода и дыхания, активный контроль шума: CMRR: AC waveform: Current: <0.1µA; Frequency 64kHz, ±10% ≥105 dB Анализ ЭКГ в 12 отведениях: Да ЧСС: Диапазон, взрослые пациенты: нижняя граница не менее 10 – верхняя граница не более 300 уд/мин. Диапазон, дети/новорожденные пациенты: нижняя граница не менее 10 – верхняя граница не более 350 уд/мин. Точность: ±1 уд/мин. Разрешение: 1 уд/мин. ST сегмент: Диапазон измерений ST сегмента: нижняя граница –не менее 2 мВ, верхняя граница не более 2 мВ. Точность: не более - 0,8 мВ – 0,8 мВ. ± 0,02 мВ. Разрешение: не более 0,01 мВ. Дыхание: Метод: Метод импеданса RA-LL Диапазон измерения: Взр: 0-120об/мин Точность: Дети: 0-150 об/мин 7~150 об/мин: ±2 об/мин или 2%, в зависимости от того, что больше 0-6 об/мин: не указано Разрешение: ±1 об/мин RESP Апноэ: 10с-60с (Adu); 10s-40s (ped/neo) Тревога: Звуковая и визуальная сигнализация; тревожные события с возможностью просмотра Скорость развертки: 6.25,12.5,25мм/с Выбор ограничений: X0.25, X0.5, X1, X2, X4 Неинвазивное артериальное давление: Метод: Автоматическое колебание Режим работы: ручной/автоматический/постоянный (5 минут, не применимо к новорожденным) Время измерения: регулируемое (1-480 мин) Максимальное время измерения Взр/детс: 120s; неон: 85s Единица измерения: mmHg / kpa по выбору Типы измерений: Систолическое, диастолическое, среднее Диапазон систолического давления: Взр: 40-270mmHg Пед: 40-200mmHg Нео: 40-135mmHg Диапазон диастолического давления: Взр: 10-215mmHg Пед: 10-150mmHg Нео: 10-100mmHg Диапазон среднего давления: Взр: 20-235mmHg Пед: 20-165mmHg Нео: 20-110mmHg Диапазон и точность статического давления: 0~300mmHg(0kPa~40.0kPa) ±3mmHg(±0.4kPa) Защита от избыточного давления: Взр: 297mmHg Пед: 240mmHg Нео: 147mmHg Точность: ±3mmHg Диапазон начального давления (мм рт.ст.): Взр: 80~240；Пед: 80~200；Нео:60~120 PR из НИАД: Систолическое, диастолическое, среднее Диапозон измерений и сигналов тревоги: 40-240bpm Разрешение: 1bpm Точность: ±3bpm or ±3%, в зависимости от того, что больше SpO2: Диапазон измерений и сигналов тревоги: 0~100% Разрешение: не более 1% Точность: ±2% (70~100%, Adu/Ped, неподвижный) ±3% (70-100%, Neo, неподвижный) неопределен (1-69%) Усреднение данных и другое время обработки сигнала: 2s Частота обновления данных: 8s PR Диапазон измерений: 20--254bpm Разрешение: 1bpm Точность: ±2bpm Диапазон тревоги: 20~254bpm PI Значение: 0.05%~20% Разрешение: 0.01% (в пределах 0.05%~9.99% диапозон) or 0.1% (диапозон 10.0%~20.0% в пределах) Температура: Диапазон: 0-50°C Датчик ТЕМП: Кожный/ректальный датчик TEMP Разрешение: 0.1°C Точность: ±0.1°C (без учета ошибки датчика) Канал: T1, T2, TD (Разница температур). | Соответствует заявленным параметрам |
| Электрический кабель питания монитора пациента. 1 шт | Электрический кабель питания монитора пациента. 1 шт |  |
| Дополнительные комплектующие | Дополнительные комплектующие |  |
| Литиевая аккумуляторная батарея. Тип: Заряжаемый литий-ионный Напряжение: 11,1 В постоянного тока Емкость: 2200 мАч (4400 мАч) Время работы: 2 часа (2200 мАч) 4 часа (4400 мАч) Время перезарядки: 5,5 часа максимум (2200 мАч) 12 часов максимум (4400 мАч) -1 шт | Тип: Заряжаемый литий-ионный Напряжение: 11,1 В постоянного тока Емкость: 2200 мАч (4400 мАч) Время работы: 2 часа (2200 мАч) 4 часа (4400 мАч) Время перезарядки: 5,5 часа максимум (2200 мАч) 12 часов максимум (4400 мАч) - 1 шт |  |
| Модуль двойного ИАД - Модуль двойного ИАД с комплектом аксессуаров (модуль*1+ интерфейсный кабель*2 + одноразовый датчик*2) Каналы 2 канала Метод измерения с помощью датчика давления Измеряемое давление ARP, PA, CVP, PRP, LAP, ICP, P1, P2 Диапазон измерений -50 - 300 мм рт.ст. Пределы тревог -50 - 300 мм рт.ст. Разрешение 1 мм рт.ст. Точность ±2% or ±1 мм рт.ст. Частота пульса 20 - 350 уд/мин Разрешение: 1 уд/мин Точность: ±1 уд/мин или ±1% Точность определения частоты пульса : ±1% или 1 уд/мин - 1 шт | Модуль двойного ИАД Модуль двойного ИАД с комплектом аксессуаров (модуль*1+ интерфейсный кабель*2 + одноразовый датчик*2) Каналы 2 канала Метод измерения с помощью датчика давления Измеряемое давление ARP, PA, CVP, PRP, LAP, ICP, P1, P2 Диапазон измерений -50 - 300 мм рт.ст. Пределы тревог -50 - 300 мм рт.ст. Разрешение 1 мм рт.ст. Точность ±2% or ±1 мм рт.ст. Частота пульса 20 - 350 уд/мин Разрешение: 1 уд/мин Точность: ±1 уд/мин или ±1% Точность определения частоты пульса : ±1% или 1 уд/мин - 1 шт |  |
| EtCO2 (Автоматическая капнографическая система) Единица: мм рт. ст., кПа Диапазон измерений: 0мм рт.ст.~150мм рт.ст. Разрешение 1 мм рт.ст. или 0,1 кПа или 0,1% Точность 0 мм рт. ст. ~ 40 мм рт. ст. должна быть ± 2 мм рт. ст.; 41 мм рт. ст. ~ 70 мм рт. ст. должно быть ± 5% × показание; 71 мм рт. ст. ~ 100 мм рт. ст. должно быть ± 8% × показание; 101 мм рт. ст. ~ 150 мм рт. ст. должно быть ± 10% × показание Кислородная компенсация: 0～100 мм рт.ст. Равновесный газ гелий, комнатный воздух, закись азота- 1 шт | EtCO2 (Автоматическая капнографическая система) Единица: мм рт. ст., кПа Диапазон измерений: 0мм рт.ст.~150мм рт.ст. Разрешение 1 мм рт.ст. или 0,1 кПа, или 0,1% Точность 0 мм рт. ст. ~ 40 мм рт. ст. ± 2 мм рт. ст.; 41 мм рт. ст. ~ 70 мм рт. ст. ± 5% × показание; 71 мм рт. ст. ~ 100 мм рт. ст. ± 8% × показание; 101 мм рт. ст. ~ 150 мм рт. ст. ± 10% × показание Кислородная компенсация: 0～100 мм рт.ст. Равновесный газ гелий, комнатный воздух, закись азота - 1 шт |  |
| Тележка для электрокардиографа с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к обработке дезинфицирующими растворами предназначенная для перевозки электрокардиографа в отделениях реанимации. Технические параметры: Грузоподъемность не менее 6,5 кг. Размеры не менее 720 мм * 280 мм * 720 мм Вес 6,6 кг Компонент Алюминиевый сплав. Монтажная пластина Верхняя корзина: Размеры не менее: 300 мм*190 мм*164 мм. Вес 0,95 кг Количество решеток 28 Диаметр решеток 2,2 мм Шероховатость поверхности 9,6 Цвет серебристый Нижняя корзина: Размеры не менее: 275,2мм*137,5мм*147,7мм Вес 0,8 кг Количество решеток не менее 44 - Диаметр решеток 3 Шероховатость поверхности 9,6 Цвет белый – 1 шт | Тележка для электрокардиографа с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к обработке дезинфицирующими растворами предназначенная для перевозки электрокардиографа в отделениях реанимации. Технические параметры: Грузоподъемность не менее 6,5 кг. Размеры не менее 720 мм * 280 мм * 720 мм Вес 6,6 кг Компонент Алюминиевый сплав. Монтажная пластина Верхняя корзина: Размеры не менее: 300 мм*190 мм*164 мм. Вес 0,95 кг Количество решеток 28 Диаметр решеток 2,2 мм Шероховатость поверхности 9,6 Цвет серебристый Нижняя корзина: Размеры не менее: 275,2мм*137,5мм*147,7мм Вес 0,8 кг Количество решеток не менее 44 Диаметр решеток 3 Шероховатость поверхности 9,6 Цвет белый – 1 шт |  |
| Принтер- Термо, встроенный 2-х канальный, ширина бумаги 50мм Печать: в ручном режиме по тревоге по времени и др. варианты Скорость печати: 25; 50 мм/сек – 1 шт | Принтер - Термо, встроенный 2-х канальный, ширина бумаги 50мм Печать: в ручном режиме по тревоге по времени и др. варианты Скорость печати: 25; 50 мм/сек - 1 шт |  |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы: | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |
| Кабель ЭКГ на 3 отведений - Кабель ЭКГ не менее на 3 отведений. 1 шт | Кабель ЭКГ на 3 отведений - Кабель ЭКГ не менее на 3 отведений. 1 шт |  |
| Взрослые/детские / неонатальный одноразовые электроды ЭКГ - Одноразовые электроды для снятия ЭКГ. Диаметр: не более 50 мм. Вес: не более 1.5 грамм. Металлическая сердцевина с клейкой основой. В комплекте не менее 10 шт. 10 комплектов | Взрослые/детские / неонатальный одноразовые электроды ЭКГ - Одноразовые электроды для снятия ЭКГ. Диаметр: не более 50 мм. Вес: не более 1.5 грамм. Металлическая сердцевина с клейкой основой. В комплекте не менее 10 шт. 10 комплектов |  |
| Многоразовый датчик для неонатальный SpO2 - Многоразовый датчик для измерения SpO2 для неонатальный – 1 шт | Многоразовый датчик для неонатальный SpO2 - Многоразовый датчик для измерения SpO2 для неонатальный – 1 шт |  |
| Кабель SpO2 - Кабель для соединения монитора пациента и датчика SpO2. – 1 шт | Кабель SpO2 - Кабель для соединения монитора пациента и датчика SpO2. – 1 шт |  |
| Трубка НИАД - Трубка воздушная соединительная для подключения всех типов манжет (взрослых, детских, новорожденных) многоразовых и одноразовых. – 1 шт | Трубка НИАД - Трубка воздушная соединительная для подключения всех типов манжет (взрослых, детских, новорожденных) многоразовых и одноразовых. – 1 шт |  |
| Кабель ИАД - Кабель для соединения монитора пациента и датчика ИАД - 2 шт | Кабель ИАД - Кабель для соединения монитора пациента и датчика ИАД - 2 шт |  |
| Манжета для неонатальный с коннектором - Многоразовая манжета для измерения НИАД у неонатальных пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность 6-11 см. 3 шт | Манжета для неонатальный с коннектором - Многоразовая манжета для измерения НИАД у неонатальных пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность 6-11 см. 3 шт |  |
| Манжета для неонатальный одноразовые с коннектором - Одноразовые манжета для измерения НИАД у неонатальный пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность 4-8, 6-11, 7-13 см.- 15 шт. | Манжета для неонатальный одноразовые с коннектором - Одноразовые манжета для измерения НИАД у неонатальный пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность 4-8, 6-11, 7-13 см.- 15 шт. |  |
| Многоразовый универсальный накожный датчик- Многоразовый универсальный накожный датчик для измерения периферической температуры. – 1 шт | Многоразовый универсальный накожный датчик- Многоразовый универсальный накожный датчик для измерения периферической температуры. – 1 шт |  |
| Бумага для термопринтера - Бумага для термопринтера – 1 шт - 10 шт. (2уп) | Бумага для термопринтера - Бумага для термопринтера – 1 шт - 10 шт. (2уп) |  |
| Источник питания: От 100 до 240 В / 50 до 60 Гц. | Источник питания: От 100 до 240 В / 50 до 60 Гц. |  |

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО « U.M.C. « Kazakhstan»     проходит тендерную документацию.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп    Монитор неотальный {Многофункциональный монитор пациента U.M.C-KZ различных вариантов исполнения в комплекте с принадлежностями: C86}  {Производственная площадка: ТОО «U.M.C Kazakhstan»}  {Cтрана: Республика Казахстан}   в кол-ве – 1шт.  состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО « U.M.C. « Kazakhstan»      на сумму  3 810 000, 00  ( Три миллиона восемьсот десять  тысяч ) тенге

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   заместитель главного врача.

Члены комиссии:

Рзянкин Е.В.                                                               анестезист.

Шемченко Д.К.                                                          главная медсестра.

Баймурзина С.Б.                                                       врач реабилитолог.

Нуралиев М.Б                                                            реабилитолог.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                                 медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                         Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам