ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 1 Камера для хранения стерильного инструмента   в кол-ве – 1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 13 июня    2023 года до 11.00 часов

03 июля  2023 года.

с.Денисовка                                                                                                              11.07.2023 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

И.О.Главного врача.      ______________________ Варфоломеева Т.А.

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Эмирнияз Р.А.   заведующий поликлиники.

Члены комиссии:

Байбосынова С.С.                                                    Старшая медсестра.

Шемченко Д.К.                                                         главная медсестра.

Стовбур И.Г.                                                              врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                                медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам

Техническая спецификация

ЛОТ № 1      Камера хранения стерильного инструмента

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделия (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны | Камера хранения стерильного инструмента |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | .№ п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Камера хранения стерильного инструмента | Обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения; крышка камеры в положении «Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту; крышка камеры в положении «Открыто» закрывает собой УФ-лампу, обеспечивая безопасный для персонала доступ к инструменту; прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры, результат – оперативность работы медицинского персонала; располагается на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению; надежность в работе и конкурентная цена - выгодные отличия изделия. Гарантийный срок эксплуатации камер – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 970х632х1180; (±15) Мощность, Вт 40. Масса, кг 33 ±3,3; Решетка, ед. 5; Наработка на отказ, ч, не менее 2500; Время не прерывной работы камеры, ч 168; Питание, В/Гц 220/50; Физико-технические параметры бактерицидной лампы: Мощность, Вт 30; Ток, А 0,37; Бактерицидный поток, Вт 11,2 Длина, мм 895; Диаметр, мм 26; Спад излучения после 5000 ч работы, % 15; Средний срок службы лампы, ч 8000; Гарантийный срок эксплуатации камеры устанавливается 37 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 37 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы, лет 8 | 1шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Камеры предназначены для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями: в диапазоне температур окружающего воздуха от +10°С до 35°С; относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°С; атмосферным давлением 630÷800 мм. рт. ст. (84÷107кПа). |
| 5 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия 37 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  306 572,00 ( Триста шесть тысяч пятьсот семьдесят две) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО « FAM.ALLIANCE» | БИН:080840003225 | 26.06.2023г в 14 часов 30 минут | 288 600,00 |
| 2 | ТОО «Альфа-Медикал» | БИН:060440003504 | 01.07.2023г в 09 часов 00 минут | 258 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить ТОО «Альфа-Медикал»

Отклонить  ТОО « FAM.ALLIANCE»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО « FAM.ALLIANCE»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Заявленные параметры Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов «УФК-1» Производитель: АО «Государственный Рязанский приборный завод» ( АО «ГЗПЗ), Россия. | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения; крышка камеры в положении «Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту; крышка камеры в положении «Открыто» закрывает собой УФ-лампу, обеспечивая безопасный для персонала доступ к инструменту; прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры, результат – оперативность работы медицинского персонала; располагается на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению; надежность в работе и конкурентная цена - выгодные отличия изделия. Гарантийный срок эксплуатации камер – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 970х632х1180; (±15) Мощность, Вт 40. Масса, кг 33 ±3,3; Решетка, ед. 5; Наработка на отказ, ч, не менее 2500; Время не прерывной работы камеры, ч 168; Питание, В/Гц 220/50; Физико-технические параметры бактерицидной лампы: Мощность, Вт 30; Ток, А 0,37; Бактерицидный поток, Вт 11,2 Длина, мм 895; Диаметр, мм 26; Спад излучения после 5000 ч работы, % 15; Средний срок службы лампы, ч 8000; Гарантийный срок эксплуатации камеры устанавливается 37 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 37 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы, лет 8 Камеры предназначены для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями: в диапазоне температур окружающего воздуха от +10°С до 35°С; относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°С; атмосферным давлением 630÷800 мм. рт. ст. (84÷107кПа). | Обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения; крышка камеры в положении «Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту; крышка камеры в положении «Открыто» закрывает собой УФ-лампу, обеспечивая безопасный для персонала доступ к инструменту; прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры, результат – оперативность работы медицинского персонала; располагается на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению; надежность в работе и конкурентная цена - выгодные отличия изделия. Гарантийный срок эксплуатации камер – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 970х632х1180; (±15) Мощность, Вт 40. Масса, кг 33 ±3,3; Решетка, ед. 5; Наработка на отказ, ч, не менее 2500; Время не прерывной работы камеры, ч 168; Питание, В/Гц 220/50; Физико-технические параметры бактерицидной лампы: Мощность, Вт 30; Ток, А 0,37; Бактерицидный поток, Вт 11,2 Длина, мм 895; Диаметр, мм 26; Спад излучения после 5000 ч работы, % 15; Средний срок службы лампы, ч 8000; Гарантийный срок эксплуатации камеры устанавливается 37 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 37 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы, лет 8 Камеры предназначены для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями: в диапазоне температур окружающего воздуха от +10°С до 35°С; относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°С; атмосферным давлением 630÷800 мм. рт. ст. (84÷107кПа). | Соответствует заявленным параметрам |

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО « Альфа-Медикал»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Заявленные параметры Бактерицидная ультрафиолетовая камера «УФК-1» РК-МТ-5№021465 Производитель: АО «Государственный Рязанский приборный завод» ( АО «ГЗПЗ), Россия. | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения; крышка камеры в положении «Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту; крышка камеры в положении «Открыто» закрывает собой УФ-лампу, обеспечивая безопасный для персонала доступ к инструменту; прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры, результат – оперативность работы медицинского персонала; располагается на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению; надежность в работе и конкурентная цена - выгодные отличия изделия. Гарантийный срок эксплуатации камер – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 970х632х1180; (±15) Мощность, Вт 40. Масса, кг 33 ±3,3; Решетка, ед. 5; Наработка на отказ, ч, не менее 2500; Время не прерывной работы камеры, ч 168; Питание, В/Гц 220/50; Физико-технические параметры бактерицидной лампы: Мощность, Вт 30; Ток, А 0,37; Бактерицидный поток, Вт 11,2 Длина, мм 895; Диаметр, мм 26; Спад излучения после 5000 ч работы, % 15; Средний срок службы лампы, ч 8000; Гарантийный срок эксплуатации камеры устанавливается 37 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 37 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы, лет 8 Камеры предназначены для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями: в диапазоне температур окружающего воздуха от +10°С до 35°С; относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°С; атмосферным давлением 630÷800 мм. рт. ст. (84÷107кПа). | Обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения; крышка камеры в положении «Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту; крышка камеры в положении «Открыто» закрывает собой УФ-лампу, обеспечивая безопасный для персонала доступ к инструменту; прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры, результат – оперативность работы медицинского персонала; располагается на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению; надежность в работе и конкурентная цена - выгодные отличия изделия. Гарантийный срок эксплуатации камер – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 970х632х1180; (±15) Мощность, Вт 40. Масса, кг 33 ±3,3; Решетка, ед. 5; Наработка на отказ, ч, не менее 2500; Время не прерывной работы камеры, ч 168; Питание, В/Гц 220/50; Физико-технические параметры бактерицидной лампы: Мощность, Вт 30; Ток, А 0,37; Бактерицидный поток, Вт 11,2 Длина, мм 895; Диаметр, мм 26; Спад излучения после 5000 ч работы, % 15; Средний срок службы лампы, ч 8000; Гарантийный срок эксплуатации камеры устанавливается 37 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 37 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы, лет 8 Камеры предназначены для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями: в диапазоне температур окружающего воздуха от +10°С до 35°С; относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°С; атмосферным давлением 630÷800 мм. рт. ст. (84÷107кПа). | Соответствует заявленным параметрам |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,  комиссия решила   признать    закуп      Бактерицидная ультрафиолетовая камера «УФК-1»  РК-МТ-5№021465  Производитель: АО «Государственный Рязанский приборный завод» ( АО «ГЗПЗ), Россия.

в кол-ве – 1 шт  состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО « Альфа -Медикал» проходит тендерную документацию по ценновому предложению  на сумму  258 000, 00  ( Двести пятьдесят восемь тысяч   ) тенге

Председатель комиссии

И.О.Главного врача.      ______________________ Варфоломеева Т.А.

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Эмирнияз Р.А.   заведующий поликлиники.

Члены комиссии:

Байбосынова С.С.                                                    Старшая медсестра.

Шемченко Д.К.                                                         главная медсестра.

Стовбур И.Г.                                                              врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                                медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам