ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 2 Полуавтоматический коагулятор   в кол-ве – 1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 13 июня  2023 года до 11.00 часов

03 июля   2023 года.

с.Денисовка                                                                                                              11.07.2023 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

И.О.Главного врача.      ______________________ Варфоломеева Т.А.

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Эмирнияз Р.А.   заведующий поликлиники.

Члены комиссии:

Байбосынова С.С.                                                    Старшая медсестра.

Шемченко Д.К.                                                         главная медсестра.

Стовбур И.Г.                                                              врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                                медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам

Техническая спецификация

ЛОТ № 2  Коагулометр полуавтоматический

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделия (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Коагулометр полуавтоматический |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Полуавтоматический 2-х канальный коагулометр | Полуавтоматический 2-х канальный коагулометр. Новый двухканальный коагулометр на основе оптического принципа измерения времени образования сгустка предназначен для проведения классических коагулометрических тестов. Методы анализа: клоттинговый, хромогенный, иммунотурбидиметрический. Определяемые показатели: PT - протромбиновое время; АРТТ - Активированное частичное тромбопластиновое время; FIB - фибриноген (Клаусс и расчетный фибриноген); ТТ - тромбиновое время; AT – Антитромбин DD - D-димер Факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII PC – Протеин C; LA-S- Скрининговый волчаночный тест LA-C – Подтверждающий тест на волчанку. Дисплей: Емкостный сенсорно-тактильный TFT 4,3” не менее 480 х 272 Система измерения: 2 независимых канала измерения, с длиной волны светодиода не менее 405 нм Кювета: одноканальная кювета для оптического обнаружения Позиции (предварительно прогретые):не менее 5 позиций реагента при температуре 36,5-37,5 °C, не менее 20 позиций кюветы при 36,5 – 37,5°С Реакционные объемы: Минимальный общий объем составляет не более 75 мгл Входная мощность – не более 100-240В перемен. тока/ 50-60Гц/ 600-300 мA Выходная мощность – не менее 5В постоян. тока, 5А Батарея (материнская плата) - Литиевая CR2032 3В Потребляемая мощность: - не более 14 Вт (мах), спящий режим <0,5 Вт Размер (Ш х Г х В) не более 225 x 150 x 90 мм Вес: не более - 1,04 кг (без источника питания) Рабочий шум: не более макс. 50 дБА RS232 (штрих-код): Sub-D9, разъем-розетка; 9600 Baud/8/1/N; Pin-9 RS232 (принтер): питание от 5 В постоянного тока. Для внешнего портативного сканера штрих-кода, последовательных принтеров Sub-D9 разъем-розетка; 9600 Baud/8/1/N; для последовательных принтеров. USB-устройство (для сервиса, для обновления прошивки): Тип - B, разъем-розетка, 115200 Baud/8/1/N USB (ЛИС): Тип - B, разъем-розетка, 115200 Baud /8/1/N; для коммуникации ЛИС. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Кабель электропитания | Кабель электропитания с адаптерами для ЕС, | 1 шт |
|  |  | 2 | Защитная пленка | Защитная пленка для дисплея | 1 шт |
|  |  | 3 | ID карта | Идентификационная карта | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Одинарные кюветы | Одинарные кюветы (С-101V) | 1 уп |
|  |  | 2 | Реагенты | Стартовый набор реагентов для гемостаза | 1 компл. |
|  |  | 3 | Пробирки для реагентов | Пробирки для реагентов Ø 11 мм (x5) | 1 уп. |
|  |  | 4 | Контейтер | Контейнер Ø 22,5mm | 1 уп |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды: от 10 ° C до 40 ° C Относительная влажность: от 30 до 75% Атмосферное давление: 700 - 1060 гПа Прибор не предназначен для использования во взрывоопасных средах. |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия 37 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  1 575 000,00 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО « ОрдаМед Костанай» | БИН:131140026382 | 30.06.2023г в 12 часов 40 минут | 1 376 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО « ОрдаМедКостанай»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Анализатор полуавтоматический для исследования гемостаза Helena C серии С-2 Страна происхождения Великобритания РК-МИ №023571 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Полуавтоматический 2-х канальный коагулометр. Новый двухканальный коагулометр на основе оптического принципа измерения времени образования сгустка предназначен для проведения классических коагулометрических тестов. Методы анализа: клоттинговый, хромогенный, иммунотурбидиметрический. Определяемые показатели: PT - протромбиновое время; АРТТ - Активированное частичное тромбопластиновое время; FIB - фибриноген (Клаусс и расчетный фибриноген); ТТ - тромбиновое время; AT – Антитромбин DD - D-димер Факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII PC – Протеин C; LA-S- Скрининговый волчаночный тест LA-C – Подтверждающий тест на волчанку. Дисплей: Емкостный сенсорно-тактильный TFT 4,3” не менее 480 х 272 Система измерения: 2 независимых канала измерения, с длиной волны светодиода не менее 405 нм Кювета: одноканальная кювета для оптического обнаружения Позиции (предварительно прогретые):не менее 5 позиций реагента при температуре 36,5-37,5 °C, не менее 20 позиций кюветы при 36,5 – 37,5°С Реакционные объемы: Минимальный общий объем составляет не более 75 мгл Входная мощность – не более 100-240В перемен. тока/ 50-60Гц/ 600-300 мA Выходная мощность – не менее 5В постоян. тока, 5А Батарея (материнская плата) - Литиевая CR2032 3В Потребляемая мощность: - не более 14 Вт (мах), спящий режим <0,5 Вт Размер (Ш х Г х В) не более 225 x 150 x 90 мм Вес: не более - 1,04 кг (без источника питания) Рабочий шум: не более макс. 50 дБА RS232 (штрих-код): Sub-D9, разъем-розетка; 9600 Baud/8/1/N; Pin-9 RS232 (принтер): питание от 5 В постоянного тока. Для внешнего портативного сканера штрих-кода, последовательных принтеров Sub-D9 разъем-розетка; 9600 Baud/8/1/N; для последовательных принтеров. USB-устройство (для сервиса, для обновления прошивки): Тип - B, разъем-розетка, 115200 Baud/8/1/N USB (ЛИС): Тип - B, разъем-розетка, 115200 Baud /8/1/N; для коммуникации ЛИС. | Полуавтоматический 2-х канальный коагулометр. Новый двухканальный коагулометр на основе оптического принципа измерения времени образования сгустка предназначен для проведения классических коагулометрических тестов. Методы анализа: клоттинговый, хромогенный, иммунотурбидиметрический. Определяемые показатели: PT - протромбиновое время; АРТТ - Активированное частичное тромбопластиновое время; FIB - фибриноген (Клаусс и расчетный фибриноген); ТТ - тромбиновое время; AT – Антитромбин DD - D-димер Факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII PC – Протеин C; LA-S- Скрининговый волчаночный тест LA-C – Подтверждающий тест на волчанку. Дисплей: Емкостный сенсорно-тактильный TFT 4,3” не менее 480 х 272 Система измерения: 2 независимых канала измерения, с длиной волны светодиода не менее 405 нм Кювета: одноканальная кювета для оптического обнаружения Позиции (предварительно прогретые):не менее 5 позиций реагента при температуре 36,5-37,5 °C, не менее 20 позиций кюветы при 36,5 – 37,5°С Реакционные объемы: Минимальный общий объем составляет не более 75 мгл Входная мощность – не более 100-240В перемен. тока/ 50-60Гц/ 600-300 мA Выходная мощность – не менее 5В постоян. тока, 5А Батарея (материнская плата) - Литиевая CR2032 3В Потребляемая мощность: - не более 14 Вт (мах), спящий режим <0,5 Вт Размер (Ш х Г х В) не более 225 x 150 x 90 мм Вес: не более - 1,04 кг (без источника питания) Рабочий шум: не более макс. 50 дБА RS232 (штрих-код): Sub-D9, разъем-розетка; 9600 Baud/8/1/N; Pin-9 RS232 (принтер): питание от 5 В постоянного тока. Для внешнего портативного сканера штрих-кода, последовательных принтеров Sub-D9 разъем-розетка; 9600 Baud/8/1/N; для последовательных принтеров. USB-устройство (для сервиса, для обновления прошивки): Тип - B, разъем-розетка, 115200 Baud/8/1/N USB (ЛИС): Тип - B, разъем-розетка, 115200 Baud /8/1/N; для коммуникации ЛИС. | Соответствует заявленным параметрам |
| Кабель электропитания с адаптерами для ЕС, | Кабель электропитания с адаптерами для ЕС, |  |
| Защитная пленка для дисплея | Защитная пленка для дисплея |  |
| Идентификационная карта | Идентификационная карта |  |
| Одинарные кюветы (С-101V) | Одинарные кюветы (С-101V) |  |
| Стартовый набор реагентов для гемостаза | Стартовый набор реагентов для гемостаза |  |
| Пробирки для реагентов Ø 11 мм (x5) | Пробирки для реагентов Ø 11 мм (x5) |  |
| Контейнер Ø 22,5mm | Контейнер Ø 22,5mm |  |
| Температура окружающей среды: от 10 ° C до 40 ° C Относительная влажность: от 30 до 75% Атмосферное давление: 700 - 1060 гПа Прибор не предназначен для использования во взрывоопасных средах. | Температура окружающей среды: от 10 ° C до 40 ° C Относительная влажность: от 30 до 75% Атмосферное давление: 700 - 1060 гПа Прибор не предназначен для использования во взрывоопасных средах. |  |

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО « ОрдаМед Костанай»     проходит тендерную документацию.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Анализатор полуавтоматический для исследования гемостаза Helena C серии С-2 , Страна происхождения Великобритания  РК-МИ №023571    в кол-ве – 1шт.  состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО « ОрдаМедКостанай»      на сумму  1 376 000, 00  ( Один миллион триста семьдесят шесть  тысяч ) тенге

Председатель комиссии

И.О.Главного врача.      ______________________ Варфоломеева Т.А.

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Эмирнияз Р.А.   заведующий поликлиники.

Члены комиссии:

Байбосынова С.С.                                                    Старшая медсестра.

Шемченко Д.К.                                                         главная медсестра.

Стовбур И.Г.                                                              врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                                медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам