ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 4 Термостат в кол-ве – 2 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 13 июня  2023 года до 11.00 часов

03 июля   2023 года.

с.Денисовка                                                                                                              11.07.2023 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

И.О.Главного врача.      ______________________ Варфоломеева Т.А.

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Эмирнияз Р.А.   заведующий поликлиники.

Члены комиссии:

Байбосынова С.С.                                                    Старшая медсестра.

Шемченко Д.К.                                                         главная медсестра.

Стовбур И.Г.                                                              врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                                медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам

Техническая спецификация

Лот № 4  Термостат

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Термостат |
| 2 | Требования к комплектации | . № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Термостат | Термостат лабораторный суховоздушный позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры. Термостат гарантирует постоянную принудительную циркуляцию воздуха в своей камере, что и способствует равномерности температуры, а таким образом созданию максимально оптимальной среды в каждом отдельно взятом месте. При этом приборы могут обеспечивать весьма широкий температурный диапазон, это дает возможность применять их для самых разных медицинских, биологических и химических исследований. Термостаты обеспечивают: • равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха; • установку и регулирование температуры; • автоматический контроль температуры в рабочей камере; • цифровую индикацию текущей и установленной температуры; • визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери; • сохранение введенной информации при отключении электропитания. Технические характеристики: • Объем рабочей камеры: 80 л.; • Рабочий диапазон температур, от t окр.среды: 5 — 60 °С • Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема: 0,4 °С; • Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, не более: • 1) до +45°С включительно от -1 до +1 °С; • 2) от +45°С до +60°С от -1 до +2°С • Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, не более: 120 мин • Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, не менее: 500 ч • Размеры рабочей камеры: ширина × глубина × высота: 400х406х500 мм • Габаритные размеры, не более: ширина х глубина х высота: 512х525х721 мм • Материал: Лакокрасочное покрытие Корректированный уровень звуковой мощности, не более 55 дБА • Потребляемая мощность, не более: 0,3 кВт • Масса, не более: без упаковки и без принадлежностей: 36 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Полка | Для размещения материала | 2 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | нет |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: +10°C до +35°C. Напряжение/частота питающей сети: 220±10% / 50 В / Гц |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия 37 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  1 225 600,00 (Один миллион двести двадцать пять тысяч шестьсот ) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «FAM.ALLAIANCE» | БИН:080840003225 | 26.06.2023г в 14 часов 30 минут | 465 840,00 |
| 2 | ТОО «Альфа-Медикал» | БИН:060440003504 | 01.07.2023г в 09 часов 00 минут | 356 780,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «Альфа-Медикал»

Отклонить ТОО “FAM. ALLIANCE

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «Альфа-Медикал»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Термостат воздушный ТС-1/80 СПУ мод, 1001 ( 80 л, камера из нержавеющей стали, вентилятор, освещение) ТС- 1/80 мод, 1001 Производитель; ОАО « Смоленское специальное конструкторско- технологическое бюро систем программного управления» , Россия | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Термостат лабораторный суховоздушный позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры. Термостат гарантирует постоянную принудительную циркуляцию воздуха в своей камере, что и способствует равномерности температуры, а таким образом созданию максимально оптимальной среды в каждом отдельно взятом месте. При этом приборы могут обеспечивать весьма широкий температурный диапазон, это дает возможность применять их для самых разных медицинских, биологических и химических исследований. Термостаты обеспечивают: • равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха; • установку и регулирование температуры; • автоматический контроль температуры в рабочей камере; • цифровую индикацию текущей и установленной температуры; • визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери; • сохранение введенной информации при отключении электропитания. Технические характеристики: • Объем рабочей камеры: 80 л.; • Рабочий диапазон температур, от t окр.среды: 5 — 60 °С • Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема: 0,4 °С; • Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, не более: • 1) до +45°С включительно от -1 до +1 °С; • 2) от +45°С до +60°С от -1 до +2°С • Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, не более: 120 мин • Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, не менее: 500 ч • Размеры рабочей камеры: ширина × глубина × высота: 400х406х500 мм • Габаритные размеры, не более: ширина х глубина х высота: 512х525х721 мм • Материал: Лакокрасочное покрытие Корректированный уровень звуковой мощности, не более 55 дБА • Потребляемая мощность, не более: 0,3 кВт • Масса, не более: без упаковки и без принадлежностей;36 кг Полка Для размещения материала 2 шт Условия эксплуатации: +10°C до +35°C. Напряжение/частота питающей сети: 220±10% / 50 В / Гц | Термостат лабораторный суховоздушный позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры. Термостат гарантирует постоянную принудительную циркуляцию воздуха в своей камере, что и способствует равномерности температуры, а таким образом созданию максимально оптимальной среды в каждом отдельно взятом месте. При этом приборы могут обеспечивать весьма широкий температурный диапазон, это дает возможность применять их для самых разных медицинских, биологических и химических исследований. Термостаты обеспечивают: • равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха; • установку и регулирование температуры; • автоматический контроль температуры в рабочей камере; • цифровую индикацию текущей и установленной температуры; • визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери; • сохранение введенной информации при отключении электропитания. Технические характеристики: • Объем рабочей камеры: 80 л.; • Рабочий диапазон температур, от t окр.среды: 5 — 60 °С • Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема: 0,4 °С; • Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, не более: • 1) до +45°С включительно от -1 до +1 °С; • 2) от +45°С до +60°С от -1 до +2°С • Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, не более: 120 мин • Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, не менее: 500 ч • Размеры рабочей камеры: ширина × глубина × высота: 400х406х500 мм • Габаритные размеры, не более: ширина х глубина х высота: 512х525х721 мм • Материал: Лакокрасочное покрытие Корректированный уровень звуковой мощности, не более 55 дБА • Потребляемая мощность, не более: 0,3 кВт • Масса, не более: без упаковки и без принадлежностей 36 кг Условия эксплуатации: +10°C до +35°C. Напряжение/частота питающей сети: 220±10% / 50 В / Гц | Соответствует заявленным параметрам |

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «FAM.FLLIANCE»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Термостат ТС-1/20,1/80 СПУ Производитель ( письмо ТОО Казмедприбор) | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Термостат лабораторный суховоздушный позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры. Термостат гарантирует постоянную принудительную циркуляцию воздуха в своей камере, что и способствует равномерности температуры, а таким образом созданию максимально оптимальной среды в каждом отдельно взятом месте. При этом приборы могут обеспечивать весьма широкий температурный диапазон, это дает возможность применять их для самых разных медицинских, биологических и химических исследований. Термостаты обеспечивают: • равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха; • установку и регулирование температуры; • автоматический контроль температуры в рабочей камере; • цифровую индикацию текущей и установленной температуры; • визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери; • сохранение введенной информации при отключении электропитания. Технические характеристики: • Объем рабочей камеры: 80 л.; • Рабочий диапазон температур, от t окр.среды: 5 — 60 °С • Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема: 0,4 °С; • Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, не более: • 1) до +45°С включительно от -1 до +1 °С; • 2) от +45°С до +60°С от -1 до +2°С • Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, не более: 120 мин • Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, не менее: 500 ч • Размеры рабочей камеры: ширина × глубина × высота: 400х406х500 мм • Габаритные размеры, не более: ширина х глубина х высота: 512х525х721 мм • Материал: Лакокрасочное покрытие Корректированный уровень звуковой мощности, не более 55 дБА • Потребляемая мощность, не более: 0,3 кВт • Масса, не более: без упаковки и без принадлежностей;36 кг Полка Для размещения материала 2 шт Условия эксплуатации: +10°C до +35°C. Напряжение/частота питающей сети: 220±10% / 50 В / Гц | Термостат лабораторный суховоздушный позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры. Термостат гарантирует постоянную принудительную циркуляцию воздуха в своей камере, что и способствует равномерности температуры, а таким образом созданию максимально оптимальной среды в каждом отдельно взятом месте. При этом приборы могут обеспечивать весьма широкий температурный диапазон, это дает возможность применять их для самых разных медицинских, биологических и химических исследований. Термостаты обеспечивают: • равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха; • установку и регулирование температуры; • автоматический контроль температуры в рабочей камере; • цифровую индикацию текущей и установленной температуры; • визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери; • сохранение введенной информации при отключении электропитания. Технические характеристики: • Объем рабочей камеры: 80 л.; • Рабочий диапазон температур, от t окр.среды: 5 — 60 °С • Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема: 0,4 °С; • Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, не более: • 1) до +45°С включительно от -1 до +1 °С; • 2) от +45°С до +60°С от -1 до +2°С • Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, не более: 120 мин • Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, не менее: 500 ч • Размеры рабочей камеры: ширина × глубина × высота: 400х406х500 мм • Габаритные размеры, не более: ширина х глубина х высота: 512х525х721 мм • Материал: Лакокрасочное покрытие Корректированный уровень звуковой мощности, не более 55 дБА • Потребляемая мощность, не более: 0,3 кВт • Масса, не более: без упаковки и без принадлежностей;36 кг Полка Для размещения материала 2 шт Условия эксплуатации: +10°C до +35°C. Напряжение/частота питающей сети: 220±10% / 50 В / Гц | Соответствует заявленным параметрам |

ТОО « Альфа-Медикал»     проходит тендерную документацию по ценовому предложению.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Термостат воздушный ТС-1/80 СПУ мод, 1001 ( 80 л, камера из нержавеющей стали, вентилятор, освещение) ТС- 1/80 мод, 1001

Производитель; ОАО « Смоленское специальное конструкторско- технологическое бюро систем программного управления» , Россия в  кол-ве – 2шт.  состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО « Альфа-Медикал»    на сумму 713 560, 00  ( Семьсот тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят  ) тенге

Председатель комиссии

И.О.Главного врача.      ______________________ Варфоломеева Т.А.

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Эмирнияз Р.А.   заведующий поликлиники.

Члены комиссии:

Байбосынова С.С.                                                    Старшая медсестра.

Шемченко Д.К.                                                         главная медсестра.

Стовбур И.Г.                                                              врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                                медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам