ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 1Стерилизатор плазменный низкотемпературный    в кол-ве – 1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 14 августа  2023 года до 11.00 часов

04 сентября 2023 года.

с.Денисовка                                                                                                              07.09.2023 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Главный врач.      ______________________ Баймурзин М.И.

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   зам. главного врача по медицинской части.

Члены комиссии:

Стовбур И.Г.                                                              Заведующий отделения.

Жарасбаев Н.А.                                                         врач анестезиолог.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Масакова Ш.С.                                                         стоматолог.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам

Техническая спецификация

ЛОТ № 1   Стерилизатор плазменный низкотемпературный

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стерилизатор плазменный низкотемпературный |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Стерилизатор | Назначение: Стерилизатор является аппаратом для стерилизации всех медицинских изделий, инструментов, в качестве стерилизующего вещества используется плазма. Для медицинских изделий, чувствительных к высокой температуре и влажности, такая стерилизация является наиболее подходящей ввиду низкой температуры в камере между циклами стерилизации. По окончании процесса стерилизации производится распечатка его параметров, поэтому можно легко проверить результаты процесса. При работе параметры отображаются на сенсорной панели и их также можно легко проверить. Область применения: лечебно-профилактические учреждения. Стерилизуемые материалы: -Металлические материалы (нержавеющая сталь, алюминий, сплавы титана и т.д.). -Пластиковые изделия (полиэтилен, поликарбонат, ПВХ, ПП, Витон и т.д.). -Стеклянные материалы. -Резиновые материалы (латекс, силикон, неопрен). -Керамические материалы. Материалы, на которые имеются ограничения по стерилизации: Материалы, поглощающие влагу и пористые материалы, такие как ткань, древесная бумага, могут вызвать прерывание процесса стерилизации из-за ошибки вакуума или могут вызвать некоторое ухудшение эффективности стерилизации. -Жесткая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 1ø и длиной более 1,000 мм -Мягкая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 1ø и длиной более 12,000 мм -Мягкая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 2ø и длиной более 1,500 мм с одним заблокированным концом -Материалы, поглощающие влагу (бумага, целлюлоза, хлопчатобумажная ткань, газ и т.п.) -Одноразовые изделия, когда не рекомендуется повторная дезинфекция (Одноразовые материалы и одноразовые халаты) -Порошок -Дерево -Низкокачественный пластик -Губчатые материалы, пористый материал для защиты микроскопа -Шелк -Эндоскопы с ограничением по техническим условиям Расходные материалы Биологический индикатор Биологический индикатор для мониторинга эффективности цикла стерилизации Химический индикатор – полоска и лента Химический индикатор полоска и лента подтверждает, что стерилизуемый материал подвергался воздействию стерилянта Пакет Упаковочный материал, предотвращающий контакт стерилизованных материалов с загрязненными поверхностями для долгосрочного хранения стерилизованных материалов. Стерилянт Жидкость, используемая для создания матрицы плазменной стерилизации. Не тканевое полотно Полотно, используемое для упаковки стерилизуемых материалов. Лоток Корзина, способствующая размещению стерилизуемых позиций в стерилизационной камере Цикл стерилизации Общая информация Общее время процесса составляет приблизительно от 40 до 50 минут при пустой стерилизационной камере. Для того, чтобы стерилизация была безупречной, один и тот же процесс стерилизации проводится дважды. Процесс стерилизации Процесс стерилизации происходит следующим образом: -Инициализация Поместите стерилизуемые материалы в камеру и нажмите кнопку запуска для автоматического начала стерилизационного процесса. Вначале в стерилизационной камере создается вакуум для распыления стерилянта. -Стерилизация 1 Это первый процесс, когда фактически осуществляется стерилизация. Стерилянт распыляется внутри камеры и происходит стерилизация при помощи процессов диффузии и конденсации. -Стерилизация 2 Это второй процесс, когда фактически осуществляется стерилизация. Предыдущий процесс выполняется во внутренней камере повторно. -Завершение В ходе данного процесса в камеру подается воздух и выравнивает внутреннее давление камеры с атмосферным давлением, чтобы открыть дверь по окончании процесса стерилизации. Технические характеристики: Количество камер: не менее 2 шт. Общий объем одной камеры: не более 30 литров. Полезный объем одной камеры: не менее 27 литров. Общий объем: не более 60 литров. Полезный Общий объем не менее 54 литров. Размеры не более: высота - 1280 мм, ширина – 570 мм, глубина – 830 мм. Вес: не более 290 кг. Концентрация пероксида водорода: 50%. Общее время цикла: экономичный цикл – 27 минут, прогрессивный цикл – 45 минут. Самодиагностика: не более 11 минут. Температура переработки: не выше 55°С. Стерилизационная камера: нержавеющая сталь, прямоугольная форма, размеры не менее 185 мм. (В) х 300 мм. (Ш) х 548 (Г) мм. Дверь: одинарная. Тип открывания: ручной. Стерилизующее средство: жидкий химический реактив: перекись водорода. Концентрация и использование: 4 мл. (50%), 1 цикл / 2 кассеты (при использовании 2 камер). Источник питания: 230 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: не более 2,5 кВт. Контроль: микропроцессор. Режим самодиагностики: есть. Вывод на принтер: термопринтер. Хранение данных: карта памяти. Дисплей: цветной сенсорный дисплей. Тревога: звуковой, визуальный сигнал. Стерилизует широкий ассортимент стандартных полостных инструментов: одноканальная жесткая полость – 1ø х 1 000 мм, одноканальная гибкая полость - 1ø х 12 000 мм, одноканальная гибкая полость - 2ø х 1 500 мм. с одним заблокированным концом. Фильтр, не пропускающий бактерий в воздухоприёмник: фильтр “HEPA” – не более 99,97%, эффективность не более 0,3 микрон (0,3 х 10-6). | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Лоток | Корзины позволяют защитить Вам инструменты на момент стерилизации, а также разместить актуальное количество инструментов за один стерилизационный цикл. | 1 кор. |
|  |  | 3 | Биологический инкубатор | Биологический инкубатор разработан для инкубации биологического индикатора. Инкубационная температура: 56-58℃ Инкубационное время: 24 часа Подключение: 110-220 В, 50-60 Гц | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 4 | Стерилизующие средства | Концентрация пероксида водорода: 50% | 2 кор |
|  |  | 5 | Полоска химического индикатора | Химический индикатор в полосках размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода. | 1 упак |
|  |  | 6 | Лента химического индикатора | Химический индикатор в ленте размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода. | 1 упак |
|  |  | 7 | Биологический индикатор | Биологический индикатор предназначен для доказательства достижения надлежащих условий стерилизации. | 1 кор |
|  |  | 8 | Бумага для принтера | Бумага для принтера используется для распечатки информации о проведенной стерилизации в низкотемпературном плазменном стерилизаторе | 1 упак |
|  |  | 9 | Рулон | Используется для предстерелизационной упаковки инструментов | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура - 5-40℃ Влажность - 5-30℃ / ниже 80%, 31-40℃ / ниже 50% Температура эксплуатации: 10-50℃ Температура хранения: 5-50℃ Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%. |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 60 календарных дней с момента заключения договора. Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия 37 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  19 500 000,00 ( Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ОрдаМедКостанай» | БИН:131140026382 | 01.09.2023г в 12 часов 38 минут | 19 500 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить ТОО «ОрдаМедКостанай»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «ОрдаМедКостанай»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Заявленные параметры Стерилизатор плазменный низкотемпературный, Модель : Reno –D50 Производитель –« Renosen Co., Ltd Республика Корея. Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№017449 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Назначение: Стерилизатор является аппаратом для стерилизации всех медицинских изделий, инструментов, в качестве стерилизующего вещества используется плазма. Для медицинских изделий, чувствительных к высокой температуре и влажности, такая стерилизация является наиболее подходящей ввиду низкой температуры в камере между циклами стерилизации. По окончании процесса стерилизации производится распечатка его параметров, поэтому можно легко проверить результаты процесса. При работе параметры отображаются на сенсорной панели и их также можно легко проверить. Область применения: лечебно-профилактические учреждения. Стерилизуемые материалы: -Металлические материалы (нержавеющая сталь, алюминий, сплавы титана и т.д.). -Пластиковые изделия (полиэтилен, поликарбонат, ПВХ, ПП, Витон и т.д.). -Стеклянные материалы. -Резиновые материалы (латекс, силикон, неопрен). -Керамические материалы. Материалы, на которые имеются ограничения по стерилизации: Материалы, поглощающие влагу и пористые материалы, такие как ткань, древесная бумага, могут вызвать прерывание процесса стерилизации из-за ошибки вакуума или могут вызвать некоторое ухудшение эффективности стерилизации. -Жесткая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 1ø и длиной более 1,000 мм -Мягкая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 1ø и длиной более 12,000 мм -Мягкая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 2ø и длиной более 1,500 мм с одним заблокированным концом -Материалы, поглощающие влагу (бумага, целлюлоза, хлопчатобумажная ткань, газ и т.п.) -Одноразовые изделия, когда не рекомендуется повторная дезинфекция (Одноразовые материалы и одноразовые халаты) -Порошок -Дерево -Низкокачественный пластик -Губчатые материалы, пористый материал для защиты микроскопа -Шелк -Эндоскопы с ограничением по техническим условиям Расходные материалы Биологический индикатор Биологический индикатор для мониторинга эффективности цикла стерилизации Химический индикатор – полоска и лента Химический индикатор полоска и лента подтверждает, что стерилизуемый материал подвергался воздействию стерилянта Пакет Упаковочный материал, предотвращающий контакт стерилизованных материалов с загрязненными поверхностями для долгосрочного хранения стерилизованных материалов. Стерилянт Жидкость, используемая для создания матрицы плазменной стерилизации. Не тканевое полотно Полотно, используемое для упаковки стерилизуемых материалов. Лоток Корзина, способствующая размещению стерилизуемых позиций в стерилизационной камере Цикл стерилизации Общая информация Общее время процесса составляет приблизительно от 40 до 50 минут при пустой стерилизационной камере. Для того, чтобы стерилизация была безупречной, один и тот же процесс стерилизации проводится дважды. Процесс стерилизации Процесс стерилизации происходит следующим образом: -Инициализация Поместите стерилизуемые материалы в камеру и нажмите кнопку запуска для автоматического начала стерилизационного процесса. Вначале в стерилизационной камере создается вакуум для распыления стерилянта. -Стерилизация 1 Это первый процесс, когда фактически осуществляется стерилизация. Стерилянт распыляется внутри камеры и происходит стерилизация при помощи процессов диффузии и конденсации. -Стерилизация 2 Это второй процесс, когда фактически осуществляется стерилизация. Предыдущий процесс выполняется во внутренней камере повторно. -Завершение В ходе данного процесса в камеру подается воздух и выравнивает внутреннее давление камеры с атмосферным давлением, чтобы открыть дверь по окончании процесса стерилизации. Технические характеристики: Количество камер: не менее 2 шт. Общий объем одной камеры: не более 30 литров. Полезный объем одной камеры: не менее 27 литров. Общий объем: не более 60 литров. Полезный Общий объем не менее 54 литров. Размеры не более: высота - 1280 мм, ширина – 570 мм, глубина – 830 мм. Вес: не более 290 кг. Концентрация пероксида водорода: 50%. Общее время цикла: экономичный цикл – 27 минут, прогрессивный цикл – 45 минут. Самодиагностика: не более 11 минут. Температура переработки: не выше 55°С. Стерилизационная камера: нержавеющая сталь, прямоугольная форма, размеры не менее 185 мм. (В) х 300 мм. (Ш) х 548 (Г) мм. Дверь: одинарная. Тип открывания: ручной. Стерилизующее средство: жидкий химический реактив: перекись водорода. Концентрация и использование: 4 мл. (50%), 1 цикл / 2 кассеты (при использовании 2 камер). Источник питания: 230 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: не более 2,5 кВт. Контроль: микропроцессор. Режим самодиагностики: есть. Вывод на принтер: термопринтер. Хранение данных: карта памяти. Дисплей: цветной сенсорный дисплей. Тревога: звуковой, визуальный сигнал. Стерилизует широкий ассортимент стандартных полостных инструментов: одноканальная жесткая полость – 1ø х 1 000 мм, одноканальная гибкая полость - 1ø х 12 000 мм, одноканальная гибкая полость - 2ø х 1 500 мм. с одним заблокированным концом. Фильтр, не пропускающий бактерий в воздухоприёмник: фильтр “HEPA” – не более 99,97%, эффективность не более 0,3 микрон (0,3 х 10-6). | RENO- D5 является аппаратом для стерилизации всех медицинских изделий, инструментов, в качестве стерилизующего вещества используется плазма. Для медицинских изделий, чувствительных к высокой температуре и влажности, такая стерилизация является наиболее подходящей ввиду низкой температуры в камере между циклами стерилизации. По окончании процесса стерилизации производится распечатка его параметров, поэтому можно легко проверить результаты процесса. При работе параметры отображаются на сенсорной панели и их также можно легко проверить. Область применения: лечебно-профилактические учреждения. Стерилизуемые материалы: -Металлические материалы (нержавеющая сталь, алюминий, сплавы титана и т.д.). -Пластиковые изделия (полиэтилен, поликарбонат, ПВХ, ПП, Витон и т.д.). -Стеклянные материалы. -Резиновые материалы (латекс, силикон, неопрен). -Керамические материалы. Материалы, на которые имеются ограничения по стерилизации: Материалы, поглощающие влагу и пористые материалы, такие как ткань, древесная бумага, могут вызвать прерывание процесса стерилизации из-за ошибки вакуума или могут вызвать некоторое ухудшение эффективности стерилизации. -Жесткая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 1ø и длиной более 1,000 мм -Мягкая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 1ø и длиной более 12,000 мм -Мягкая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 2ø и длиной более 1,500 мм с одним заблокированным концом -Материалы, поглощающие влагу (бумага, целлюлоза, хлопчатобумажная ткань, газ и т.п.) -Одноразовые изделия, когда не рекомендуется повторная дезинфекция (Одноразовые материалы и одноразовые халаты) -Порошок -Дерево -Низкокачественный пластик -Губчатые материалы, пористый материал для защиты микроскопа -Шелк -Эндоскопы с ограничением по техническим условиям Расходные материалы Биологический индикатор Биологический индикатор для мониторинга эффективности цикла стерилизации Химический индикатор – полоска и лента Химический индикатор полоска и лента подтверждает, что стерилизуемый материал подвергался воздействию стерилянта Пакет Упаковочный материал, предотвращающий контакт стерилизованных материалов с загрязненными поверхностями для долгосрочного хранения стерилизованных материалов. Стерилянт Жидкость, используемая для создания матрицы плазменной стерилизации. Не тканевое полотно Полотно, используемое для упаковки стерилизуемых материалов. Лоток Корзина, способствующая размещению стерилизуемых позиций в стерилизационной камере Цикл стерилизации Общая информация Общее время процесса составляет приблизительно от 40 до 50 минут при пустой стерилизационной камере. Для того, чтобы стерилизация была безупречной, один и тот же процесс стерилизации проводится дважды. Процесс стерилизации Процесс стерилизации происходит следующим образом: -Инициализация Поместите стерилизуемые материалы в камеру и нажмите кнопку запуска для автоматического начала стерилизационного процесса. Вначале в стерилизационной камере создается вакуум для распыления стерилянта. -Стерилизация 1 Это первый процесс, когда фактически осуществляется стерилизация. Стерилянт распыляется внутри камеры и происходит стерилизация при помощи процессов диффузии и конденсации. -Стерилизация 2 Это второй процесс, когда фактически осуществляется стерилизация. Предыдущий процесс выполняется во внутренней камере повторно. -Завершение В ходе данного процесса в камеру подается воздух и выравнивает внутреннее давление камеры с атмосферным давлением, чтобы открыть дверь по окончании процесса стерилизации. Технические характеристики: Количество камер: не менее 2 шт. Общий объем одной камеры: не более 30 литров. Полезный объем одной камеры: не менее 27 литров. Общий объем: не более 60 литров. Полезный Общий объем не менее 54 литров. Размеры не более: высота - 1280 мм, ширина – 570 мм, глубина – 830 мм. Вес: не более 290 кг. Концентрация пероксида водорода: 50%. Общее время цикла: экономичный цикл – 27 минут, прогрессивный цикл – 45 минут. Самодиагностика: не более 11 минут. Температура переработки: не выше 55°С. Стерилизационная камера: нержавеющая сталь, прямоугольная форма, размеры не менее 185 мм. (В) х 300 мм. (Ш) х 548 (Г) мм. Дверь: одинарная. Тип открывания: ручной. Стерилизующее средство: жидкий химический реактив: перекись водорода. Концентрация и использование: 4 мл. (50%), 1 цикл / 2 кассеты (при использовании 2 камер). Источник питания: 230 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: не более 2,5 кВт. Контроль: микропроцессор. Режим самодиагностики: есть. Вывод на принтер: термопринтер. Хранение данных: карта памяти. Дисплей: цветной сенсорный дисплей. Тревога: звуковой, визуальный сигнал. Стерилизует широкий ассортимент стандартных полостных инструментов: одноканальная жесткая полость – 1ø х 1 000 мм, одноканальная гибкая полость - 1ø х 12 000 мм, одноканальная гибкая полость - 2ø х 1 500 мм. с одним заблокированным концом. Фильтр, не пропускающий бактерий в воздухоприёмник: фильтр “HEPA” – не более 99,97%, эффективность не более 0,3 микрон (0,3 х 10-6). | Соответствует заявленным параметрам |
| Лоток Корзины позволяют защитить Вам инструменты на момент стерилизации, а также разместить актуальное количество инструментов за один стерилизационный цикл. 1 кор | Лоток Корзины позволяют защитить Вам инструменты на момент стерилизации, а также разместить актуальное количество инструментов за один стерилизационный цикл. 1 кор |  |
| Биологический инкубатор разработан для инкубации биологического индикатора. Инкубационная температура: 56-58℃ Инкубационное время: 24 часа Подключение: 110-220 В, 50-60 Гц 1 шт | Биологический инкубатор разработан для инкубации биологического индикатора. Инкубационная температура: 56-58℃ Инкубационное время: 24 часа Подключение: 110-220 В, 50-60 Гц 1 шт |  |
| Стерилизующие средства Концентрация пероксида водорода: 50% 2 кор | Стерилизующие средства Концентрация пероксида водорода: 50% 2 кор |  |
| Химический индикатор в полосках размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода. 1 уп | Химический индикатор в полосках размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода. 1 уп |  |
| Биологический индикатор предназначен для доказательства достижения надлежащих условий стерилизации 1 кор | Биологический индикатор предназначен для доказательства достижения надлежащих условий стерилизации 1 кор |  |
| Бумага для принтера используется для распечатки информации о проведенной стерилизации в низкотемпературном плазменном стерилизаторе 1 уп | Бумага для принтера используется для распечатки информации о проведенной стерилизации в низкотемпературном плазменном стерилизаторе 1 уп |  |
| Рулон Используется для предстерелизационной упаковки инструментов 2шт | Рулон TYVEK Используется для предстерелизационной упаковки инструментов 2шт |  |
| Температура - 5-40℃ Влажность - 5-30℃ / ниже 80%, 31-40℃ / ниже 50% Температура эксплуатации: 10-50℃ Температура хранения: 5-50℃ Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%. | Температура - 5-40℃ Влажность - 5-30℃ / ниже 80%, 31-40℃ / ниже 50% Температура эксплуатации: 10-50℃ Температура хранения: 5-50℃ Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%. |  |

Cогласно Приказа Министра здравоохранения  Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110   комиссия решила   признать    закуп      Стерилизатор плазменный низкотемпературный    в кол-ве – 1 шт  состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ОрдаМедКостанай» проходит тендерную документацию   на сумму  19 500 000, 00  ( Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч   ) тенге

Председатель комиссии

Главный врач.      ______________________ Баймурзин М.И.

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   зам. главного врача по медицинской части.

Члены комиссии:

Стовбур И.Г.                                                              Заведующий отделения.

Жарасбаев Н.А.                                                         врач анестезиолог.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Масакова Ш.С.                                                         стоматолог.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам