ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 1 Монитор для измерения концентрации газообразного анестетика многофункциональный  в кол-ве – 1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 02 апреля    2024 года до 11.00 часов

22 апреля  2024 года.

с.Денисовка                                                                                                              24.04.2024 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Главный врач______________________ Баймурзин М.И..

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   заместитель главного врача.

Члены комиссии:

Чалкин А.С.                                                    Анестезиолог.

Шемченко Д.К.                                               главная медсестра.

Амирова С.М.                                                 бухгалтер материального стола.

Шлегель В.Г                                                    медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам

Техническая спецификация

ЛОТ № 1      Монитор для измерения концентрации газообразного анестетика многофункциональный.

КГП «Денисовская РБ» УзаКо Баймурзин М.И.

«24 » апреля 2024 г.

№1  лота

Монитор для измерения концентрации газообразного анестетика многофункциональный

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор для измерения концентрации газообразного анестетика, многофункциональный. Для до укомплектации Установка анестезии "Fabius plus", производства Drägerwerk AG & Co. KGaA (Германия) |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ(в соответствии с государственным реестром МИ) | Техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Монитор для измерения концентрации газообразного анестетика, многофункциональный. | Газоанализатор предназначен для измерения и мониторинга концентрации СО2, концентрации N2O и летучих анестетиков: фторотана, энфлурана, изофлурана, севофлурана, дезфлурана. Технические характеристики: Рабочие параметры мониторинг CO2, N2O, 5 летучих анестетиков. Принцип измерения: на основе инфракрасного излучения с использованием быстродействующего датчика нового поколения, точность измерения: соответствует стандартам ISO 11196/EN 864. Скорость забора проб: 150 мл/мин Диапазон измерения СО2 (на вдохе FiCO2 и выдохе EtCO2): 0-10 об.%, ±0,5 об.% или ±12% отн., время срабатывания – в пределах 350 мсек. Время запаздывания – в пределах 4 сек. Диапазон индикации анестетиков: Фторотаны - 0-8,5 объемн. %, Изофлураны - 0-8,5 объемн. %, Дезфлураны - 0-22 объемн. % Энфлураны - 0-10 объемн. %. Точность индикации анестетиков - ±0,15 объемн.% или +15% отн., разрешение – 0,1% объемн. Диапазон индикации N2О - 0 - 99 объемн. %, точность ±2 объемн.% или +8% отн. Установки порогов аварийного сигнала: FiCO2 верхний: 0,1-2,6 vol.%. etCO2, верхний: 0,1-9,9 vol.%, нижний: 0-9,8 vol.%. Fi Галотан, Изофлюран, Энфлюран, верхний: 0,1 до 7,0vol.%, нижний: 0 до 6,9 vol.%. Fi Севофлюран, верхний: 0,1 до 9,9vol.%, нижний: 0 до 9,8 vol.%. Fi Десфлюран, верхний: 0,1 до 21,9vol.%, нижний: 0 до 21,8 vol.%. Дисплей: Высококонтрастный обзорный жидкокристаллический дисплей. Размер рабочей поверхности: 108 х 58 мм Графическое изображение: параметры СО2 в реальном масштабе времени (t) Цифровые значения: минимальная вдыхаемая (Fi) и выдыхаемая (Fet) концентрация СО2, N2О и рабочего анестетика. Рабочие xаpактеpистики: Время работы от аккумулятора >1,5 часов Масса аппарата < 3 кг. Габариты (д х в х ш) 240 х 166 х 165 мм. Паpаметpы сети: 100 до 240 В, 50/60 Гц Газоанализатор крепится на кронштейне, на боковой панели наркозного аппарата. Таким образом, высвобождается пространство на верхней панели для размещения дополнительного оборудования (например, монитора пациента). | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Влагоуловитель (комплект 12шт., замена - раз в месяц) | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. Комплект-12шт. | 1 комплект. |
|  |  | 2 | Линия для отбора проб дыхательной смеси (к-кт 10шт., замена - раз в месяц) | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента (замена – раз в месяц). Комплект – 10 шт. | 1 комплект. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к окружающей среде: Во время работы: Температура от 10 °C до 35 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). При хранении и транспортировке: Температура от –20 °C до 70 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). Электрические характеристики: Питание от сети 100 В до 240 В Основной источник питания 100 В до 240 В (AC) ±10 % / 50 Гц/60 Гц ±3 Гц; Потребляемая мощность – 30W |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: КГП "Денисовская районная больница" УЗ Акимата Костанайской области Костанайская область, Денисовский р-н, с. Денисовка, ул. Маслозаводская 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфическую для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |
| 7 |  | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, - внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Медицинская техника должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенная в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  Медицинская техника должна быть зарегистрирована в Республики Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения. Медицинская техника должна соответствовать характеристикам или технической спецификации условиям объявления. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик должны прилагаться фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан с подтверждением соответствующих документов при исполнении договора закупа. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.)обучение персонала осуществляет поставщик.

КГП «Денисовская РБ»

Главный врач                                                                                                                                                         Баймурзин М.И.

- Сумма выделенная для закупки  6 281 000,00 ( Шесть миллионов двести восемдесят одна тысяча) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ДИАГАЛЬ» | БИН:070440011854 | 16.04.2024г в 10 часов 00 минут | 6 281 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить ТОО  «ДИАГАЛЬ»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО  «ДИАГАЛЬ»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Заявленные Монитор для измерения концентрации газообразного анестетика, многофункциональный. Для до укомплектации Установка анестезии "Fabius plus", производства Drägerwerk AG & Co. KGaA (Германия) | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Газоанализатор предназначен для измерения и мониторинга концентрации СО2, концентрации N2O и летучих анестетиков: фторотана, энфлурана, изофлурана, севофлурана, дезфлурана. Технические характеристики: Рабочие параметры мониторинг CO2, N2O, 5 летучих анестетиков. Принцип измерения: на основе инфракрасного излучения с использованием быстродействующего датчика нового поколения, точность измерения: соответствует стандартам ISO 11196/EN 864. Скорость забора проб: 150 мл/мин Диапазон измерения СО2 (на вдохе FiCO2 и выдохе EtCO2): 0-10 об.%, ±0,5 об.% или ±12% отн., время срабатывания – в пределах 350 мсек. Время запаздывания – в пределах 4 сек. Диапазон индикации анестетиков: Фторотаны - 0-8,5 объемн. %, Изофлураны - 0-8,5 объемн. %, Дезфлураны - 0-22 объемн. % Энфлураны - 0-10 объемн. %. Точность индикации анестетиков - ±0,15 объемн.% или +15% отн., разрешение – 0,1% объемн. Диапазон индикации N2О - 0 - 99 объемн. %, точность ±2 объемн.% или +8% отн. Установки порогов аварийного сигнала: FiCO2 верхний: 0,1-2,6 vol.%. etCO2, верхний: 0,1-9,9 vol.%, нижний: 0-9,8 vol.%. Fi Галотан, Изофлюран, Энфлюран, верхний: 0,1 до 7,0vol.%, нижний: 0 до 6,9 vol.%. Fi Севофлюран, верхний: 0,1 до 9,9vol.%, нижний: 0 до 9,8 vol.%. Fi Десфлюран, верхний: 0,1 до 21,9vol.%, нижний: 0 до 21,8 vol.%. Дисплей: Высококонтрастный обзорный жидкокристаллический дисплей. Размер рабочей поверхности: 108 х 58 мм Графическое изображение: параметры СО2 в реальном масштабе времени (t) Цифровые значения: минимальная вдыхаемая (Fi) и выдыхаемая (Fet) концентрация СО2, N2О и рабочего анестетика. Рабочие xаpактеpистики: Время работы от аккумулятора >1,5 часов Масса аппарата < 3 кг. Габариты (д х в х ш) 240 х 166 х 165 мм. Паpаметpы сети: 100 до 240 В, 50/60 Гц Газоанализатор крепится на кронштейне, на боковой панели наркозного аппарата. Таким образом, высвобождается пространство на верхней панели для размещения дополнительного оборудования (например, монитора пациента). Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Влагоуловитель (комплект 12шт., замена - раз в месяц) Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. Комплект-12шт. 1 комплект Линия для отбора проб дыхательной смеси (к-кт 10шт., замена - раз в месяц) Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента (замена – раз в месяц). Комплект – 10 шт. 1 комплект Требования к окружающей среде: Во время работы: Температура от 10 °C до 35 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). При хранении и транспортировке: Температура от –20 °C до 70 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). Электрические характеристики: Питание от сети 100 В до 240 В Основной источник питания 100 В до 240 В (AC) ±10 % / 50 Гц/60 Гц ±3 Гц; Потребляемая мощность – 30W | Газоанализатор предназначен для измерения и мониторинга концентрации СО2, концентрации N2O и летучих анестетиков: фторотана, энфлурана, изофлурана, севофлурана, дезфлурана. Технические характеристики: Рабочие параметры мониторинг CO2, N2O, 5 летучих анестетиков. Принцип измерения: на основе инфракрасного излучения с использованием быстродействующего датчика нового поколения, точность измерения: соответствует стандартам ISO 11196/EN 864. Скорость забора проб: 150 мл/мин Диапазон измерения СО2 (на вдохе FiCO2 и выдохе EtCO2): 0-10 об.%, ±0,5 об.% или ±12% отн., время срабатывания – в пределах 350 мсек. Время запаздывания – в пределах 4 сек. Диапазон индикации анестетиков: Фторотаны - 0-8,5 объемн. %, Изофлураны - 0-8,5 объемн. %, Дезфлураны - 0-22 объемн. % Энфлураны - 0-10 объемн. %. Точность индикации анестетиков - ±0,15 объемн.% или +15% отн., разрешение – 0,1% объемн. Диапазон индикации N2О - 0 - 99 объемн. %, точность ±2 объемн.% или +8% отн. Установки порогов аварийного сигнала: FiCO2 верхний: 0,1-2,6 vol.%. etCO2, верхний: 0,1-9,9 vol.%, нижний: 0-9,8 vol.%. Fi Галотан, Изофлюран, Энфлюран, верхний: 0,1 до 7,0vol.%, нижний: 0 до 6,9 vol.%. Fi Севофлюран, верхний: 0,1 до 9,9vol.%, нижний: 0 до 9,8 vol.%. Fi Десфлюран, верхний: 0,1 до 21,9vol.%, нижний: 0 до 21,8 vol.%. Дисплей: Высококонтрастный обзорный жидкокристаллический дисплей. Размер рабочей поверхности: 108 х 58 мм Графическое изображение: параметры СО2 в реальном масштабе времени (t) Цифровые значения: минимальная вдыхаемая (Fi) и выдыхаемая (Fet) концентрация СО2, N2О и рабочего анестетика. Рабочие xаpактеpистики: Время работы от аккумулятора >1,5 часов Масса аппарата < 3 кг. Габариты (д х в х ш) 240 х 166 х 165 мм. Паpаметpы сети: 100 до 240 В, 50/60 Гц Газоанализатор крепится на кронштейне, на боковой панели наркозного аппарата. Таким образом, высвобождается пространство на верхней панели для размещения дополнительного оборудования (например, монитора пациента). Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Влагоуловитель (комплект 12шт., замена - раз в месяц) Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. Комплект-12шт. 1 комплект Линия для отбора проб дыхательной смеси (к-кт 10шт., замена - раз в месяц) Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента (замена – раз в месяц). Комплект – 10 шт. 1 комплект Требования к окружающей среде: Во время работы: Температура от 10 °C до 35 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). При хранении и транспортировке: Температура от –20 °C до 70 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). Электрические характеристики: Питание от сети 100 В до 240 В Основной источник питания 100 В до 240 В (AC) ±10 % / 50 Гц/60 Гц ±3 Гц; Потребляемая мощность – 30W | Соответствует заявленным параметрам |

### На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,  комиссия решила   признать    закуп

### Монитор для измерения концентрации газообразного анестетика, многофункциональный.

Для до укомплектации Установка анестезии "Fabius plus", производства Drägerwerk AG & Co. KGaA (Германия)

в кол-ве – 1 шт  состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО  «ДИАГАЛЬ»        проходит тендерную документацию по ценновому предложению  на сумму  6 281 000, 00  ( Один миллион двести восемьдесят одна тысяча    ) тенге

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Главный врач______________________ Баймурзин М.И..

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   заместитель главного врача.

Члены комиссии:

Чалкин А.С.                                                    Анестезиолог.

Шемченко Д.К.                                               главная медсестра.

Амирова С.М.                                                 бухгалтер материального стола.

Шлегель В.Г                                                    медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам